## Slide 1: Design analoger Schaltkreise Vorlesung 1

## Slide 2: Design analoger Schaltkreise
Kontakt: ivan.peric@kit.edu
Kontakt: richard.leys@kit.edu
Vorlesungen und praktische Übungen mit einer Chipdesign-Software (CIP-Pool am IMS, „Campus West“)
Inhalt des Kurses:
Analoge Elektronik in Ics
Übungen
1. Übung (ca. 2-3 Termine): Virtuoso/Cadence Schaltplaneditor, Grundlagen, ideale Komponenten
Spannungsverstärker mit und ohne Gegenkopplung, zweistufiger Verstärker
2. Übung: Reale Schaltungen
Verstärker in der 65nm CMOS Technologie. Von einfachen Realisierungen (Common Source) bis zu mehrstufigen Verstärkern
3. Übung: Layout-Design mit Virtuoso/Cadence Layouteditor

## Slide 3
Vorlesungen
Theorie (1)
Approximative Methode für Schaltungsanalyse
Analyse von Schaltungen mit Rückkopplung
Berechnung von Zeitkonstanten
Stabilitätskriterien
Invertierender Verstärker, Integrator
MOSFET: Ströme, Kapazitäten, Ausgangswiderstand, Rauschen, Matching
Anwendung (2)
Einfache Schaltungen, Stromspiegel, Stromquelle, Kaskode, Spannungsverstärker
Komplexere Schaltungen, Verstärker mit Kaskode
Differenzverstärker
Mehrstufige Verstärker
Layout
Advanced (2)
Rail to Rail-Verstärkern, Komparatoren, Oszillatoren, Filter
Systeme: ADCs
…

## Slide 4
Übungen mit Chipdesign-Software – vermutlich 2 Gruppen abwechselnd
Mündliche Prüfung
Folien und Text werden hochgeladen

## Slide 5
Institut für Prozessdatenverarbeitung (IPE) am KIT Campus Nord
ASIC und Detektor Labor
Large Hadron Collider
Experiment ATLAS
22m

## Slide 6
Institut für Prozessdatenverarbeitung (IPE) am KIT Campus Nord
ASIC und Detektor Labor
Large Hadron Collider
Experiment ATLAS
22m

## Slide 7
Institut für Prozessdatenverarbeitung (IPE) am KIT Campus Nord
ASIC und Detektor Labor
Large Hadron Collider
Experiment ATLAS

## Slide 8
Electronic device
PCB
Integrated circuit
Interconnection
Integrated circuit - core
Transistor
Meist hergestelte Bauteile
Design analoger Schaltkreise
30cm
30nm
TALENT Summer School, CERN. Basics of IC design, Miroslav Havranek
U Welt
M Welt

## Slide 9
Vorkenntnisse: Vorlesungen Elektronische Schaltungen , VLSI-Technologie, DDS
MOSFET, JFET, Bipolar-Transistor (BJT)
Einfache elektronische Schaltungen, logische Gatter, Grundlagen von Transistoren
Kleinsignalmodelle, Arbeitspunkt
Prinzipen der IC Herstellung

## Slide 10
Prinzipen der IC Herstellung
Wiederholung von Schritten
Lagen werden aufgetragen
Lagen werden strukturiert
Oxid-, Silizium- oder Metalllagen werden auf einem Si-Substrat erzeugt
Photolithographie (Photolack, UV Licht, trocken- und nassätzen)
Lagen werden strukturiert
Silizium wird dotiert
Link: http://www.halbleiter.org/wie-wird-ein-mikrochip-hergestellt/
Photolack
Maske

## Slide 11
Prinzipen der IC Herstellung
Wiederholung von Schritten
Lagen werden aufgetragen
Lagen werden strukturiert
Oxid-, Silizium- oder Metalllagen werden auf einem Si-Substrat erzeugt
Photolithographie (Photolack, UV Licht, trocken- und nassätzen)
Lagen werden strukturiert
Silizium wird dotiert
Link: http://www.halbleiter.org/wie-wird-ein-mikrochip-hergestellt/

## Slide 12
Prinzipen der IC Herstellung
Wiederholung von Schritten
Lagen werden aufgetragen
Lagen werden strukturiert
Oxid-, Silizium- oder Metalllagen werden auf einem Si-Substrat erzeugt
Photolithographie (Photolack, UV Licht, trocken- und nassätzen)
Lagen werden strukturiert
Silizium wird dotiert
Link: http://www.halbleiter.org/wie-wird-ein-mikrochip-hergestellt/
Jede Lage hat eigene Maske.
Wir werden lernen wie man die Technischen Zeichnungen von diesen Maskenlagen erstellt. Typischerweise haben wir mehr als 20 Maskenlagen.

## Slide 13
2. Photoresist deposition
1. Deposition of silicon oxide and nitride
3. Illumination of the photoresist through the mask
5. Filling isolation trenches with SiO2
6. Ion implantation (Phosphor ~100 keV) -> N-well formation
4. Removing illuminated photoresist, etching silicon nitride,
etching isolation tranches in silicon

## Slide 14
7. Ion implantation (Boron ~100 keV) -> P-well formation
8. N-well and P-well are ready for implementing
NMOS and PMOS transistors
9. Gate oxide deposition
10. Deposition of polysilicon
11. Photoresist deposition, illumination through mask
12. Gates are formed

## Slide 15
13. Low energy implantation of Boron dopants -> forming P+ regions of drain and source
14. Low energy implantation of Phosphor dopants -> forming N+ regions of drain and source
15. Removing photoresist and oxide from source and drain
16. Silicidation
16. BPSG deposition
17. Etching, vias, deposition of METAL1, BPSG isolation

## Slide 16
Layout -> Fotomaske -> IC
http://www.ami.ac.uk/courses/
Layout
Maske
Projektor (Stepper)

## Slide 17
Designprozess
Spezifikationen
Konzept
Technologieauswahl
Design Kit

## Slide 18
IC Design Software (z.B. Cadence)
Tools
Analog- und Digital-Design-Flow
Spezifikationen
Systemkonzept
Schaltungstechnische Realisierung
Wichtig (P.E. Allen):
zuerst Schaltung verstehen
und danach sich vorm PC setzten

## Slide 19
Chiphersteller wählen („foundry“)
AMS
UMC
TSMC

## Slide 20
Chiphersteller wählen („foundry“)
AMS
UMC
TSMC
Globalfoundries

## Slide 21
Prozess wählen
CMOS (digital, opto, analog, RF)
Prozesse:
Opto CMOS, SOI, BiCMOS, HVCMOS, FINFET, FD SOI
Process nodes:
0.35 um, 0.18um, 0.13um, 90nm, 65nm, 40nm, 28nm…
Kleinere Prozesse – analog Design schwieriger
Europractice: Multi Project Runs
http://www.extremetech.com/

## Slide 22
Simulationsmodelle
Layout-Regeln
Process Design Kit (PDK) – Prozess-Bibliothek, H. Apps
NDA
http://www.europractice-ic.com/

## Slide 23
Analog Flow

## Slide 24
Schaltplanentwurf im Schematics Editor
Transistor (Kondensator, Diode, R, L), Hierarchie, Inputs/Outputs
Symbol wird generiert – hierarchische Designs

## Slide 25
Schaltung wird simuliert
Analoge, mixed-mode- oder digitale Simulation
AC, DC, Großsignale (Transient Analysis)

## Slide 26
Rauschen
Mismatch
x
t

## Slide 27
Layout-Design
Masken
Transistoren „von oben“
Analog Design – Full-Custom Layout (Hand-Layouted)

## Slide 28
PMOS
NMOS
OUTPUT NODE
INPUT NODE
P-WELL CONTACT
N-WELL CONTACT
1.9 × 4.5 µm2

## Slide 29
Layout-Editor
Polygone, Pfade
Zellen, Blöcke, Hierarchie
Semiautomatische Generierung von Layouts aus dem Schaltplan ist möglich
Schaltplan1
Symbol1
Symbol1
Symbol2
Komplexer Schaltplan
Layout1
Layout1
Layout2
Komplexes Layout


Symbol1
Layout1
Wie Klasse, Instanz

## Slide 30
Layout-Editor
Polygone, Pfade
Zellen, Blöcke, Hierarchie
Semiautomatische Generierung von Layouts aus dem Schaltplan ist möglich

## Slide 31
Layout-Regeln (Teil vom PDK)
DRC Überprüfung von Layout-Regeln
LVS Layout Schaltplan Vergleich
Layout -> Netzliste <-> Netzliste <- Schaltplan
Extraktion von Kapazitäten aus Layout
Post-Layout Simulation
Evt. Anpassung vom Schaltplan notwendig
DRC
LVS

## Slide 32
Specification
Schematic capture
Simulation
Does it meet specs?
Corners & MC simulation
Does it meet specs?
Layout Capture
Post-layout simulation
Tape-Out
YES
NO
YES
NO
Does it meet specs?
YES
NO
DRC/LVS
OK?
NO
Analog Design Flow

## Slide 33
Digital Flow

## Slide 34
Digitaldesign
HDL Code, Simulation -> RTL Code (Schaltplan mit Logikzellen und Registern), Simulation (automatisch) -> Layout, Simulation (automatisch) -> DRC, LVS

## Slide 35
Specification
HDL design
Behavioral
simulation
Does it meet specs?
Synthesis
Place and route
Post-layout simulation
Tape-Out
YES
NO
YES
Does it meet specs?
YES
NO
DRC/LVS
OK?
NO
Constraints
Digital Design Flow

## Slide 36
Schaltungsentwurf
Tricks:
Gute Strukturierung
Verwendung von Grundschaltungen
Bausteinprinzip
Kaskode
Source-Folger
Strom-Spiegel
Differenzverstärker
Stromquelle
CS Verstärker

## Slide 37
Verwendung von Grundschaltungen
Rail to rail CMOS Opamp: IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 23, pp. 1414 – 1417, December 1988

## Slide 38
Hierarchie im Chip
Grundschaltungen
Strom-Spiegel
Schaltungen
Systeme
Chip (Integrierte Schaltung)
Source-Folger

## Slide 39
Pixelsensor
Pixel:
Diode, Sensor
Sourcefolger, Verstärker

## Slide 40
Pixel Schaltplan
Pixel Layout
DRC, LVS

## Slide 41
Pixel
Pixel Spalte
Pixel Matrix

## Slide 42
ADC Kanal
Pixel Matrix

## Slide 43
ADC
Difference Amplifier
S/H Amplifier
S/H Amplifier
Switches
Comparator
Logic
Counter
Pixels
Current source
Ramp
Difference amplifier
Bricked pixels
Guard ring
21 um

## Slide 44
Pixel Matrix
Digitalblock
Logik-Zelle (Standardzelle)
IO Pads

## Slide 45
IO Pads
Drahtbonden
ESD protection (ESD Schutz)
Mixed Mode Chip
SOC

## Slide 46
Design analoger Schaltungen
Techniken:
Gegenkopplung
AC, DC Analyse
Stabilitätskriterien

## Slide 47
Leiterplatten-Design
Viele kommerziellen Komponenten
http://www.pcb-pool.com/
http://de.farnell.com/

## Slide 48
IC-Design
Nur zwei Grundkomponenten
MOSFET als Verstärker, Stromquelle, Widerstand, Kondensator, Schalter, Diode verwendet
Komplizierte MOSFET Modelle

## Slide 49
Komplizierte MOSFET Modelle

## Slide 50
Widerstand und Diode selten benutzt
Kondensatoren ersetzt Widerstände
MOSFETs ersetzen Dioden
Transkonduktor

## Slide 51
Inhalt des Kurses:
Approximative Methode für Schaltungsanalyse
Analyse von Schaltungen mit Rückkopplung
Berechnung von Zeitkonstanten
Stabilitätskriterien
Invertierender Verstärker, Integrator
MOSFET, Ströme, Kapazitäten, Ausgangswiderstand, Rauschen, Matching
Einfache Schaltungen, Stromspiegel, Stromquelle, Kaskode, Spannungsverstärker
Komplexere Schaltungen, Verstärker mit Kaskode
Differenzverstärkern
Mehrstufige Verstärkern
Layout
Rail to Rail-Verstärkern, Komparatoren, Oszillatoren, Filter
Systeme: ADCs
Jede zweite Woche Übungen mit Chipdesign-Software
Prüfung – Mündliche Prüfung – Beispiele aus den Übungen

## Slide 52
Literatur
Design of Analog CMOS Integrated Circuits von Behzad Razavi
Operation and Modeling of the MOS Transistor, Yannis Tsividis, Colin McAndrew
Analog Integrated Circuit Design, David A. Jones, Ken Martin, John Wiley & Sons, Inc
Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, Gray, Hurst, Lewis, Meyer, John Wiley & Sons, Inc
The Art of Analog Layout, Alan Hastings, Prentice Hall
CMOS Analog Circuit Design, Allen-Holberg, Oxford Press, 1987
Analog Design Essentials, W. Sansen, Kluwer International Series in Engineering and Computer Science
Microelectronics von Jacob Millman von T (1999)
CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation, R. Jacob Baker, John Wiley & Sons, 2008

## Slide 53
Was haben wir gelernt?
Es geht um analoges Chipdesign
Chipdesignsoftware Cadence – Übungen
Analoges Designflow: Schaltungsentwurf, Simulation (AC, DC, Transiente Simulation, Rauschen, Matching), Layoutentwurf, DRC, LVS
Digitales Designflow: HDL Code, Simulation -> (automatische) RTL Synthese, Simulation (Standard-Logikzellen) -> Layout-Synthese, Simulation
Am Anfang des Projekts muss man Hersteller (foundry, vendor) und Technologie wählen, PDK (Process Design Kit) (Technologiespezifische Bibliotheken fürs Cadence) besorgen
Europractice
Transistorherstellung siehe Link
Chipprojekte sind hierarchisch aufgebaut
Grundbausteine: Common Source, Cascode, Source Follower, Current Mirror, Differenzpaar
Widerstände selten benutzt – Alternative ist C
Transistormodelle sind sehr komplex – BSIM Model
Fragen
Welche Chiphersteller kennen wir?
AMS, TSMC, UMC, IBM, GF, LF, XFAB…
Welche Prozesse?
CMOS, SOI, HVCMOS, FINFET, BCD, BiCMOS
Welche „process nodes“: 0.35, 0.24, 0.18, 0.13, 90nm, 65nm, 45nm…
Das meistbenutzte MOSFET-Modell: BSIM
Welche Firmen sind fürs Leiterplattendesign nützlich? PCB pool, Farnel

## Slide 54
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit