## Slide 1: Vorlesung 2

## Slide 2: Intro
MOSFET
Elektronische Schaltungen
Schwache Inversion, Substrateffekt, Kapazitäten, Mobilitätssättigung
MOSFET 1
MOSFET 2
Verstärker, Komponenten 1 (AC+DC)
Verstärker, Komponenten 2 (AC+DC)
DAS 13, Transistor – Ok, ohne BJT, Verstärker OK, AC + Stabilität (zusammen mit Ampl.)
Übung nächste Woche – Aufgaben 1 + Kennlinien
ROUTFB – Theorie oder Simulation, Genauigkeit 5%
Sprechzeit: Freitags, 11-17, IPE (Prozessdatenverarbeitung und Elektronik), Raum 119, Campus Nord, sonst nach Vereinbarung, bitte am Tag vorher Email am mich oder Richard Leys
Beispiel Verstärker mit A=4, Rin, Rout

## Slide 3: MOSFET
P-dotiert Si
SiO2
Poly
MOSFET
Transistor ist seitlich vom Isolator Feld-Oxid umgeben
Source – Quelle, Drain - Abfluss
Bulk
Source
Drain
Gate
Feld-Oxid
Substrat
Aktiver Bereich

## Slide 4: MOSFET Layout
„Diffusion“ Lage (=Maske) (DIFF) definiert aktive Bereiche – draußen ist Feld-Oxid
Diffusion-Maske
P-dotiertes Si
Feld-Oxid

## Slide 5: MOSFET Layout
Ein NMOS befindet sich in einem lokalen P-Typ Substrat (PWELL Lage) (P-Wanne)
PWELL-Maske
P-Wanne
Feld-Oxid
Aktiv

## Slide 6: MOSFET Layout
…
P-Wanne
Feld-Oxid
Aktiv

## Slide 7: MOSFET Layout
Dünnes Oxid wird auf dem aktiven Bereich erzeugt
Epsilon = 3.9 * 8.854 * 1e-12 F/m, Cox = 7fF/um2
SiO2
5nm
500nm

## Slide 8: MOSFET Layout
Polysilizium Lage (Maske) definiert die Gate Elektrode und die Gate Zuleitung
SiO2
Poly
Poly Maske

## Slide 9: MOSFET Layout
Das dünne Oxid bleibt nur im Überlappbereich von Diffusion und Poly Lage
SiO2
Poly
Poly Maske
Diffusion-Maske
Gate
Gate-Zuleitung

## Slide 10: MOSFET Layout
SiO2
Poly
P-Puls Maske -> Überlapp von Diffusion und P-Plus Lagen wird P-Dotiert
PPlus Maske
Diffusion-Maske

## Slide 11: MOSFET Layout
SiO2
Poly
N-Puls Maske -> Überlapp von Diffusion und N-Plus Lagen wird N-Dotiert (auch Poly-Gate)
NPlus Maske
Diffusion-Maske

## Slide 12: MOSFET Layout
SiO2
Poly
Transistor ist fertig

## Slide 13: MOSFET Elektroden
SiO2
Poly
Vier Elektroden: Source, Drain, Gate und Substrat (Bulk)
Source: Quelle für freie Ladungsträger (NMOS: Elektronen), Drain sammelt sie
Gate dient zur Steuerung
Substratkontakt
Bulk
Source
Drain
Gate

## Slide 14: SOI
SiO2
SiO2
Poly
SOI NMOS Transistor
Hat keinen Substratkontakt
Bulk
Source
Drain
Gate

## Slide 15: CMOS
N-Wanne
PMOS: alle Dotierungen negiert
P-Wanne
Bulk
Source
Drain
Gate
PMOS
NMOS
Bulk
Source
Drain
Gate

## Slide 16: Symbole
NMOS und PMOS Symbole
Schalter-Symbole
Symmetrisch, wie erkennen wir S und D?
PMOS
NMOS
G
S
D
S
G
D
B
B
S
S
+
-
Quelle
+
-
Quelle

## Slide 17: MOSFET Funktionsweise
2 PN Dioden
Müssen in Sperrrichtung gepolt werden
Vb < Vs, Vd
Kein Strom zwischen dem Drain und der Source
Substrat
Source
Drain
Gate
Substrat-Kontakt
Substrat
+
-
+
-

## Slide 18: Positive Gate-Source Spannung
Substrat verarmt
Raumladung, Feld, Potentialänderung
Substrat
Source
Drain
Gate
Substrat-Kontakt
Substrat
+
Löcher
Verarmt

## Slide 19: Positive Gate-Source Spannung
Substrat verarmt
Raumladung, Feld, Potentialänderung
Substrat
Source
Drain
Gate
Substrat-Kontakt
Substrat
+
Löcher
Verarmt
SiO2
Raumladung -
+
+
+
+
+
+
Potential
Si-Verarmt

## Slide 20: Kontaktspannungen
Zwischen Silizium und Metallelektroden gibt es Kontaktspannungen
Gate ist normalerweise wie Source und Drain dotiert
Schottky und Tunnel-Kontakt
Annahme: Kontaktspannung ~1V zwischen Metall (+) und P-Si (-)
Keine Kontaktspannung zwischen Metall und N-Si
Source
Drain
Gate
Substrat-Kontakt
Substrat
Metal
P-Si
Metal
N-Si
Kontaktspannung ~1V
Zwischen Metall und P-Si
Keine Kontaktspannung
Zwischen Metall und N-Si
Elektronen tunneln wenn P+
Vereinfachung!
Vereinfachung!

## Slide 21: Schottky-Kontakt
Schottky Kontakt wenn P-
Metal
P-Si
+
Kein Strom
Metal
P-Si
-
Strom
Ef
Ec
Ev
Draussen

## Slide 22: Tunnel-Kontakt
Tunnel-Kontakt wenn P+ (Ohmsches Kontakt)
Barriere dünn - Elektronen tunneln
Metal
P+-Si
Elektronen tunneln wenn P+
+/-
Kontaktspannung ~1V
Zwischen Metall und P-Si

## Slide 23: Beispiel Subthreshold
Potentiale für Vs/d = 0V, Vg = 0.35V
Kapazitiver Spannungsteiler
1. Oxidkapazität Cox, 2. Dynamische Kapazität der Verarmungszone Cdep
Source
Drain
0.35V
Substrat
0.35V
0
0
-1.0V
-0.1V
Cox
Cdep
-0.1V
-1.0V
0.35V
+

## Slide 24: Beispiel Subthreshold
Cox = SiO2/tox (r = 3.9)
Cdep = Si/tdep (r = 11)
Cox ~ 2 * Cdep
Source
Drain
0.35V
Substrat
0.35V
0
0
-1.0V
-0.1V
Cox
Cdep
-0.1V
-1.0V
0.35V
+

## Slide 25: Beispiel Subthreshold
Cox ~ 2 * Cdep
Vox : Vdep = 1 : 2
Source
Drain
0.35V
Substrat
0.35V
0
0
-1.0V
-0.1V
Cox
Cdep
-0.1V
-1.0V
0.35V
0.9
0.45
+
1.35V

## Slide 26: Beispiel Subthreshold
Definition: n = (Cox + Cdep) / Cox = 1.5
Source
Drain
0.35V
Substrat
0.35V
0
0
-1.0V
-0.1V
Cox
Cdep
-0.1V
-1.0V
0.35V
+

## Slide 27: Potentialbarrieren
Substrat niedriges Potential - Löcher
Source und Drain höheres Potential - Elektronen
0.35V
Substrat
0.35V
0
0
-1.0V
-0.1V
0
0
Potential
+

## Slide 28: Potentialbarrieren
Substrat – Barriere für Elektronen
0.35V
Substrat
0.35V
0
0
-1.0V
-0.1V
0
0
Potential
Potentialenergie
+

## Slide 29: Potentialbarrieren
Oberfläche vom Substrat ist verarmt aber stellt nur eine kleine Barriere dar
0.35V
Substrat
0.35V
0
0
-1.0V
-0.1V
0
0
Potential
Potentialenergie
+

## Slide 30: Thermische Energie
Was bedeutet klein?
Thermische Energie bei Zimmertemperatur UT ~ 25mV (kT/e) (e = 1.602 * 1e-19 C)
Wahrscheinlichkeit dass ein Elektron auf Zimmertemperatur eine 100mV Barriere (Ub) überwindet ist etwa 2%
Exponentialfunktion exp(-Ub/UT)
Potentialenergie
100mV
kT/e = 25mV

## Slide 31: Subthreshold Strom
Für Vds = 0, Strom = 0
Potentialenergie
Source
Drain
Potentialenergie
Source
Drain

## Slide 32: Subthreshold Strom
Drain-Source Strom wenn Vds > einige UT
Potentialenergie
Source
Drain
Potentialenergie
Source
Drain

## Slide 33: Subthreshold Strom
Vds > 0
0.35V
Substrat
0.35V
0
-1.0V
-0.1V
0
0
+

## Slide 34: Schwelle-Spannung
Vgs = 0.5 -> Vx = 0
Substrat Oberfläche (Vx) - gleiches Potential wie in S und D
Wir definieren Schwelle-Spannung Vth als die Gate-Source Spannung für Vx = Vs und Vd
Es gilt: Vth = Cdep/Cox * 1.0V
0.5V
0.5V
0
0
-1.0V
0
0
0
0
-1.0V
0.5V
+
Vx
Cox
Cdep
1.0
0.5
1.5V

## Slide 35: Vg > Schwelle-Spannung
Vgs > 0.5 -> Vx > 0 (?)
Substrat Oberfläche - Potentialminimum
0.5V
0.5V++
0
0
-1.0V
0++
0
0
0++
-1.0V
0.5V++
+
Vx

## Slide 36: Kanal
Elektronen aus der Source und dem Drain bilden einen leitenden Kanal
Source, Drain und die Substratoberfläche kurzgeschlossen -> Vx = 0
0.5V
0.5V++
0
0
-1.0V
0
0
0
-1.0V
0.5V++
0
+
Vx = 0

## Slide 37: Kapazitäten
Untere Elektrode der Kapazität Cox mit S und D kurzgeschlossen – Spannung ist konstant
Generator Vg sieht nur Cox
Ladung Cox dVg fließt ins Gate
Gleiche Ladung bildet sich im Kanal
-1.0V
0.5V++
0
Cox
Cdep
Konstante (von Vgs) Spannung
+
Gate
Source
Drain

## Slide 38: Ladung im Kanal
Zusammenfassung:
Vg = 0.5 = Vth, Qkanal = 0
Vg > 0.5, d Qkanal = Cox dVg
Qkanal = Cox (Vg – 0.5); Vth = 0.5
Qkanal = Cox (Vgs – Vth)
0.5V++
0
Cox
+
genauer

## Slide 39: Kapazitäten
…
-1.0V
Cox
Cdep
+
Gate
Source
Drain
-1.0V
Cox
Cdep
+
Gate
Source
Drain
Vgs
t
Vth

## Slide 40: Transistorstrom für kleine Vds
Ohmsche Verbindung zwischen der Source und dem Drain
Vds -> Strom
Vds klein -> Qkanal ~ Cox (Vgs – Vth) (unabhängig von Vds)
Cox
+
+
W
L
T
Vds
Vgs
Querschnitt
E-Feld
Ladungsdichte
E-Feld
Ladung/Fläche
Gate
Source
Drain
Kanal

## Slide 41: Transistorstrom für kleine Vds
Annahme: Ladung im Kanal gleichmäßig verteilt
Strom ~ W/L
Vergleich BJT
Mobilität NMOS PMOS (0.067 m2/Vs, 0.025 m2/Vs), Cox‘ 5 - 10fF/um2
+
+
W
L
T
Vds
Vgs

## Slide 42: Transistorstrom für größere Vds
Kanalladung nah am Source Cox (Vgs – Vth)
Nahe Drain Cox (Vgd - Vth).
+
+
Vds > 0
Vgs

## Slide 43: Transistorstrom für größere Vds
Weniger Ladung an der Drainseite
+
+
Vds
Vgs

## Slide 44: Stromsättigung
Für Drain-Spannung Vgd - Vth = 0 (Vd = Vg – Vth) ist Kanal an der Drain-Seite abgeschnürt
Pich off
+
+
Vds
Vgs

## Slide 45: Stromsättigung
Weiterer Stromanstieg wird dadurch stark gebremst
Wir definieren Vdssat = Vgs - Vth
+
+
Vds
Vgs
Vdssat = Vgs-Vth

## Slide 46: Stromsättigung
Weiterer Stromanstieg wird dadurch stark gebremst
+
+
Vds
Vgs
Kanal
Raumladungszone, nur unbewegliche Ladungen
Leff
Vdssat

## Slide 47: Stromsättigung
Weiterer Stromanstieg wird dadurch stark gebremst
Stromanstieg nur wegen Leff Verkürzung
+
+
Vds
Vgs
Kanal
Raumladungszone
Leff
Vdssat

## Slide 48: Stromsättigung
Annahme: lineare Formel gilt bis Vdssat (Vgs - Vth)
Bedingung für Sättigung

## Slide 49: Idssat
…

## Slide 50: Idssat (genauer)
Genauere Berechnung führt zu einem zusätzlichen Faktor 1/2

## Slide 51: Idssat (noch genauer)
Noch genauere Herleitung (Mobilitätssättigung, short channel effects)
Esat (NMOS) = 2.4V/um
Esat (PMOS) = 6.4V/um
n ~ 1.5