## Slide 1: Vorlesung 3

## Slide 2: Vorlesung 3

## Slide 3: Vorlesung 3

## Slide 4: Ids (Vds) Kennlinie
Zwei Spannungen – Vgs und Vds und zwei Ströme Ids und Igs (Igs = 0) (Gate Cap)
Ids als Funktion von Vds für verschiedene Vgs (Ausgangskennlinien)
Sättigungsbereich
Vds
Ids
Vgs-Vth = 100mV
Vgs-Vth = 200mV
Vgs-Vth = 300mV
Sättigung
Linearbereich
Trioden-Bereich
Vds = Vgs-Vth

## Slide 5: Ids (Vds) Kennlinie
Sättigung: Strom von Vds praktisch unabhängig - Stromquelle
Vds
Ids
Vgs-Vth = 100mV
Vgs-Vth = 200mV
Vgs-Vth = 300mV
Sättigung
Linearbereich
Trioden-Bereich
Vgs
I=f(Vgs)
Vds = Vgs-Vth

## Slide 6: Idssat (Vgs) Kennlinie
…
Vgs
Ids(sat)
Vth
Vgs-Vth = 100mV
Vgs-Vth = 200mV
Vgs-Vth = 300mV

## Slide 7: Gm - Transkonduktanz
Die Eingangskennlinie wird im Bereich um den Arbeitspunkt linearisiert -> Kleinsignalmodell
Steigung der Linie dIdsat/dVgs nennen wir die Transkonduktanz (Leitwert)
Kleinsignalmodelle gelten nur unter bestimmten Bedingungen
Vgs
Ids
Vth
vgs
i = gm * vgs
+
-
vgs
+
-
i = gm * vgs
-
+
iDS

## Slide 8: NMOS und PMOS Kennlinien
PMOS und NMOS Kennlinien sind gleich aber die Indizes bei den Spannungen und Strömen sollen vertauscht werden
+
-
+
-
I
I
V1
V1
V2
V2
+
-
+
-
V2
I
V1
V2
I
V1

## Slide 9: NMOS und PMOS
NMOS und PMOS Schaltungen sind in der Regel Spiegelsymmetrisch
Ströme fließen von oben nach unten
Potentiale oben höher als unten
Sättigung
Linearbereich
+
-
<Vth
+
-
>Vth

## Slide 10: NMOS und PMOS
…
Nicht in Sättigung wenn VinP/N zu klein
VinP
VinN
Nicht in Sättigung wenn Vout zu klein

## Slide 11: Warum brauchen wir NMOS und PMOS
NMOS
Ein NMOS kann leiten nur wenn Source-Potential niedrig genug ist (<VDD-Vth)
NMOS Source ist oft an GND angeschlossen
t
Vc
VDD
VDD
entladen
aufladen

## Slide 12: Warum brauchen wir NMOS und PMOS
PMOS
t
Vc
VDD
VDD
Mit PMOS
Mit NMOS
entladen
aufladenB

## Slide 13: Warum brauchen wir NMOS und PMOS
Stromquellen
PMOS Stromquelle: Strom fließt aus VDD heraus
NMOS Stromquelle: Strom fließt in GND hinein

## Slide 14: Genaueres MOSFET Modell (für fortgeschrittene)

## Slide 15: Subthreshold
Formel für Idssat : Idssat = 0 für Vgs < Vth
Vgs
Ids
Vth

## Slide 16: Subthreshold
Höhe der Barriere UB ist die Differenz vom Source Potential Vs und dem Potential von Silizium unterhalb SiO2 Vx
0.35V
Substrat
0.35V
0
0
-1.0V
-0.1V
0
0
Potential
Potentialenergie
UB
Vx

## Slide 17: Subthreshold
…
-1.0V
Vgs
Cox
Cdep
Vx

## Slide 18: Subthreshold
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Elektron mit der thermischen Energie ~ UT die Barriere UB Überwindet ist ungefähr: exp (-UB/UT) (UT = 25mV @ T=20C)
Source -> Drain Elektronenfluss
Potentialenergie
kT/e = 25mV
UB = - (Vgs – Vth)/n
Source
Drain
Energieniveaus

## Slide 19: Subthreshold
Ähnliche Gleichung für Drain -> Source Elektronenfluss
Potentialenergie
kT/e = 25mV
UB = - (Vgd – Vth)/n
Source
Drain

## Slide 20: Subthreshold
Wenn Vds = 0: Ids = 0
Potentialenergie
kT/e = 25mV
UB = - (Vgd – Vth)/n
Source
Drain

## Slide 21: Subthreshold
Für Vds > 0 steigt die Drain-Barriere um Vds
Für Vds > einige UT : Fluss von der Drain-Seite verschwindet
Potentialenergie
kT/e = 25mV
Source
Drain
Vds
Ids
Vds > ~einige UT
Vds > Vgs-Vth
Schwache Inversion
Starke Inversion

## Slide 22: Subthreshold
…
Potentialenergie
kT/e = 25mV
Source
Drain

## Slide 23: Subthreshold
…
Potentialenergie
kT/e = 25mV
Source
Drain
e- Dichte
Diffusionsstrom
L

## Slide 24: Subthreshold
Ein Transistor ist nie wirklich aus
Für Vgs = Vth, fließt bereits ein Strom von etwa W/L * 100nA
DRAM Zelle mit 10fF Kapazität – 100nA – 100ns
Vth
Schwache Inversion
Starke Inversion

## Slide 25: Subthreshold
Transkonduktanz: dIdsat/dvgs
Transistor breiter und kurzer -> gm höher?
Starke Inv.
Schwache Inv.

## Slide 26: Substrateffekt
Bisher: Source und Substratkontakt auf 0V
Vgs ~ >Vth
Kanal
-1.0V
Vgs
Cox
Cdep
0.5
0.0

## Slide 27: Substrateffekt
Jetzt: Substratkontakt < 0V
kapazitiver Spannungsteiler
zu niedrig für die Kanalbildung
-1.0V-Vsb
Vgs
Cox
Cdep
0.5
0.0
Vsb
+

## Slide 28: Substrateffekt
Vgs muss höher sein um Kanal zu erzeugen -> Vth ist höher
-1.0V-Vsb
Cox
Cdep
0.5
0.0
Vsb
+
+

## Slide 29: Substrateffekt
Substratpotential (Vb) beeinflusst den Transistorstrom auf ähnliche Weise wie Gate, nur um etwa Faktor Cdep/Cox = 0.5 schwächer
+
+
-
-
Rin
Rin

## Slide 30: Early-Effekt (rds)
Wie lang ist der Kanal?
L - Raumladunszone
Die Größe der Raumladungszone hängt von der Überspannung Vds – Vdssat
+
+
Vds
Vgs
Kanal
Raumladungszone
Leff
Vdssat
Vds - Vdssat
Gate
Source
Drain

## Slide 31: Early-Effekt (rds)
…
Annahme
Reihenentwicklung

## Slide 32: Early-Effekt (rds)
…
Vds
I
Vdssat

## Slide 33: Early-Effekt (rds)
…
L groß
Gute Stromquelle (rds groß)
Schlechter Verstärker (gm klein)
L klein
Schlechte Stromquelle (rds klein)
Guter Verstärker (gm groß)
Gate
Poly
Diffusion
Kontakt

## Slide 34: Kaskode
…
Kaskode (wird später erklärt)
Gute Stromquelle (rout groß)
Guter Verstärker (gm groß)

## Slide 35: Kapazitäten in MOSFET Struktur
In der Transistorstruktur haben wir an mehreren Stellen Raumladung
Die Ladungsmengen hängen von Spannungen zwischen den Transistorelektroden. Deshalb entstehen Kapazitäten
Die Beziehungen zwischen Ladungsmengen und Spannungen sind in der Regel nichtlinear. Für das Kleinsignalmodell werden deshalb so genannte dynamische Kapazitäten als dQ(V)/dV im definiert
Kanal
Raumladungszone
Drain
Raumladungszone
Source
Raumladungszone
Substrat
Überlapp
Überlapp

## Slide 36: Gate Kapazität
Oxidkapazität Cox * W * L
Kapazität der Verarmungszone Cdep * W * L
Kanal
Raumladungszone
Drain
Raumladungszone
Source
Raumladungszone
Substrat
Überlapp
Überlapp
Cox
Cdep

## Slide 37: Gate Kapazität – schwache Inversion
Die Gate Kapazität ist die Reihenschaltung von Cox und Cdep
Die Kapazität wirkt zwischen dem Gate und dem Substrat
Kanal
Raumladungszone
Drain
Raumladungszone
Source
Raumladungszone
Substrat
Überlapp
Überlapp
Cox
Cdep

## Slide 38: Gate Kapazität – starke Inversion
Die Spannung zwischen den Kontakten von Cdep ist fest
Die Gate-Kapazität ist also größer als in schwacher Inversion
Gate-Kapazität wirkt zwischen dem Gate und Source und Drain gleichmäßig
Kanal
Raumladungszone
Drain
Raumladungszone
Source
Raumladungszone
Substrat
Überlapp
Überlapp
Cox
Cdep

## Slide 39: Gate Kapazität – starke Inversion und Vds>Vdssat
Da der Kanal in Sättigung von Drain abgekoppelt ist, wirkt die Kapazität nur zwischen Gate und Source
In erster Näherung keine Kapazität zwischen dem Drain und Gate
Kanal
Raumladungszone
Drain
Raumladungszone
Source
Raumladungszone
Substrat
Überlapp
Überlapp
Cox
Cdep

## Slide 40: Weitere Kapazitäten
PN Übergang Kapazitäten (junction Kapazitäten)
Überlappkapazitäten Cgs_ovl und Cgd_ovl
Kanal
Raumladungszone
Drain
Raumladungszone
Source
Raumladungszone
Substrat
Überlapp
Überlapp

## Slide 41: Kleinsignalmodell
Das vollständige Kleinsignalmodell des Transistors
Vgs
I = gm Vgs + gmb Vbs
+
-
G
S
B
Vbg
D
+
rds
Cjd
Cjs
Cgs
Cgb
Cgd_ovl

## Slide 42: …
Vielen Dank

## Slide 43: Dynamische Kapazitäten
Dynamische Kapazitäten
Raumladungszone
Substrat
Vgs = V0
Raumladungszone
Substrat
Vgs = V0 + dV
qQ
Cdynamic = dQ/dV
Vgs = dV
qQ
Qo
Qo
Qo
Qo+dQ
dQ
tdep
tox
Cdep_dyn = epsilon/tdep
Nächste Folie

## Slide 44: Dynamische Kapazität von Raumladungszone
…
Raumladungszone
Substrat
Raumladungszone
Substrat
qQ
qQ
Qo
Qo
tdep
+
-
V0
V0+dV
dV

## Slide 45: Dynamische Kapazität von Raumladungszone
Dicke der Raumladungszone und deren Ladung hängen als Quadratwurzel von der Spannung in der Zone V
Die Ladung der Zone ist durch die Formel 2 * Cdyn * V gegeben
Man kann näherungsweise Cdyn anstatt normaler Kapazität verwenden
Wir haben deshalb überall Cdep_dyn verwendet
Raumladungszone
Substrat
Raumladungszone
Substrat
qQ
qQ
Qo
Qo
tdep
+
-
V0
V0+dV
dV

## Slide 46: …
Vielen Dank

## Slide 47: Tunneleffekt
http://www.research.ibm.com/articles/madewithatoms.shtml#fbid=VkLOSNH6EoF
http://www.soitec.com/en/technologies/smart-cut/
http://en.wikipedia.org/wiki/Scanning_tunneling_microscope
To move a particular atom to a different point on the surface of a sample, you position the STM tip above the atom. You then lower the tip to the point where the van der Waals force is strong enough to make the atom stick to another atom at the end of the STM tip when it’s moved latterly
Besitzt zur Zeit der Annäherung nur ein Atom eine Ladungsverschiebung (Dipol), so kann es bei dem anderen Atom eine Ladungsverschiebung induzieren, so dass wiederum der positiv polarisierte Teil des einen Atoms den negativ polarisierten Teil des anderen Atoms anzieht.

## Slide 48: Tunneleffekt
https://www.youtube.com/watch?v=oSCX78-8-q0