## Slide 1: Design analoger Schaltkreise Vorlesung 1

## Slide 2
Institut für Prozessdatenverarbeitung (IPE) am KIT Campus Nord
ASIC und Detektor Labor
Detektoren an Teilchenbeschleuniger
Large Hadron Collider
Experiment ATLAS

## Slide 3
Vorlesungen und praktische Übungen mit Chipdesign-Software (CIP-Pool am IMS)
Übungen ab November
Kontakt: ivan.peric@kit.edu
Kontakt: richard.leys@kit.edu
Inhalt ist neu – neue Skripten bald
https://www.ims.kit.edu/324_201.php

## Slide 4
Electronic device
PCB
Integrated circuit
Interconnection
Integrated circuit - core
Transistor
Design analoger Schaltkreise
30cm
30nm
TALENT Summer School, CERN. Basics of IC design, Miroslav Havranek

## Slide 5
Vorkenntnisse: Vorlesungen Elektronische Schaltungen und VLSI-Technologie
MOSFET, JFET, Bipolar-Transistor (BJT)
Einfache elektronische Schaltungen
Kleinsignalmodelle, Arbeitspunkt
Prinzipen der IC Herstellung

## Slide 6
Prinzipen der IC Herstellung
Wiederholung von Schritten
Oxid-, Silizium- oder Metalllagen werden auf einem Si-Substrat erzeugt
Photolithographie (Photolack, UV Licht, trocken- und nassätzen)
Lagen werden strukturiert
Silizium wird dotiert
Link: http://www.halbleiter.org/wie-wird-ein-mikrochip-hergestellt/

## Slide 7
2. Photoresist deposition
1. Deposition of silicon oxide and nitride
3. Illumination of the photoresist through the mask
5. Filling isolation trenches with SiO2
6. Ion implantation (Phosphor ~100 keV) -> N-well formation
4. Removing illuminated photoresist, etching silicon nitride,
etching isolation tranches in silicon

## Slide 8
7. Ion implantation (Boron ~100 keV) -> P-well formation
8. N-well and P-well are ready for implementing
NMOS and PMOS transistors
9. Gate oxide deposition
10. Deposition of polysilicon
11. Photoresist deposition, illumination through mask
12. Gates are formed

## Slide 9
13. Low energy implantation of Boron dopants -> forming P+ regions of drain and source
14. Low energy implantation of Phosphor dopants -> forming N+ regions of drain and source
15. Removing photoresist and oxide from source and drain
16. Silicidation
16. BPSG deposition
17. Etching, vias, deposition of METAL1, BPSG isolation

## Slide 10
Layout -> Fotomaske -> IC
http://www.ami.ac.uk/courses/
Layout
Maske
Projektor (Stepper)

## Slide 11
IC Design Software (z.B. Cadence)
Analog- und Digital-Design-Flow
Spezifikationen
Systemkonzept
Schaltungstechnische Realisierung
Wichtig (P.E. Allen):
zuerst Schaltung verstehen
und danach sich vorm PC setzten

## Slide 12
Chiphersteller wählen („foundry“)
AMS
UMC
TSMC

## Slide 13
Prozess wählen
CMOS (digital, opto, analog, RF)
Prozesse:
SOI, BiCMOS, HVCMOS, FINFET, FD SOI
Process nodes:
0.35 um, 0.18um, 0.13um, 90nm, 65nm, 40nm, 28nm…
Kleinere Prozesse – analog Design schwieriger
Europractice: Multi Project Runs
http://www.extremetech.com/

## Slide 14
Simulationsmodelle
Layout-Regeln
Process Design Kit (PDK) – Prozess-Bibliothek
http://www.europractice-ic.com/

## Slide 15
Schaltplanentwurf im Schematics Editor
Transistor, Hierarchie, Inputs/Outputs
Symbol wird generiert – hierarchische Designs

## Slide 16
Schaltung wird simuliert
Analoge, mixed-mode- oder digitale Simulation
AC, DC, Großsignale (Transient Analysis)

## Slide 17
Rauschen
Mismatch

## Slide 18
Layout-Design
Masken
Transistoren „von oben“
Analog Design – Full-Custom Layout (Hand-Layouted)

## Slide 19
PMOS
NMOS
OUTPUT NODE
INPUT NODE
P-WELL CONTACT
N-WELL CONTACT
1.9 × 4.5 µm2

## Slide 20
Layout-Editor
Polygone, Pfade
Zellen, Blöcke, Hierarchie
Semiautomatische Generierung von Layouts aus dem Schaltplan ist möglich
Schaltplan1
Symbol1
Symbol1
Symbol2
Komplexer Schaltplan
Layout1
Layout1
Layout2
Komplexes Layout


Symbol1
Layout1

## Slide 21
Layout-Regeln (Teil vom PDK)
DRC Überprüfung von Layout-Regeln
LVS Layout Schaltplan Vergleich
Layout -> Netzliste <-> Netzliste <- Schaltplan
Extraktion von Kapazitäten aus Layout
Post-Layout Simulation
Evt. Anpassung vom Schaltplan notwendig
DRC
LVS

## Slide 22
Digitaldesign
HDL Code, Simulation -> RTL Code (Schaltplan mit Logikzellen und Registern), Simulation (automatisch) -> Layout, Simulation (automatisch) -> DRC, LVS

## Slide 23
Schaltungsentwurf
Tricks:
Gute Strukturierung
Verwendung von Grundschaltungen
Bausteinprinzip
Kaskode
Source-Folger
Strom-Spiegel
Differenzverstärker
Stromquelle
CS Verstärker

## Slide 24
Verwendung von Grundschaltungen
Rail to rail CMOS Opamp: IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 23, pp. 1414 – 1417, December 1988

## Slide 25
Hierarchie im Chip
Grundschaltungen
Strom-Spiegel
Schaltungen
Systeme
Chip (Integrierte Schaltung)
Source-Folger

## Slide 26
Pixelsensor
Pixel:
Diode, Sensor
Sourcefolger, Verstärker

## Slide 27
Pixel Schaltplan
Pixel Layout
DRC, LVS

## Slide 28
Pixel
Pixel Spalte
Pixel Matrix

## Slide 29
ADC Kanal
Pixel Matrix

## Slide 30
ADC
Difference Amplifier
S/H Amplifier
S/H Amplifier
Switches
Comparator
Logic
Counter
Pixels
Current source
Ramp
Difference amplifier
Bricked pixels
Guard ring
21 um

## Slide 31
Pixel Matrix
Digitalblock
Logik-Zelle (Standardzelle)
IO Pads

## Slide 32
IO Pads
Drahtbonden
ESD protection (ESD Schutz)

## Slide 33
Design analoger Schaltungen
Techniken:
Gegenkopplung
AC, DC Analyse
Stabilitätskriterien

## Slide 34
Leiterplatten-Design
Viele kommerziellen Komponenten
http://www.pcb-pool.com/
http://de.farnell.com/

## Slide 35
IC-Design
Nur zwei Grundkomponenten
MOSFET als Verstärker, Stromquelle, Widerstand, Kondensator, Schalter, Diode verwendet
Komplizierte MOSFET Modelle

## Slide 36
Komplizierte MOSFET Modelle

## Slide 37
Widerstand und Diode selten benutzt
Kondensatoren ersetzt Widerstände
MOSFETs ersetzen Dioden
Transkonduktor

## Slide 38
Inhalt des Kurses:
Approximative Methode für Schaltungsanalyse
Analyse von Schaltungen mit Rückkopplung
Berechnung von Zeitkonstanten
Stabilitätskriterien
Verstärkern
Komplexere Schaltungen
Mehrstufige-, differenzielle-, Rail to Rail-Verstärkern, Komparatoren
Systeme: Switched Capacitor Schaltungen, ADCs
Jede zweite Woche Übungen mit Chipdesign-Software
Prüfung – Mündliche Prüfung – Beispiele aus den Übungen

## Slide 39
Literatur
Design of Analog CMOS Integrated Circuits von Behzad Razavi
Operation and Modeling of the MOS Transistor, Yannis Tsividis, Colin McAndrew
Analog Integrated Circuit Design, David A. Jones, Ken Martin, John Wiley & Sons, Inc
Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, Gray, Hurst, Lewis, Meyer, John Wiley & Sons, Inc
The Art of Analog Layout, Alan Hastings, Prentice Hall
CMOS Analog Circuit Design, Allen-Holberg, Oxford Press, 1987
Analog Design Essentials, W. Sansen, Kluwer International Series in Engineering and Computer Science
Microelectronics von Jacob Millman von T (1999)

## Slide 40
Themen
1 Rückkopplung, Formeln für Schaltungen mit Rückkopplung, Einfluss auf Verstärkung, Zeitkonstanten, Invertierender und Nichtinvertierender Verstärker
2 Grundlegende Verstärker-Schaltungen und grundlegende Bauteile: CMOS Verstärker (Common Source), Cascode, Source-Folger
3 Halbleiter, Diode, MOSFET (DC, AC, Rauschen, Matching)
3ü Bipolar Transistor, MOS-Kondensator, Schwache Inversion, BSIM-Modell
4 AC Analyse (Frequenzverhalten der Schaltungen), Übertragungsfunktion für Schaltungen mit Kondensatoren, Bestimmung von dominanten Zeitkonstanten (RC Regel), Methode der Nullimpedanzen
4ü Common Source Verstärker
4ü Single Ended Verstärker, Kaskaden und Kaskoden
5 Einfluss von Rückkopplung auf Zeitkonstanten, Stabilität, Nyquist Regel
5ü Transimpedanz Verstärker, Spannungsregler
7 Komplexere Verstärker, Einstufig, Zweistufig, Rail to Rail, Volldifferentiell, Klasse AB
8 Komparatoren
9 Switched Capacitor Schaltungen
10 Filter (RC, Gm-C, Switched Capacitive Filter)
11 ADCs (Dual und Single Slope, Flash, Subranging, SAR mit Kondensatoren, SAR mit Stromquellen, SAR Asynchron, Sigma Delta, Zyklisch mit Stromzellen, Zyklisch mit Switched Capacitive Schaltungen)
12 Spannungsreferenz, PLL und VCO, LVDS Treiber, LVDS Empfänger

## Slide 41
Was haben wir gelernt?
Es geht um analoges Chipdesign
Chipdesignsoftware Cadence – Übungen
Analoges Designflow: Schaltungsentwurf, Simulation (AC, DC, Transiente Simulation, Rauschen, Matching), Layoutentwurf, DRC, LVS
Digitales Designflow: HDL Code, Simulation -> (automatische) RTL Synthese, Simulation (Standard-Logikzellen) -> Layout-Synthese, Simulation
Am Anfang des Projekts muss man Hersteller (foundry, vendor) und Technologie wählen, PDK (Process Design Kit) (Technologiespezifische Bibliotheken fürs Cadence) besorgen
Europractice
Transistorherstellung siehe Link
Chipprojekte sind hierarchisch aufgebaut
Grundbausteine: Common Source, Cascode, Source Follower, Current Mirror, Differenzpaar
Widerstände selten benutzt – Alternative ist C
Transistormodelle sind sehr komplex – BSIM Model
Fragen
Welche Chiphersteller kennen wir?
AMS, TSMC, UMC, IBM, GF, LF, XFAB…
Welche Prozesse?
CMOS, SOI, HVCMOS, FINFET, BCD, BiCMOS
Welche „process nodes“: 0.35, 0.24, 0.18, 0.13, 90nm, 65nm, 45nm…
Das meistbenutzte MOSFET-Modell: BSIM
Welche Firmen sind fürs Leiterplattendesign nützlich? PCB pool, Farnel

## Slide 42
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

## Slide 43
Specification
Schematic capture
Simulation
Does it meet specs?
Corners & MC simulation
Does it meet specs?
Layout Capture
Post-layout simulation
Tape-Out
YES
NO
YES
NO
Does it meet specs?
YES
NO
DRC/LVS
OK?
NO
Analog Design Flow

## Slide 44
Specification
HDL design
Behavioral
simulation
Does it meet specs?
Synthesis
Place and route
Post-layout simulation
Tape-Out
YES
NO
YES
Does it meet specs?
YES
NO
DRC/LVS
OK?
NO
Constraints
Digital Design Flow