## Slide 1: Fragen – Version 18. 2. 2015

## Slide 2: Grundlagen
Einheiten: z.B. Ladung (Elementarladung 1.6e-19C), Kapazität, Induktivität
Komplexe Impedanzen
ZC = 1/sC (s = i Omega)
ZL = sL
Formeln:
Spannungsteiler Vout = R1/(R1+R2)Vin
Stromteiler
Reihenschaltung Req = R1 + R2, 100 + 1 ~ 100
Parallelschaltung Req = R1R2/(R1+R2), 100 || 1 ~ 1
Einige Größen und Formeln:
Platenkondensator C = A Epsilon/t
Thermische Spannung UT = kT/e = 25mV (Zimmertemperatur: 300K)
Transkonduktanz in schwacher Inversion: gm = I/nUt
Typische Schwellespannung Vth = 0.4V
Einige Akronyme: FET, MOS, CMOS, NMOS, PMOS, BJT

## Slide 3: Grundlagen
Grundlegende Schaltungen
RC und CR Filter
RC: Vout = Vin/(1+sRC)
CR: Vout = Vin sC/(1+sRC)
Sprungantwort, Vout(0+), Vout(unendlich), Tau (Zeitkonstante)
Schaltpläne:
Symbolische (generische) Schaltung mit Rückkopplung
Invertierender Verstärker mit Widerständen und einem OpAmp
Nichtinvertierender Verstärker mit Widerständen und einem OpAmp
Gain-Stage (aka Spannungsverstärker/Common-Source/Sourceschaltung)
Sourcefolger (aka Source-Follower)
Stromspiegel
Symmetrischer Differenzverstärker mit Widerständen
Einfacher Operationsverstärker mit Stromspiegel
An einem Beispiel: Unterschied Kleinsignal – Großsignalschaltung:
  Konstante Stromquellen werden entfernt, Spannungsquellen Kurzgeschlossen
An einem Beispiel: Unterschied AC/DC Schaltung C/L werden entfernt/kurzgeschlossen
  Schaltung für sehr hohe Frequenz (C werden kurzgeschlossen)

## Slide 4: Teil 1

## Slide 5: Vorlesung 2
Generische Schaltung mit Gegenkopplung (Single-Ended-Variante, Differenz-Variante)
Formel für die Verstärkung mit Gegenkopplung:
Afb = (FF + Ain * Aol)/(1 + Beta Aol)
FF – feed forward (Vorwärtsverstärkung)
Ain – input network gain (Verstärkung im Eingangsnetz/Addierer)
Aol – open loop gain (Leerlaufverstärkung)
Beta – feedback (Rückkopplung)
Beta*Aol - Schleifenverstärkung
Beispiel Invertierender Verstärker mit einem Opamp
Afb mithilfe von Formel für GK berechnen
  Vorbereitung: Schnittpunkt finden
  Testschaltungen zeichnen
  Formeln für Spannungsteiler anwenden
  Ergebnis: Afb ~ Rfb/Rin
Dimensionierung von Aol:
Rfb/Rin = 100, wir möchten Afb ~ 99, wie groß soll Aol sein?
Oder alternativ: Aol ist nur +-50% genau, wie groß soll etwa Aol (Mittelwert) sein damit Afb die Genauigkeit von +-1% hat. Annahme: Widerstände sind ideal

## Slide 6: Vorlesung 2
Gegenkopplung und Zeitkonstanten:
Annahmen:
Leerlauf-Verstärkung mit einer Zeitkonstante: Aol(s) = A/(1+sT)
Ain = 1, Beta != Beta(s), Beta A >> 1
Wie groß ist die Zeitkonstante mit Gegenkopplung (Antwort: Tfb = T/BetaA)
In welchem Verhältnis stehen die Bandbreite und die Zeitkonstante: (Antwort: B = 2Pi/T)
Wie groß ist die Verstärkung mit Genekopplung (A: Afb = 1/Beta)
Können Sie die Formeln herleiten?

## Slide 7: Vorlesung 2
Eigenschaften der GK (Gegenkopplung)
1. Desensibilisierung von Verstärkung: Afb != f(Aol)
2. Virtuelle Masse am Eingang
3. System wird schneller
4. Eingangs- und Ausgangsimpedanz ändern sich

## Slide 8: Vorlesung 3
Beispiel: Nichtinvertierender Verstärker
Verstärkung mit GK
Ain, Aol, Beta, FF = …
Afb = …
Frage: Wie groß sind RinFB und RoutFB?
Antwort:
RinFB groß: Rinfb ~ Rin * Beta Aol
Rout klein: Routfb ~ Rin / Beta Aol
Können Sie die Formeln herleiten?
Testschaltungen für die Messung/Berechnung von Rin/Rout
Rinfb: Virtuelle Masse, Iin ~ 0, deshalb Rinfb ~ unendlich
Routfb: GK regelt den Ausgang, deshalb Delta Vout = 0 -> Routfb ~ 0
Formel: Rfb = R (1 – Beta Asc)/(1 – Beta Aoc)

## Slide 9: Vorlesung 3
Beispiel: „Integrator“
Frage: welche Kapazität sieht der Eingangswiderstand
Antwort: Millereffekt: Ceff = C (1 + A)
Können Sie es herleiten?
Annahme: Verstärker hat die Zeitkonstante T A(s) = A/(1 + sT)
Welche zeitkonstanten hat der Integrator?
Antwort: T1 = Rin C (1+A) (Millereffekt) und T2 = T/A

## Slide 10: Vorlesung 3
Bode Plot und Stabilitätskriterium vom Nyquist:
Z.B. System zweiter Ordnung
Bode Plot vom BetaA(s)
Amplitudenverlauf, Phasenverlauf
BetaA = 50
Omega2 = 500MHz
Wie groß soll ungefähr Omega1 sein damit das System stabil ist (keine/kleine Überschwinger im Sprungantwort hat)
Antwort: Ungefähr: Phasenreserve bei BetaA(Omega0) = 1 (Crossover-Frequenz) = 45°
-> Omega0 = BetaA / Omega1 = 500MHz -> Omega1 = 10MHz
Wie verändert sich Stabilität wenn wir BetaA erhöhen?
Wenn wir Omega 1 verkleinern/vergrößern?
Wenn wir Omega1 = 10 und Omega2 = 500MHz haben, und wenn die Phasenreserve 60° beträgt, wie groß soll BetaA sein?

## Slide 11: Vorlesung 4
MOSFET
Skizieren Sie die Silizium-Bereiche eines MOSFETS („von oben“, Querschnitt)
NMOS
N+, P+ („Diffusion“), P-Wanne, Poly-Elektrode
Frage: Dicke von SiO2-Isolierung (Feld-Oxid, Gate-Oxid)
NMOS:
Skizieren Sie die Bereiche unterhalb der Gate-Elektrode: Gate-Oxid, Verarmungszone (Depleted-Region)
Welche Ladung haben wir in der Verarmungszone? (A: Negative Ladung – Akzeptor Ionen)
Beispiel:
Wir schließen Vgs ~ Vth (Masse am Source/Substratkontakt)
Welche Potentiale haben wir im:
Substrat; Antwort: -1V (weil Kontaktspannung Al –> P ~ 1V)
Source/Drain; Antwort: 0V (Kontaktspannung Al -> N ~ 0V) (Vereinfachung!)
Silizium-Silizium-Dioxid Grenze; Antwort: ~0V (weil keine Barriere zwischen Source und Drain)
Gate; Antwort: ~ 0.5 = Vth: Kapazitiver Spannungsteiler Vth = Vs (0V) + Cdep/Cox 1V
Cdep = dQdep/dVdep = EpsilonSi/tdep ~ Qdep/Vdep
Cox = EpsilonSiO2/tox
Cdep/Cox ~ 0.5
(Kapazitäten pro Fläche)

## Slide 12: Vorlesung 4
Frage: Kanalladung/Fläche für Vs = Vg = Vb (Substratkontakt) = 0 in starker Inversion (Vgs > Vth + einge UT)
Antwort: Qkanal = f(Vgs, Vth)
Antwort:
Qkanal = Cox (Vgs - Vth)
Ströme
Starke Inversion (Vgs > Vth + einige UT) und Linearbereich (Vds klein << Vgs-Vth)
Strom: Ids = Mu Cox W/L (Vgs - Vth) Vds
(Herleitung)
Skizieren Sie den Kanalverlauf (in „x Richtung“ Source -> Drain) (Kanaldicke ~ Qlanal(x)) für
A) Vds << Vgs
B) Vds = Vgs – Vth (Vdssat = Vgs - Vth) (Sättigungsspannung, Gate Overdrive)
C) Vds > Vgs – Vth (Sättigungsbereich)
Sättigungsstrom für Vds = Vgs-Vth?
Antwort: Idssat = ½ Mu Cox W/L (Vgs - Vth)^2

## Slide 13: Vorlesung 5
NMOS - Eingangskennlinie und Ausgangskennlinie in Sättigung (kein Rds)
Definition vom gm (Graphisch auf der Eingangskennlinie)
Sättigungsbedingung?
Antwort: Vds > Vdssat = Vgs – Vth, alternativ: Vd > Vg – Vth
In Sättigung: Ids != Vds (Ids ~ konstant = Idssat)
Formel Idssat
Starke Inversion (Vgs > Vth + einige UT):
Idssat = ½ Mu Cox W/L (Vgs - Vth)^2
Schwache Inversion (Vgs < Vth + einige UT):
Idssat = const W/L exp(Vgs - Vth)/n UT
N (def) = Cdep/Cox + 1 ~ 1.5
Gm für schwache und starke Inversion als f von Ids
Gm = sqrt (2 * I * W/L * mu Cox) (starke Inv.)
Gm = I/nUT (schwache Inv.)
Gm = f(W/L) für Ids konstant

## Slide 14: Vorlesung 5
Ausgangskennlinie mit dem Early Effekt (rds)
Rds ~ Esat L / Idssat
Lange Transistoren – Rds hoch – fast ideal
Substrateffekt:
Beispiel zwei Sourcefolger
1) Vout = 0.5, 2) Vout = 1V
Im welchen Fall ist Vth größer
Antwort: Im Fall 2)
Kapazitäten
Skizieren Sie MOSFET Struktur (Querschnitt) und die Kapazitäten
Wie groß ist Cgs in starker Inversion? (Antwort: Cox W*L), in schwacher Inversion? (Antwort: Cdep W*L)

## Slide 15: Teil 2

## Slide 16: Vorlesung 6
MOSFET Diode:
Schaltung – NMOS, Iin, Vin (2 Varianten?)
V-I Kennlinie
Rin Kleinsignal-Widerstand (1/gm)
Impedanz: Zin = 1/gm/(1+sC/gm)
Stromspiegel
Schaltung
Strom Iout = f(IIn) für (W/L)out = (W/L)in * n
Stromverstärkung (n)?
Übertragungsfunktion Iout(s)? (Tau = (n+1)Cgs/gm)
Ausgangskennlinie Iout = f(Vout)?
Kaskode
Rin? = 1/gmcasc
Rout? = rdssig * rdscasc * gmcasc
Wie kann man Rout berechnen? (Feedback Theorie)
Spannungsverstärker mit einem Widerstand als Last
Vin Vout Kennlinie, welche Bereiche haben wir? (Antwort: Tin sperrt, leitet in Sättigung, leitet im Linearbereich) (Für welche Vin, Vout treten die Bereiche auf?) Antworten: (Sperrt: Vin < Vth) (Linear: Vout < Vin - Vth)
Wie sieht das Kleinsignalmodell aus?
Wie groß ist die Spannungsverstärkung in Sättigung A = - gm * (Rds || Rload) ~ - gm * Rload

## Slide 17: Vorlesung 6
Spannungsverstärker mit einer Stromquelle/Stromspiegel als Last
Vin Vout Kennlinie, welche Bereiche haben wir (Tin sperrt, Tload linear, Tin und Tout in Sättigung, Tin linear)
In welchem Bereich ist die Spannungsverstärkung hoch?
Wie sieht das Kleinsignalmodell in diesem Arbeitsbereich aus?
Wie groß ist die Spannungsverstärkung? A = - gm * Rout
Rout = rds || rdsload
Übertragungsfunktion Vout (s) (mit Cout) (Tau = Cout Rout)
Afb mit Beta
TauFB = Cout/Beta gm
Schaltplan: Invertierender Verstärker:
Feedback mit R
Feedback mit C
Nachteil der Schaltung mit Widerständen – Arbeitspunkt Vin zu niedrig für Rin << Rout

## Slide 18: Vorlesung 7
Spannungsverstärker mit Stromquelle
Wie würden Sie den Eingangstransistoren dimensionieren?
Ibias festlegen, Lnmos = m* (3*) Lmin, Vdssat = 100mV, W wird gerechnet/simuliert
Berechnen Sie typische Verstärkung?
Antwort: Für schwache Inversion gilt: gm = Ids/nUt (1mSi)
Rds ~ Esat L / Ids mit Esat (NMOS) ~ 2.4V
A = - Esat L / Ids * Ids/nUt = m*Lmin * Esat/nUT ~ m * 4 ~ 12 (Lmin = 65nm)
Welche Nachteile hat der einfache Spannungsverstärker? (Antwort: Niedrige Verstärkung)

## Slide 19: Vorlesung 7
Verstärker mit Kaskode
Schaltung
Wie groß ist ungefähr die Verstärkung?
Antwort: A = - gm * Rout
Rout = gm rds_load || (gm_casc * rds_casc * rds)
AC-Übertragungsfunktion Vergleich (Bode Plots): Verstärker mit Kaskode, Verstärker ohne Kaskode
Gefaltete Kaskode - Schaltung
DC Ströme?
Maximale Signalamplitude am Ausgang?
Stromspiegel mit Kaskode – zeichnen Sie die drei Schaltungen

## Slide 20: Vorlesung 8
Symmetrischer Differenzverstärker mit Widerständen (Widerstand als Bias-Element)
Schaltung?
Schaltungen für die Berechnung vom Adiff (Differenzverstärkung) und Acm (Common Mode) (Gleichtaktverstärkung)
Definition CMRR (Common Mode Rejection Ratio) (Gleichtaktunterdrückung)
Adiff = - gm Rload
Acm = 0
Operationsverstärker mit Widerständen (Ein Ausgang wird benutzt)
Adiff = ½ gm Rload
Acm = - gmRload/(1 + 2 gm R)
Ergebnis aus der Hilfsschaltung – der lineare Stromspannungswandler
Operationsverstärker mit Stromspiegel - Schaltung
Adiff = Iout Rout/Vdiff
Iout = gm Vdiff
Rout (Erklären sie ungefähr wie man es rechnet)
Rout = rds || rdsM
Acm = 0 (Warum?) (Stromspiegel)

## Slide 21: Vorlesung 9
AC Schaltung eines Spannungsverstärkers mit Stromquelle
Wie groß ist etwa die dominante Zeitkonstante? (A: Rout Cout)
Welchen Effekt hat Cdg?
Antwort: Nullstelle Cdg/gm
Operationsverstärker mit Stromspiegel und mit Cout am Ausgang
Wie groß ist etwa die dominante Zeitkonstante (A: Rout Cout)
Welche Zeitkonstante hat der Stromspiegel (A: CM/gmM)
Operationsverstärker mit Stromspiegel, Schaltung, Rout (rds), Dynamikbereich ungefähr (A: Voutmax = VDD – Vdssat, Voutmin = Vin - Vth)
Operationsverstärker mit Direkter Kaskode, Rout (A: rds * gm_casc rds_casc), Dynamikbereich ungefähr (A: klein)
Symmetrischer Operationsverstärker, Rout (rds), Dynamikbereich ungefähr (Voutmax = VDD – Vdssat, Voutmin = Vdssat)

## Slide 22: Vorlesung 10
Einstufiger Verstärker mit kapazitiver Gegenkopplung
Tfb f(Cout Gm) (Tfb = Cout/gm)
Wie dimensioniert man die Schaltung für große Cout – alle Transistor-Ws werden vergrößert
Welches Problem verursacht es – Cin wird zu groß, Beta klein, Schaltung langsamer.
Source Follower - Schaltung
Zin = Cgs / gm rds
Rout = 1/gm
DC Pegel (Vout um Vth + Vdssat niedriger/höher)
Zweistufiger Verstärker mit SF, Schaltung
Beta A = gm1 Rout1 Beta
Polstellen: T1 = Cout1 Rout1, T2 = Cout/gm2
Crossover: T0 = Cout1/gm1
Verstärker mit Common Source Stufe, Schaltung
Vergleich mit Integrator/ T1 = Rout1 Cdg2 Rout2 gm2; T2 = Cout/gm2
Übertragungsfunktion
Vergleich mit Common Source Bode Plot

## Slide 23: Vorlesung 11
Skizieren Sie Layout eines Transistors
Skizieren Sie die Dimensionen in Lambda
Welche Layouts sind besser?
Wie groß ist Sigma? Vs Fläche, Breite Länge