## Slide 1: Vorlesung 6 (Version …)

## Slide 2: Diode-Connected Mosfet
Einige Schaltungen…
„MOSFET Diode“ - Drain und das Gate kurzgeschlossen
Funktionsweise (GK)
Diode-Connected MOSFET ist immer in Sättigung (warum) – Ids = f(Vgs)
v
i
v
i

## Slide 3: Diode-Connected Mosfet
Varianten: Signalstrom kann entweder an Drain/Gate oder an Source angeschlossen werden
Rin ~ 1/gm
Cin ~ Cgs
v
i
i
Rin = 1/gm || rds
Cin = Cgs + Cdj
v
i

## Slide 4: Diode-Connected Mosfet
AC Kennlinie
Schnelle Schaltung
i
Rin = 1/gm || rds
Cin = Cgs + Cdj
Cin
Rin

## Slide 5: Diode-Connected Mosfet
Pmos und Nmos Varianten
In Weak Inversion, Diode-Connected MOSFET ist nicht immer in Sättigung
Rin = 1/gm ||1/gmb
Rin = 1/gm
Rin = 1/gm ||1/gmb
Rin = 1/gm
VDD
VDD
GND
GND

## Slide 6: Spannungsgesteuerte Stromquelle
Signalspannung am Gate
Bias Spannung am Drain – Ausgang Ids
Rout = rds
Cin = Cgs
Vbias > Vdssat
Vgs
+
-
G
S
D
rds
Cgs
I = gm Vgs
Cin = Cgs
Rout =Rds
Cout =Cjd
Cjd

## Slide 7: Stromquelle
Konstante Stromquelle für konstante vgs Spannung.
D
rds
Cjd

## Slide 8: Stromquelle
Source von NMOS GND, Source vom PMOS VDD
Großsignal: nur ein Kontakt der Stromquelle hat ein freies potential – Kleinsignalmodal ist symmetrisch
rds
Cjd
GND
rds
Cjd
VDD
I = const
V = variabel
I = const
V = variabel
V=const

## Slide 9: Stromspiegel
Konstante Stromquellen sind wichtige Bauteile: Bias- oder Lastelement
Wie erzeugen wir Vgs?
Möglichkeit 1: Spannungsteiler – Vgs = f(VDD), auch wenn Vgs = const -> Ids = f(T)
GND
VDD

## Slide 10: Stromspiegel
Idee: Referenzstromgenerator – Iref != f(T, VDD)
Referenzstrom wird „kopiert“ und mehrfach verwendet
Iref
Iref
Iref
Iref

## Slide 11: Stromspiegel
Wir brauchen eine Schaltung die aus dem Referenz-Iref Strom eine passende Vgs Spannung erzeugt so dass Ids = Iref gilt
U=f-1(I)
Iref
Iref
I=f(U)
+
-
U

## Slide 12: Stromspiegel
Ein Stromspiegel ist die Kombination vom Diode Connected Mosfet und einer Stromquelle
Diode: Iref ~ ½ mu Cox (W/L)_dio (Vgs-Vth)2
Tout: Iout ~ ½ mu Cox (W/L)_out (Vgs-Vth)2
Iout = (W/L)out /(W/L)dio Iref
Iref
Iref
I=f(U)
v
i
v
i
Iref
Iout =Iref

## Slide 13: Stromspiegel
Aktiver Stromspiegel: Iref -> Isignal (Iin)
Sättigung – Stromspiegel funktioniert richtig nur wen Vout>Vdssat
Iout = (W/L)out /(W/L)dio Iin
Iout = n * Iin
AC Übertragungsfunktion:
Bandbreite wird für höhere Verstärkung niedriger
Iin
Rds_out
Cjd_out
> Vdssat
Cgs_dio + Cgs_out
1/gm_dio
Tdio
Tout
Vin
gm_out * Vin
1
n
Rds_dio
Iout
Iout

## Slide 14: Stromspiegel
Stromspiegel als Verstärker
Bandbreite ist hoch (n*Cgs/gm) (~GHz)
Signalübertragung (Rin ~ 100Ohm)
Iin
Tdio
Tout
1
n
Vout

## Slide 15: Stromspiegel
PMOS und NMOS
Iin
Tdio
Tout
Tout
Iin
Tdio
VDD
VDD
GND
GND

## Slide 16: Stromspiegel
Fehler wegen Rds: Vin != Vout => Iout != n Iin
„Nichtlinearität“ – Signalabhängiger Fehler
L groß hilft
Iin
Tdio
Tout
1
n
Iout

## Slide 17: Stromspiegel
L vergrößert Vdssat, Signalbereich wird linietiert
Warum ist ein größer Signalbereich wichtig: S/N Verhältnis
Kompromiss: Geschwindigkeit, Linearität, Verstärkung, Spannungsversorgung, Stromverbrauch
Iin
Tdio
Tout
1
n
L kurz
L lang
Vdssat
Signalbereich
Signalbereich
VDD

## Slide 18: Kaskode
Kaskode ist ein Impedanzwandler
Iout = Iin
Rin = 1/gm_casc (klein)
Rout = gmcasc rdscasc * rdssig > 10 * rdssig (groß)
Iin
Iout
Iin
Iout
Tcasc
Tcasc
rdscasc
rdssig
Rin
Rout
Vout
Vgs
+
-

## Slide 19: Kaskode
Kaskode ist ein Impedanzwandler
Iout = Iin
Rin = 1/gm_casc (klein)
Rout = gmcasc rdscasc * rdssig > 10 * rdssig (groß)
VG
gmVin
Iin
Iout
Tcasc
rdscasc
rdssig
VS
rdscasc
rdssig
Rout

## Slide 20: Kaskode
Kaskode und Stromspiegelsind sind ähnlich
Iin
Iout
Tcasc
Iin
Tdio
Tout
Iout
Iin
Iout
Iin
Iout

## Slide 21: Verstärker
Verstärkerstufe (Eingangsstufe, Gain Stage) – Ziel große Spannungsverstärkung
U-I Wandler + R
DC und AC Analyse
DC (Mathematisch, Graphisch)
A: Eingangstransistor Sperrt
B: Eingangstransistor in Sättigung
C: Eingangstransistor linear
Vout
Vin
Vout
I
Vin
A
B
C
Vout
Vout = VDD - RI
Rload

## Slide 22: Verstärker
B: Eingangstransistor in Sättigung
A = - gm * (Rds || Rload) ~ - gm * Rload
Vout
Vin
Rds
Cjd
Vin
gmVin
Rload
Rload

## Slide 23: Verstärker
Wenn wir die Verstärkung maximieren möchten brauchen wir höhe gm und Rload
Beides ist unmöglich
Vout
Vin
Rout
Vout
I
Rload klein
Vout
I
Rload groß
Wäre besser

## Slide 24: Verstärker
Widerstand durch eine PMOS Stromquelle ersetzt – bessere Kennlinie
Die Verstärkung hoch im Bereich wo beide Transistoren (Tin und Tout) in Sättigung sind
Vout
I
Rload groß
Vin
Vout
Tload
Tin
Ibias
Ibias
Tin sperrt
Tload „linear“
Tin linear
Ts in Sättigung

## Slide 25: Verstärker
Kleinsignalmodel
Die Spannungsverstärkung ist – gm rds || rdsload =(def) – gm Rout
Rout = rdsload || rdsin
Cin (unwichtig) (ideale Spannungsquelle)
AC
Tload
Tin
Ibias
Rds
Cout
Vin
gmVin
Rdsload
Cout

## Slide 26: Verstärker
Zeitkonstanten mit und ohne GK
β
Ain=1

## Slide 27: Verstärker mit Gegenkopplung
Gegenkopplung
AC, DC Analyse
GK wie in Übung (Rin, Rfb)
Vin
Vout
Rfb
Rin

## Slide 28: Verstärker mit Gegenkopplung
Gegenkopplung
DC Analyse
Problem: für Rin << Rfb Vout ist zu hoch und Vin zu niedrig – Transistor sperrt
Vin
Vout
Rfb
Rin
Rfb = 10*Rin
Rfb = Rin

## Slide 29: Verstärker mit Gegenkopplung
Modifizierte Gegenkopplung
AC, DC Analyse
Vin
Vout
Zin
Zfb
Rfb

## Slide 30: Verstärker mit Gegenkopplung
AC Analyse
Rfb ist sehr groß und sein Strom kann für AC Signale vernachlässigt werden
A = - Zfb/Zin = - Cin/Cfb
Vin
Vout
Zin
Zfb

## Slide 31: Verstärker mit Gegenkopplung
DC Analyse
Vout = Vin
Arbeitspunkt ok (ein bisschen zu niedrig)
Vin
Vout
Rfb