## Slide 1: Vorlesung 7 (Version 25. Dezember)

## Slide 2: Übung
Spezifikationen
Spannungsverstärker
A = 100, +- 2% (Aol -> 50 * 100 = 5000)
Cload = 10pF, Rload = unendlich
Cin = 10pF, Rin = unendlich
Zeitkonstante = 10ns (Bandbreite 1/T2π = 16MHz)
Power/Verstärker ~ 10mW
SNR = 500 (Maximale Amplitude am Ausgang 500mV, Rauschen 1mV RMS)
Input Referred Noise ~ 10uV
VDD = 1.2V
Sensor
ADC
Chip
Unser Chip
32 Verstärker-Kanäle
Sensor
Sensor
Sensor
Cload

## Slide 3: Spannungsverstärker mit Stromquelle als Last
A = – gm Rout
Rout = rdsload || rdsin
Tload
Tin
Ibias
Cout
Vin
Vout

## Slide 4: Spannungsverstärker mit Stromquelle
Verstärker mit Gegenkopplung
Die Annahmen sind: Ain = 1 und beta Aol >> 1
Nachteile: Aol zu niedrig
Tload
Tin
Ibias
Cout
Vin
Vout
β
Vsig

## Slide 5: Spannungsverstärker mit Stromquelle
Nachteil 2. eingeschränkter Signalbereich
Tload
Ibias
Vin
Vout
β
Vout = Vgs
Vdssat = Vgs - Vth
Vth
Tin

## Slide 6: Spannungsverstärker mit Stromquelle
Der Verstärker ist eine gesteuerte Stromquelle mit Innenwiderstand Rout
Rout ist typischerweise größer ist als 10 kOhm
Aber:
Geschwindigkeit mir RK ist von Rout unabhängig: T = gm/Cout (10p in 10ns -> gm = 1mSi)
Gm = I/1.5 Ut -> I = 25mV * 1.5 * 1mSi = 37uA
Tload
Ibias
Vin
Vout
=
Vin
+
-
Rout
I = gm Vgs

## Slide 7: Spannungsverstärker mit Stromquelle
Wie kann man die Verstärkung erhöhen?
Rout = rds_in || rds_load
rds = Esat L / Ids
gm = sqrt (2* W/L * mu * Cox * Ids) (starke Inversion)
gm = Ids/nUT (schwache Inversion)
Eingangstransistor:
W++/L++ -> Cgs ++
Tload
Ibias
Vin
Vout
=
Vin
+
-
Rout
I = gm Vgs
Tin

## Slide 8: Verstärker - Transistorgrößen
Optimierung von Tin:
Wir beginnen von der Spezifikationen für den Leistungsverbrauch (z.B. 40uA Bias)
Eine Transistorlänge wird angenommen: L_nmos = m*Lmin (m~3) (200nm)
W wird hochskaliert bis Vdssat etwa 100mV wird
Vdssat = Vgs – Vth = sqrt( I * L/W / (mu*cox) )
100mV ist der Anfang von schwacher Inversion, weitere W–Erhöhung hilft nicht
Vds
Ids
Vdssat

## Slide 9: Verstärker - Transistorgrößen
Optimierung von Tload:
Gm unwichtig
Rds soll maximiert werden
Eine Vdssat wird gewählt - z.B. Vdssat_pmos = 2* Vdssat_nmos = 200mV
L von etwa 2*L_nmos wählen
W entsprechend hoch skalieren (ungefähr Wnmos = Wpmos) Vdssat = sqrt( I * L/W / (mu*cox) )
Nach der Optimierung gilt rdsin << rdsload da die Konstante Esat für PMOS (6.4V/um) höher als für NMOS (2.4V/um) ist und weil L größer ist. (rds = Esat L / Ids)
=> A = -gm * rdsin

## Slide 10: Verstärkung
Berechnen wir eine typische Verstärkung:
Für schwache Inversion gilt: gm = Ids/nUt (1mSi)
Rds ~ Esat L / Ids mit Esat (NMOS) ~ 2.4V
A = - Esat L / Ids * Ids/nUt = m*Lmin * Esat/nUT ~ m * 4 ~ 12 (Lmin = 65nm)
Übungsschaltung: A = 30

## Slide 11: Kaskode
Kaskode ist ein Impedanzwandler
Iout ~ Iin
Rin = 1/gm_casc (klein)
Rout = gmcasc * rdscasc * rdssig (groß)
Iin
Iout
Tcasc
Rin
Rout
Vout

## Slide 12: Spannungsverstärker mit Kaskode
Spannungsverstärker mit Kaskode
Eine ideale Kaskode leitet den Strom des U-I Wandlers durch
Deshalb ist die Verstärkung durch die gleiche Formel wie ohne Kaskode gegeben
A = - Ids *Rout = - gm Vgs * Rout
Rout = gm rds_load || (gm_casc * rds_casc * rds)
Tcasc
Ibias
Vin
Vout
Rds
Vin
gmVin
Rdsload
1/gmcasc
~ gmcasc * rdscasc * rds
Cout

## Slide 13: Spannungsverstärker mit Kaskode
A = - Ids * Rout = - gm Vgs * Rout
Mit Kaskode: Rout = gm rds_load || (gm_casc * rds_casc * rds)
Ohne Kaskode: Rout = rds_load || rds
Rds
Vin
gmVin
Rdsload
1/gmcasc
~ gmcasc * rdscasc * rds
Rds
Cout
Vin
gmVin
Rdsload
Cout

## Slide 14: Spannungsverstärker mit Kaskode
AC Verhalten
Rds
Cout
Vin
gmVin
Rdsload
1/gmcasc
~ gmcasc * rdscasc * rds
Rds
Cout
Vin
gmVin
Rdsload
casc
No casc
Log f
Log A
Cout

## Slide 15: Spannungsverstärker mit Kaskode
Korrektur
Iout_casc < Iin_casc
Rds
Vin
gmVin
Rdsload
1/gmcasc
~ gmcasc * rdscasc * rds
Rds
Cout
Vin
gmVin
Rdsload
casc
No casc
Log f
Log A
Cout
Iin_casc
Iout_casc

## Slide 16: Spannungsverstärker mit Kaskode
Zweite Zeitkonstante
Rds
Vin
gmVin
Rdsload
1/gmcasc
~ gmcasc * rdscasc * rds
casc
Log f
Log A
Cgs
Cgs/gmcasc
Tcasc
Ibias
Vin
Vout
Cout

## Slide 17: Spannungsverstärker mit Kaskode
Typischerweise ist die Verstärkung mit Kaskode mindestens um Faktor 10 höher als ohne
Gm ist gleich
Tcasc
Ibias
Vin
Vout
Tload
Ibias
Vin
Vout

## Slide 18: Spannungsverstärker mit Kaskode
Nachteil: kleinerer Signalbereich (Dynamikbereich)
Ibias
Vin
Vout
Tload
Ibias
Vin
Vout
Vdssat_casc
Vdssat_in
Vdssatin

## Slide 19: Spannungsverstärker mit Kaskode
Weitere Verbesserung
Ibias
Vin
Vout
Rds_casc2 * gm_casc2 * Rdsload

## Slide 20: Stromspiegel mit Kaskode
Die Transistoren eines Stromspiegels werden oft mit Kaskoden erweitert
Ziele
1) Ausgangswiderstand verbessern
2) Fehler beim Strom-Kopieren minimieren
Iin
Tdio
Tout
1
1
Iout

## Slide 21: Stromspiegel mit Kaskode
Ziele
1) Ausgangswiderstand verbessern
Iin
Tdio
Tout
1
1
Iout
Const

## Slide 22: Stromspiegel mit Kaskode
Ziele
2) Fehler beim Strom-Kopieren minimieren
Drain-Source Spannungen von Tdio und Tout sind gleich
Iin
Tdio
Tout
1
1
Iout

## Slide 23: Stromspiegel mit Kaskode
Vgate_c(min) = Vdssat_dio + Vdssat_c + Vth
Vgate_c(max) = Vgate_dio + Vth = Vdssat_dio + 2 * Vth
Vgate_c(max) - Vgate_c(min) = Vth - Vdssat_c -> Kaskode muss breit genug sein damit ihre Vdssat kleiner als Vth ist
Optimal: Vgate ~ Vgate_c(min), da wir dann den gößten Signalbereich am Ausgang haben.
Es gilt Vout > Vdssat_dio + Vdssat_c
Iin
Tdio
Tout
1
1
Iout
Vgate_c

## Slide 24: Stromspiegel mit Kaskode
Einfache Variante
Keine externe Spannungsquelle
Die Drain Potentiale von Tdio und Tout sind gleich
Vout > Vdssat_dio + Vdssat_c + Vth
Dieser Stromspiegel ist einfach zu realisieren – hat aber einen eingeschränkten Signalbereich
Iin
Tdio
Tout
1
1
Iout

## Slide 25: Stromspiegel mit Kaskode
Verwendung von Low threshold Transistoren
Bedingung: Vgate_c = Vdssat_dio + Vth_dio > Vdssat_dio + Vdssat_c + Vth_casc (min)
Funktioniert wenn Vth_dio > Vdssat_c + Vth_casc
Iin
Tdio
Tout
1
1
Iout

## Slide 26: Dynamikbereich
Vout_min = Vdssat_in + Vdssat_casc
Vout_max = VDD - Vdssat_load
Annahmen: NMOS: Vdssat ~ 100mV, PMOS Vdssat ~ 200mV, Die Schwelle-Spannung ist etwa 400mV (65nm Technologie).
Vout_min ~ 200mV
Vout_max ~ VDD - 200mV
Ibias
Vin
Vout
Vdssatcasc
Vdssatin
Vdssatload

## Slide 27: Dynamikbereich
Vout DC = Vin DC = 500mV
350nm Technologien: VDD = 3.3V, Vplus = 2.6V, Vminus = 300mV, Signal: 2.9V
180nm Technologien: VDD = 1.8V, Vplus = 1.1V, Vminus = 300mV, Signal: 2.4V
65nm Technologie: VDD = 1.2V, Vplus = 0.5V, Vminus = 300mV, Signal: 800mV
Asymmetrie
Ibias
Vin
500mV
Vdssatcasc
Vdssatin
Vdssatload
200mV
VDD – 200mV
300mV
VDD – 700mV (500mV)

## Slide 28: Kaskode
Kaskode kann auch Ströme addieren
I1
I2
I3

## Slide 29: Gefaltete Kaskode
PMOS Kaskode im Spannungsverstärker
Vin
Vin
=

## Slide 30: Gefaltete Kaskode
PMOS Bias-Stromquelle wird benutzt um einen richtigen Arbeitspunkt von Kaskode zu erreichen
Vin
Vin

## Slide 31: Gefaltete Kaskode
NMOS Stromquelle als Last
Vin
Vin
Ibias
Vout
Iload
Vout

## Slide 32: Gefaltete Kaskode
Kleinsignalschaltung
Wir entfernen alle konstanten Stromquelle
Gefaltete Kaskode
A = -gmin * Rout
Rout = rdsload || (gmcasc*rdscasc* Rdsin)
Korrektur für Iout_casc < Iin_casc: gmcasc*Rdsin/(1+gmcasc*Rdsin)
Vin
Vout
Rdsin || Rdsbias
Vin
gmVin
Rdsload
1/gmcasc
~ gmcasc * rdscasc * rds
Cout
Rdsload

## Slide 33: Gefaltete Kaskode
Großsignalschaltung
Es macht Sinn ILoad relativ klein und IBias groß zu wählen
A = ~ -gmin * rds_load
Wir möchten sowohl gm als auch rds_load maximieren
Für eine große gm muss der Bias-Strom (DC-Strom) durch den Eingangstransistor groß sein.
Für einen großen Widerstand rds_load muss der Baisstrom durch die Last klein sein
Vin
Ibias
Vout
Iload
Ibias-Iload
Iload
Ibias

## Slide 34: Gefaltete Kaskode
Im Fall von gefalteter Kaskode erreichen wir beide Bedingungen durch INLoad < IPBias.
Da der Biastrom im Last-Element klein ist, und sein rds groß, brauchen wir normalerweise keinen Stromspiegel mit Kaskode
Beachten wir aber die Korrektur wegen Icasc_in < Icasc_out: gmcasc*Rdsin/(1+gmcasc*Rdsin)
Es gilt Icasc_in << Icasc_out für gmcasc ~ 1/rdsin
Gute Wahl: Iload = 10% Ibias
Vin
Ibias
Vout
Iload
Ibias-Iload
Iload
Ibias
Icasc_in
Icasc_out

## Slide 35: Gefaltete Kaskode
Spannungsbereich
Vdssat PMOS = 200mV, Vdssat NMOS = 100mV, Vdssat_cascode = 100mV
Vout_min ~ 100mV
Vout_max ~ VDD - 300mV
Vout_DC = VSSA + 500mV.
Vin
Ibias
Vout
Iload
Vdssatbias
Vdssatcasc
Vdssatload
VSSA

## Slide 36: Gefaltete Kaskode
Spannungsbereich
Vdssat PMOS = 200mV, Vdssat NMOS = 100mV, Vdssat_cascode = 100mV
Vout_min ~ 100mV
Vout_max ~ 1.2V - 300mV = 900mV
Vout_DC = VSSA + 500mV
In diesem Fall ist VSSA=0V optimal.
Vin
Ibias
Vout
Iload
Vdssatbias
Vdssatcasc
Vdssatload
VSSA