## Slide 1: Design digitaler Schaltkreise

## Slide 2
Veranstaltung: 23685 – Übungen zu 23683 Design digitaler Schaltkreise (SS 2016)
CMOS logische Schaltungen – CMOS Gates
CMOS – zwei Transistoren PMOS, NMOS
CMOS steht für komplementäre Metal-Oxid-Semiconductor Transistoren
(Name veraltet)
Kontakte, Source, Drain: durch Diffusion erzeugt
S, D – N/P, Bulk zwischen, P/N Struktur
Dotierung von Source und Drain bestimmt die Ladungsträger

## Slide 3: …
P-dotiert Si
SiO2
Poly
…
Bulk
Source
Drain
Gate
Feld-Oxid
Substrat
Aktiver Bereich

## Slide 4
Ein NMOS leitet Strom (Elektronen) bei einer positiven Gate-Source Spannung -> Typinversion
Löcher im P-Bereich werden durch das E-Feld verdrängt, Elektronkanal an der Silizium/Oxid Oberfläche erzeugt
NMOS leitet auch wenn Drain höheres Potential als Gate hat. Wichtig ist nur Vgs > Vth
Transistorschwelle Vth ist die minimale Gate Source Spannung die den Transistor einschaltet. Diese Spannung ist fast immer im Bereich 0.3 – 0.5V.

## Slide 5
Transistor ist symmetrisch
NMOS: Source ist der Kontakt mit niedrigerem Potential

## Slide 6
Beispiel
VDD = 1.2
GND = 0
VDD = 1.2
GND = 0
~10mV
~10mV
EIN
EIN
EIN
T1
T2
R
Vx

## Slide 7
Beispiel
VDD = 1.2
GND = 0
~VDD-Vth
AUS
EIN/AUS?
VDD
T1
T2
R

## Slide 8
NMOS Transistoren leiten besser wenn ihre Source-Kontakte an GND angeschlossen werden.
ODER – Gate mit NMOS-en
VDD = 1.2
GND = 0
GND - 
AUS
AUS

## Slide 9
NMOS Transistoren leiten besser wenn ihre Source-Kontakte an GND angeschlossen werden.
ODER – Gate mit NMOS-en: Der Ausgang erreicht logische 1 nicht
VDD = 1.2
GND = 0
VDD-Vth << VDD 
EIN
AUS
T1
T2

## Slide 10
Multiplexer
Sel0
Sel1
In0
In1
Out

## Slide 11
Multiplexer
Sel1
In1
VDD
VDD
VDD-Vth << VDD 

## Slide 12
PMOS Struktur
P-dotierte Source und Drain (Diffusion). Bereich zwischen Source und Drain ist N-Dotiert.
Negatives Gate – Source Spannung erzeugt die Typinversion im N-Bereich. Elektronen werden abgestoßen und die Löcher an die Silizium/Oxid Oberfläche angezogen. Transistor leitet
Im PMOS ist Source der Kontakt mit höherem Potential.

## Slide 13: …
N-Wanne
…
P-Wanne
Bulk
Source
Drain
Gate
PMOS
NMOS
Bulk
Source
Drain
Gate

## Slide 14
PMOS leitet besser wenn sein Source an VDD angeschlossen ist.
PMOS Transistoren kann man mit Pull-Down Widerständen kombinieren.
PMOS Inverter
VDD = 1.2
GND = 0

## Slide 15
PMOS leitet besser wenn sein Source an VDD angeschlossen ist.
PMOS Transistoren kann man mit Pull-Down Widerständen kombinieren.
PMOS Inverter
VDD = 1.2
GND = 0
GND
AUS

## Slide 16
PMOS leitet besser wenn sein Source an VDD angeschlossen ist.
PMOS Transistoren kann man mit Pull-Down Widerständen kombinieren.
PMOS Inverter
VDD = 1.2
GND = 0
~VDD 
EIN

## Slide 17
Logische Schaltungen mit NMOS Transistoren und Pullup-Widerständen und mit PMOS Transistoren und Pulldown Widerständen sind möglich.
RTL-Logik Familie
Nachteile - DC Stromverbrauch
Man kann R vergrößern aber große Polysilizium Widerstände sind auf einem Chip groß.
Logische Gatter wären langsam
VDD = 1.2
GND = 0
VDD = 1.2
GND = 0

## Slide 18
NMOS und PMOS Transistoren sind komplementär
NMOS – GND, PMOS – VDD
Gates haben verschiedene Polaritäten
Idee: In einem NMOS Inverter den Widerstand durch den PMOS ersetzen
CMOS Inverter
VDD = 1.2
GND = 0

## Slide 19
NMOS und PMOS Transistoren sind komplementär
NMOS – GND, PMOS – VDD
Gates haben verschiedene Polaritäten
Idee: In einem NMOS Inverter den Widerstand durch den PMOS ersetzen
CMOS Inverter
VDD = 1.2
GND = 0
EIN
AUS
GND

## Slide 20
NMOS und PMOS Transistoren sind komplementär
NMOS – GND, PMOS – VDD
Gates haben verschiedene Polaritäten
Idee: In einem NMOS Inverter den Widerstand durch den PMOS ersetzen
CMOS Inverter
VDD = 1.2
GND = 0
AUS
EIN
VDD

## Slide 21
Vorteile:
Kein DC Strom
Inverter besteht nur aus Transistoren – klein im Layout
Die Umlade-Zeit hängt vom Widerstand des leitenden Transistors und der Ausgangskapazität. Die Transistoren können passend dimensioniert werden -> die Schaltung ist schnell.
VDD = 1.2
GND = 0
AUS
EIN
VDD

## Slide 22
DC (Kennlinie), AC (Geschwindigkeit) Analyse
Kennlinien
Spannungsabhängiger Widerstand
VDD = 1.2
GND = 0
Ids
Vds
VDD
VDD-Vth
Vgs = VDD
NMOS
Vgs = 0
1
2
3

## Slide 23
Ids = mu Cox W/L ((Vgs - Vth) Vds – Vds^2 / 2)
VDD = 1.2
GND = 0
Ids
Vds
VDD
VDD-Vth
Vgs = VDD
NMOS
Vgs = 0
Source
Drain
Kanal
Gate
Potentialunterschied

## Slide 24
Ids = mu Cox W/L ((Vgs - Vth) Vds – Vds^2 / 2)
VDD = 1.2
GND = 0
Ids
Vds
VDD
VDD-Vth
Vgs = VDD
NMOS
Vgs = 0

## Slide 25
Ids = mu Cox W/L ((Vgs - Vth) Vds – Vds^2 / 2)
Für Vgs < Vth der Strom ist null
VDD = 1.2
GND = 0
Ids
Vds
VDD
VDD-Vth
Vgs = VDD
NMOS
Vgs = 0

## Slide 26
Ids = mu Cox W/L ((Vgs - Vth) Vds – Vds^2 / 2)
Für Vgs > Vds – Vth der Strom ist
Ids = ½ mu Cox W/L (Vgs - Vth)^2
VDD = 1.2
GND = 0
Ids
Vds
VDD
VDD-Vth
Vgs = VDD
NMOS
Vgs = 0

## Slide 27
Ids = mu Cox W/L ((Vgs - Vth) Vds – Vds^2 / 2)
VDD = 1.2
GND = 0
Ids
Vds
VDD
VDD-Vth
Vgs = VDD
NMOS
Vgs = 0

## Slide 28
Ids = mu Cox W/L ((Vgs - Vth) Vds – Vds^2 / 2)
VDD = 1.2
GND = 0
Ids
Vds
VDD
VDD-Vth
Vgs = VDD
NMOS
Vgs = 0
W
L
t

## Slide 29
Ids = mu Cox W/L ((Vgs - Vth) Vds – Vds^2 / 2)
VDD = 1.2
GND = 0
Ids
Vds
VDD
VDD-Vth
Vgs = VDD
NMOS
Vgs = 0
W
L

## Slide 30
Ids = mu Cox W/L ((Vgs - Vth) Vds – Vds^2 / 2)
Ids
Vds
VDD
VDD-Vth
Vgs = VDD
NMOS
Vgs = 0

## Slide 31
Ids = mu Cox W/L ((Vgs - Vth) Vds – Vds^2 / 2)
VDD = 1.2
GND = 0
Ids
Vds
VDD
VDD-Vth
Vgs = VDD
NMOS
Vgs = 0
Q=C*Vgs

## Slide 32
Man kann den Leitwert des Transistors erhöhen indem man W/L erhöht.
Mobilität der Löcher ist etwa 2x niedriger, deshalb leitet ein PMOS mit gleichem W/L Verhältnis etwa 2x schlechter. Das soll beim Design berücksichtigt werden.
Ids
Vds
VDD
VDD-Vth
Vgs = VDD
NMOS
Vgs = 0

## Slide 33
Inverter: folgendes gilt:
Vds des NMOS Transistos = Vout.
Vgs des NMOS Transistos = Vin.
|Vds| des PMOS Transistos = VDD-Vout.
|Vgs| des PMOS Transistos = VDD-Vin
Ids
Vout
VDD
VDD-Vth
Vin = VDD
NMOS
Vin = 0
Ids
Vout
VDD
Vin = 0
PMOS
Vin = VDD

## Slide 34
Für Vin < Vth, leitet der NMOS nicht und Vout = VDD
Ids
Vout
Vout
Vin

## Slide 35
Für Vin < Vth, leitet der NMOS nicht und Vout = VDD
Ids
Vout
Vout
Vin

## Slide 36
Für Vin > VDD – Vth leitet der PMOS nicht und Vout = 0.
Ids
Vout
Vout
Vin

## Slide 37
Für Vin > VDD – Vth leitet der PMOS nicht und Vout = 0.
Ids
Vout
Vout
Vin

## Slide 38
Im Bereich Vth < Vin < VDD – Vth leiten beide Transistoren
Ids
Vout
Vout
Vin

## Slide 39
Die Kennlinie ist besonders steil im Bereich wo beide Transistoren in Sättigung sind
Für NMOS ist Sättigung für Vds > Vgs – Vth gegeben -> Vout > Vin – Vth
Vout
Vin
Ids
Vout

## Slide 40
Die Kennlinie ist besonders steil im Bereich wo beide Transistoren in Sättigung sind
Für PMOS haben wir Sättigung wenn |Vds| > |Vgs| – |Vth| -> Vout < Vin + Vth
Vout
Vin
Ids
Vout

## Slide 41
Die Kennlinie ist besonders steil im Bereich wo beide Transistoren in Sättigung sind
…
Ids
Vout
Vout
Vin

## Slide 42
…
Vout
Vin

## Slide 43
…
Vout
Vin
Mu W/L gleich
Mu W/L NMOS größer

## Slide 44
die Kennlinie ist stark nichtlinear – es ist in Ordnung weil…
wir möchten, dass für den Eingang = 1, der Ausgang auf jeden Fall logische 0 ist.
wenn der Eingang = 0, sollte Ausgang logische 1 ist.
Vout
Vin

## Slide 45
Wie definieren wir die logische Niveaus?
Logische eins - z.B. V > VDD – Vth
Logische Null als V < Vth.
Vout
Vin
0
1

## Slide 46
Wie definieren wir die logische Niveaus?
Logische eins - z.B. V > VDD – Vth
Logische Null als V < Vth.
Vout
Vin
0
1
Safety margin

## Slide 47
Wie definieren wir die logische Niveaus?
Logische eins - z.B. V > VDD – Vth
Logische Null als V < Vth.
Vout
Vin
0
1
OK

## Slide 48
Wie definieren wir die logische Niveaus?
Logische eins - z.B. V > VDD – Vth
Logische Null als V < Vth.
Vout
Vin
0
1
Schelcht

## Slide 49: …
N-Wanne
Layout
P-Wanne
Bulk
Source
Drain
Gate
PMOS
NMOS
Bulk
Source
Drain
Gate
VDD = 1.2
GND = 0
Out
In

## Slide 50
Layout
VDD
GND
diffusion
PPLUS
NWELL
CA
M1
Poly

## Slide 51
Standardzelle
Bestimmte Größe – Höhe gleich, Breite N * Wmin (Wmin oft < Winv)
Zellen kann man nebeneinander platzieren (Bounding Box)
Nur M1
VDD
GND
diffusion
PPLUS
NWELL
CA
M1
Poly
„Bounding Box“

## Slide 52
Standardzelle

## Slide 53
Geschwindigkeit des Inverters

## Slide 54
Geschwindigkeit des Inverters
VDD = 1.2
GND = 0
EIN
AUS

## Slide 55
Geschwindigkeit des Inverters
GND = 0
EIN
Ids
Vds
VDD
VDD-Vth
Vgs = VDD

## Slide 56
Im Ausgangsbereich zwischen VDD und VDD – Vth wird der Kondensator mit konstantem Strom entladen.
GND = 0
EIN
Ids
Vds
VDD
VDD-Vth
1

## Slide 57
Für Vout < VDD - Vth hängt der Entladestrom vom VDS ab.
GND = 0
EIN
Ids
Vds
VDD
VDD-Vth
2

## Slide 58
Für Vout < VDD - Vth hängt der Entladestrom vom VDS ab.
GND = 0
EIN
Ids
Vds
VDD
VDD-Vth
t
Vout
2
1
Kurze Zeit
lange Zeit

## Slide 59
Für Vout < VDD - Vth hängt der Entladestrom vom VDS ab.
GND = 0
EIN
Ids
Vds
VDD
VDD-Vth
t
Vout

## Slide 60
C dU/dt = - Ids
C dU/dt = - k (Vds Vgst – Vds^2/2) = - k (Vgs U – U^2/2)
Gleichung kann analytisch gelöst werden
Variablen werden getrennt:
dU/(Vgs U – U^2/2) = -k/C dt
Seiten werden integriert – die Gleichung gilt für U < Vgst
Die Lösung ist
U(t) = 2Vgst exp(-t/Tau)/(1+exp(-t/Tau))
Tau ist hier T = C/K

## Slide 61
Die Lösung ist
U(t) = 2Vgst exp(-t/Tau)/(1+exp(-t/Tau))
Tau ist hier T = C/K
im Bereich um Vds = 0 verhält sich Transistor wie ein Widerstand mit Ron = 1/K.
Die Formel oben kann dann wie folgend umgeschrieben werden
U(t) = 2 Vgs exp (-t/RonC)/(1 + exp (-t/RonC))
Diese Formel ist sehr ähnlich wie die Formel wenn wir eine Kapazität mit einem linearen Widerstand entladen würden
U(t) = U(0) exp (-t/RonC)

## Slide 62
Unterschied zwischen zwei Funktionen.
Widerstand - Entladezeit etwa 3*RC
Transistor - im Entladezeit etwa 4*RC.

## Slide 63
Geschwindigkeit des Inverters, also die Entladezeit hängt direkt von der Lastkapazität ab und umgekehrt vom Faktor k.
Faktor k hängt von Mobilität der Ladungsträger (mu) und vom Verhältnis W/L ab.
T ~ 4 * C / (mu Cox W/L)
Mu und W/L vom NMOS
Im Fall wenn sich der Eingang von VDD auf GND ändert, gilt die gleiche Formel mit dem Unterschied dass wir mu und W/L vom PMOS haben.

## Slide 64
Wenn fallende und steigende flanke gleich sein sollen, müssen wir unterschiedliche Mobilitäten für Elektronen und Löcher mit verschiedenen W/L Faktoren kompensieren.
Deshalb sind die PMOS Transistoren normalerweise breiter.
VDD
GND

## Slide 65
C - Kapazität der nachfolgenden digitalen Zelle

## Slide 66
Oft werden Invertern als Treiber für die Takt-Leitung verwendet. Eine Taktleitung ist an viele Flip Flips angeschlossen und hat große Kapazität.
Invertern mit großem W/L Verhältnis werden benutzt

## Slide 67
In einer digitalen Bibliothek gibt es Invertoren (und fast allen anderen Gattern) mit verschiedenen Stärken.
Ein kleiner Inverter hat die Stärke 1 (oder 0) - INV_1.
INV_2 … 4 … 8.
INV_1
INV_2
INV_4

## Slide 68
Ein INV_2n entspricht, effektiv, zwei Parallel geschalteten INV_n.
Layout ist normalerweise angepasst, so dass INV_2n nicht unbedingt im Layout 2x größer ist
INV_1
VDD
GND
INV_2
VDD
GND