## Slide 1
Design digitaler Schaltkreise
Setup and Hold
Kodierer
Karnough-Tafeln
Glitch
Grey Code
Statemaschine

## Slide 2: Setup und Hold Zeit

## Slide 3
Setup und Hold Zeit

## Slide 4
Die Änderung am D2 darf nicht zu früh passieren
Die Änderung am D2 darf nicht passieren bevor das Latch 1/Flipflop 2 in Speichermodus kommt.
D2
Q1
FF1
FF2
L1
L2
D2
Ck2
okay
Hold-Problem
Setup-Problem

## Slide 5
Wir definieren Hold Time als
Die Zeit für die der Eingang D2 nach der aktiven Taktflanke unverändert bleiben muss
D2
Q1
FF1
FF2
L1
L2

## Slide 6
Hold Time

## Slide 7
Hold Time
Hold Zeit


## Slide 8
Hold Time
Hold Zeitpunkt


## Slide 9: n
Hold Time
D2 Änderung
Keine Hold Zeit Violation
Delay
Hold Zeitpunkt
Slack = Ck1 + Delay – (Ck2 + Thold)


## Slide 10
Hold Time Verletzung
Takt-Buffer

## Slide 11
Hold Time Verletzung

## Slide 12
Hold Time Verletzung
D2 Änderung
Delay

## Slide 13
Hold Time Verletzung
D2 Änderung

## Slide 14
Hold Time Verletzung
D2 Änderung
Hold Zeit

## Slide 15
Hold Time Verletzung passiert wenn sich Niveau am Eingang D2 zu schnell ändert. Die Ursache könnte ein schlechtes Design des Flipflops sein oder, dass der Takt Ck2 später ankommt als Ck1. Das letzte könnte bei einem nichtoptimalen Taktbaum passieren. Verzögerung in der kombinatorischen Logik zwischen den Flipflops hilft.
D2 Änderung
Hold Zeit Violation
Hold Zeitpunkt
Slack = Ck1 + Delay – (Ck2 + Thold)

## Slide 16
Die Änderung am D2 soll geschehen eine Weile bevor die nächste Taktflanke Ck(i+1) das Flipflop 2 erreicht (und das Latch 1/FF2 den transparenten Modus verlässt)
D2
Q1
FF1
FF2
L1
L2

## Slide 17
Wir definieren die Setup-Time als den letzten Zeitpunkt vor der aktiven Taktflanke, wo sich D noch ändern muss so dass die Änderung sicher gespeichert wird.
D2
Q1
FF1
FF2
L1
L2

## Slide 18
Setup Zeit

## Slide 19
Setup Zeit

## Slide 20
Setup Zeit

## Slide 21
Setup Zeit

## Slide 22
Setup Zeit
Delay Zeit
D2 Änderung

## Slide 23
Setup Zeit
D2 Änderung
Delay Zeit

## Slide 24
Setup Zeit
Delay Zeit
D2 Änderung
Setup Zeitpunkt
-Setup Zeit
Keine Setup Zeit Violation

Slack = Ck2 - Tsetup - (Ck1-Tck) - Delay

## Slide 25
Setup Zeit Verletzung

## Slide 26
Setup Zeit Verletzung

## Slide 27
Setup Zeit Verletzung

## Slide 28
Setup Zeit Verletzung

## Slide 29
Setup Zeit Verletzung

## Slide 30
Setup Zeit Verletzung

## Slide 31
Setup Zeit Verletzung
Setup Zeitpunkt
Setup Zeit

Das Signal ist noch nicht da

## Slide 32
Setup Zeit Verletzung
Setupzeit Verletzung passiert wenn sich Niveau am Eingang D2 zu langsam ändert. Das passiert am meistens wenn die Taktfrequenz zu hoch ist oder die kombinatorische Logik zu langsam.
Setup Zeitpunkt
Setup Zeit
D2 Änderung
Delay
Setup Violation

Zu spät
Slack = Ck2 - Tsetup - (Ck1-Tck) - Delay

## Slide 33
Setup-Zeit Verletzungen kann man durch langsamere Taktfrequenz verhindern.
Hold-Zeit Verletzungen kann man, wenn sie vorhanden sind, nicht mehr entfernen.
Wenn eine Schaltung Hold-Zeit Probleme hat, kann man sie in der Regel nicht verwenden.
Hold-Zeit Probleme verhindert man im Design durch eine scheinbare Taktverlangsamung am Empfänger Flipflop. Diese nennt man Clock Uncertainty. Es ist ein overconstraint
Auf diese Weise wird Synthese Tool gezwungen D2 in Bezug auf Ck-Eingang am FF2 zu verlangsamen. Das erreicht das Tool z.B. durch Einfügen von Invertern im Datenpfad.

## Slide 34: Kodierer

## Slide 35
Kodierer (Encoder)
Um eine Information bearbeiten zu können, muss sie in einem geeignetem Zahlsystem z.B. im binären System dargestellt werden
Bsp. Tastatur
Jeder Taste gehört ein Digitaleingang
Kodierer erzeugt den binären Code, der der aktivierten Taste entspricht
Der einfachste Kodierer setzt voraus dass nur ein Eingang in einem Moment aktiv ist
A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | Y0 | Y1 | Y2
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
 |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1
 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 0
 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
ENC
A0
Y0

## Slide 36
Kodierer
Y0 = A1 || A3 || A5 || A7
Y1 = A2 || A3 || A6 || A7
Y2 = A4 || A5 || A6 || A7
Umgekehrte Funktionalität wie der Dekoder
A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | Y0 | Y1 | Y2
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
 |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1
 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 0
 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 37
Beachten wir dass der Kodierer nur dann richtig funktioniert, wenn nur ein Eingangssignal aktiv ist. Wenn z.B. A3 und A4 gleichzeitig aktiv werden, bekommen wir am Ausgang den Code Y0 = Y1 = Y2 = 1 -> 7 statt 3 oder 4.
In den Systemen wo mehrere Eingänge gleichzeitig aktiv werden können werden die Prioritätskodierer benutzt. Diese erzeugen den Kode des Eingangs mit höchster Priorität – z.B. den größeren Kode.
A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | Y0 | Y1 | Y2
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
 |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1
 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 0
 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 38
Man kann den Prioritätskodierer mithilfe eines einfachen Kodierers und eines Prioritäts-Netzwerks aufbauen. Das Prioritätsnetzwerk soll gewährleisten, dass nur ein Ausgang aktiv ist, ungeachtet von der Zahl der aktiven Eingängen. Z.B., wenn A3 und A4 Eingänge aktiv sind, soll nur AP4 aktiv werden.
Das Prioritätsnetzwerk kann mit folgenden Funktionen beschrieben werden:
AP7 = A7
AP6 = A6 & !A7
AP5 = A5 & !A6 & !A7
…
AP0 = A0 & !A1 & !A2 & !A3 & !A4 & !A5 & !A6 & !A7
PRIO
A0
AP0
ENC
Y0

## Slide 39
AP7 = A7
AP6 = A6 & !A7
AP5 = A5 & !A6 & !A7
…
AP0 = A0 & !A1 & !A2 & !A3 & !A4 & !A5 & !A6 & !A7
A7
A6
A5
A4
AP7

## Slide 40
Ein Prioritätskodierer hat oft die Signale Prio_Input und Prio_Output, die benutzt werden können um größeren Kodierer als Kaskade von mehreren kleineren zu realisieren.
Prio Output ist die ODER Funktion vom Prio_Input und allen Eingängen.
Die Ausgänge sind nur dann Aktiv wenn Prio Input = 0 ist.

## Slide 41: Minimierung von Schaltfunktionen Karnaugh Tabellen

## Slide 42
Karnaugh Tabellen
Kombinatorische Tabelle kann man als z.B. disjunktive Normalform darstellen
Jeder Zeile mit 1 entspricht eine UND Funktion -> die Gesamttabelle ist ODER Funktion von einzelnen Zeilen
Normalform kann oft vereinfacht werden
Bsp. AB || !AB = B
& = *

## Slide 43
Karnaugh-Tabelle ist eine Graphische Darstellung der Wahrheitstabelle. Es ist aus einer Kanaugh-Tabelle leicht zu erkennen ob eine Normalform vereinfacht werden kann und wie.
Eine Karnaugh-Tabelle für n Eingangsvariablen hat 2^n Felder. (4 -> 16)
Am Rand der Tabelle werden die Variablen beschriftet – jede Zeile gehört einer Variable (negiert oder nicht-negiert) oder einem Produkt von zwei/drei (negierten oder nicht-negierten) Variablen – die negierte Variable wird mit Null oder !Xi beschriftet.
Wichtig ist, dass sich horizontal und vertikal benachbarte Felder nur in genau einer Variablen unterscheiden dürfen. Gray Code wird verwendet.
Mithilfe von Wahrheitstabelle wird in einzelnen Feldern Eins eigetragen wenn für die gegebene Variablen-Kombination die entsprechende Zeile eins ist.
Karnaugh-Diagramme eignen sich für die Vereinfachung von Funktionen mit maximal ca. 4–6 Eingangsvariablen; bis 4 Variablen sind sie übersichtlich. Ab dann Spiegelung

## Slide 44
Y = DCBA + DCB!A + D!CBA + D!CB!A = DB
DC/BA | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 
11 |  |  | 1 | 1
10 |  |  | 1 | 1
A=1
B=1
C=1
D=1

## Slide 45
Wenn wir ein Block mit Einsen haben und wenn in diesem Block einige Variablen alle Kombinationen durchlaufen, können wir diese aus dem UND Produkt eliminieren. Der Block wird nur durch die feste Variablen dargestellt.
Y=CDB
DC/BA | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 
11 |  |  | 1 | 1
10 |  |  | 1 | 1
A=1
B=1
C=1
D=1

## Slide 46
Wenn wir ein Block mit Einsen haben und wenn in diesem Block einige Variablen alle Kombinationen durchlaufen, können wir diese aus dem UND Produkt eliminieren. Der Block wird nur durch die feste Variablen dargestellt.
Y=DB
DC/BA | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 
11 |  |  | 1 | 1
10 |  |  | 1 | 1
A=1
B=1
C=1
D=1

## Slide 47
Wenn wir bis zwei Variablen an einem Rand haben, und Gray Code verwenden, kann für jeden 2x1 Block eine Variable eliminiert werden, für jeden 2x2 Block zwei Variablen, für jeden 2x4 Block drei Variablen.
DC/BA | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 
11 |  |  | 1 | 1
10 |  |  | 1 | 1
A=1
B=1
C=1
D=1

## Slide 48
Die Minimierung wird wie folgend gemacht:
Man versucht, möglichst viele horizontal und vertikal benachbarte Felder, die eine 1 enthalten, zu rechteckigen zusammenhängenden Blöcken zusammenzufassen. Als Blockgröße sind alle Potenzen von 2 erlaubt
Dabei sind alle 1-Felder mit Blöcken zu erfassen
Ein Block kann über den rechten bzw. unteren Rand des Diagramms fortgesetzt werden
DC/BA | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 
11 |  |  | 1 | 1
10 |  |  | 1 | 1
A=1
B=1
C=1
D=1

## Slide 49
Die gebildeten und ausgewählten Blöcke/Päckchen wandelt man nun in Konjunktionsterme um. Dabei werden Variablen innerhalb eines Blockes, die in allen Formenkombinationen auftreten, weggelassen.
Diese UND-Verknüpfungen werden „ver-ODERt“ und ergeben eine disjunktive Minimalform.
DC/BA | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 
11 |  |  | 1 | 1
10 |  |  | 1 | 1
A=1
B=1
C=1
D=1

## Slide 50: Glitch

## Slide 51
Die Verwendung minimaler Logik führt oft zu einem Problem genannt Glitch.
Sel/B | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 
B=1
Sel=1
A=1
Sel
Sel
B
A

## Slide 52
Y = !Sel A + Sel B
Nehmen wir an, dass beide Eingänge „1“ sind: A = B = 1
Sel ist anfangs 1 und ändert sich auf 0 -> wir erwarten Y = 1
Ein kurze Zeit sehen beide AND Gatter den Select Eingang 0, wir bekommen für eine kurze Zeit 0 am Ausgang
Sel
Sel
B
A
Sel
SelB
SelB
Y
Y

## Slide 53
Ist Glich ein Problem?
Synchrone Schaltungen: Unproblematisch falls es kürzere Zeit als eine Taktperiode dauert
Problem: Ausgänge der Statemaschine ohne Register
IDLE
RESET
DO
STOP
IDLE
RESET
DO
STOP
Logik

## Slide 54
Man kann die Möglichkeit eines Glitch-es aus Karnaugh Tabelle erkennen
Zwei Gruppen sind getrennt und liegen naheinander.
Wenn sich die Variable Sel von 1 auf 0 oder 1 auf 0 ändert, für A = B = 1, wird die Gruppe 1 „ausgeschaltet“ (bzw. ihre UND Funktion wird 0) und 2 eingeschaltet (bzw. ihre UND Funktion wird 1)
Wenn das nicht synchron passiert, können wir 0 als Glitch bekommen.
Sel/B | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 
B=1
Sel=1
A=1
1
2

## Slide 55
Man kann ein Glitch verhindern indem man eine zusätzliche Gruppe 3 hinzufügt die als „Brücke“ zwischen den Gruppen 1 und 2 dient.
A & B
Beim Sel Änderung (für A = B = 1) wird die Gruppe 3 nicht ausgeschaltet – Select ist nicht als Variable vorhanden. Das verhindert ein 0-Glitch.
Sel/B | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 
B=1
Sel=1
A=1
1
2
3

## Slide 56
Glitch-freie Schaltungen sind normalerweise komplizierter als die minimalen Schaltungen
Sel
Sel
B
A
SelB
Y
A
B

## Slide 57
Beachten wir, dass die kombinatorischen Schaltungen, implementiert als disjunktive Normalform, kein 1-Glitch erzeugen können (unter Annahme dass sich nur eine Eingangsvariable ändert)
Einzige Möglichkeit für Glitch 1 wäre wenn ein UND zu früh und das andere zu spät 1 wird. Das kann nicht passieren wenn sich nur eine Variable ändert
unmöglich!

## Slide 58
Kombinatorischen Schaltungen können auch als konjunktive Normalform implementiert werden.
UND Verknüpfung von vielen ODER Funktionen.
Mit ODER „Summen“ stellt man die Zeilen in der Wahrheitstabelle dar, die null sind (Variablen die 1 sind werden negiert)
Eine Konjunktive Normalform kann keine 0-Glitches haben wenn sich nur eine Variable ändert.
Konjunktive Normalform ist für die Funktionen geeignet die „viele Einsen“ als Ergebnis haben.
Bsp. Y = !A || B || !C || D
DC/BA | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 | 1 | 1
01 | 1 | 0 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1
A=1
B=1
C=1
D=1

## Slide 59: Gray Code

## Slide 60
Grey Code
Grey Code hat die Eigenschaft, dass sich immer nur ein Bit ändert wenn man hochzählt
Weniger Glitch-es
Zeitmessung von asynchronen Signalen
 | B2 | B1 | B0 | G2 | G1 | G0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 61
Es gilt:
G0 = B1 exor B0
G1 = B2 exor B1
…
Gn-1 = Bn-1
 | B2 | B1 | B0 | G2 | G1 | G0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 62
Es gilt auch:
Bn-1 = Gn-1
Bn-2 = Bn-1 exor Gn-2
…
B0 = B1 exor G0
 | B2 | B1 | B0 | G2 | G1 | G0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 63: Statemaschine (Zustandsautomat)

## Slide 64
Zustandsmaschinen werden für die Ansteuerung von digitalen Systemen verwendet. Man kann sie mit Programmen vergleichen - der Programmcode ist fest
Ausgangssignale von Zustandsmaschinen (und allen sequentiellen Schaltungen) hängen nicht nur von momentanen Werten der Eingangsvariablen sondern auch von deren Reihenfolge. Dieses Verhalten ist möglich wenn die Schaltung Speicherelemente hat.
N Speicherelemente -> maximal 2^n Zustände
Da es eine endliche Zahl von möglichen Zuständen gibt, nennt man solche Zustandsautomate finite-state Maschinen
Den Zustand des Speicherelements nennt man Zustandsvariable.

## Slide 65
Die Zustandsmaschinen kann man in zwei Klassen unterteilen.
Moore Typ: Der Ausgang hängt nur von der Zustandsvariable – d.h. nur vom Zustand der Maschine
Mealy Typ: Der Ausgang hängt auch von Eingängen
Mealy Maschinen können oft mit weniger Zuständen realisiert werden, brauchen aber kombinatorische Schaltung für die Erzeugung von Ausgangssignalen. Moore Typ Automaten sind einfacher zu beschreiben, brauchen oft mehr Zuständen.

## Slide 66
Man kann in einem Zustandsautomat jede Art von Speicherzellen verwenden um den Zustand zu speichern
Wenn alle Speicherzellen in einer Statemaschine den Zustand gleichzeitig ändern, z.B. auf steigende Taktflanke, nennen wir dieses Netzwerk synchron. Synchrone Zustandsmaschine verwenden Filp-Flops als Speicherelemente
Man kann auch Zustandsmaschinen bauen, deren Zustand sich durch Änderung von verschiedenen Eingangssignalen ändert. Solche Netzwerke nennen wir asynchron. Asynchrone Zustandsmaschinen verwenden Latches als Speicherelemente.

## Slide 67
Die Funktionalität einer Zustandsmaschine kann man z.B. mit einem Zustandsdiagramm beschrieben. Solch ein Zustandsdiagram hat für eine Statemaschine die gleiche Bedeutung wie eine Wahrheitstabelle für eine kombinatorische Schaltung.
Ein Zustandsdiagramm kann entweder graphisch oder als Verilog/VHDL Code dargestellt werden.

## Slide 68
Beispiel Timer
Der Timer besteht aus folgenden Komponenten – einem Zähler, einem Komparator, einem Startkopf, einem Drehregler für die Zeiteinstellung und einem Lautsprecher. Der Komparator vergleicht den Zähler-Zustand mit der eingestellten Zeit.
Die Eingänge für die State-Maschine sind das Startsignal und der Komparator-Ausgang. Die Ausgangssignale sind ein Reset Signal für den Zähler und ein Signal für den Lautsprecher.
Statmeschine braucht noch ein Taktsignal und asynchrons Reset
Zustandsautomat
Zähler
Komparator
Start
Zeit
Beep
Takt/Reset
Comp
ResetCnt

## Slide 69
Zustandsautomat
Zähler
Komparator
Start
Zeit
Beep
ResetCnt
Input clk, reset, start, comp;
Output resetcounter, beep;
Reg [1:0] State;
Parameter IDLE = 2‘b00, RESETCNT = 2‘b01, COUNT = 2’b11, STOP = 2’b10;
Assign resetcounter = (State == RESETCNT);
Assign beep = (State == STOP);
Always @ (posedge clk or posedge reset) Begin
  If (reset) State <= IDLE;
  Else begin
    Case (State)
      IDLE: begin
      If (Start) State <= RESETCNT;
      //!Else State <= IDLE;
      End
      RESETCNT: begin
      State <= COUNT;
      //Counter <= 0;
      End
      COUNT: begin
      //Counter <= Counter + 1;
      If (comp) State <= STOP;
      End
      STOP: begin
      State <= IDLE;
      End
    Endcase
  End//not reset
End//always
IDLE
RESETCNT
COUNT
STOP
If Start
If Comp
Comp
ResetCnt
Takt/Reset
ResetCnt
Beep
alw
alw

## Slide 70
Zustandsautomat
Zähler
Komparator
Start
Zeit
Beep
ResetCnt
Input clk, reset, start, comp;
Output resetcounter, beep;
Reg [1:0] State;
Parameter IDLE = 2‘b00, RESETCNT = 2‘b01, COUNT = 2’b11, STOP = 2’b10;
Assign resetcounter = (State == RESETCNT);
Assign beep = (State == STOP);
Always @ (posedge clk or posedge reset) Begin
  If (reset) State <= IDLE;
  Else begin
    Case (State)
      IDLE: begin
      If (Start) State <= RESETCNT;
      //!Else State <= IDLE;
      End
      RESETCNT: begin
      State <= COUNT;
      //Counter <= 0;
      End
      COUNT: begin
      //Counter <= Counter + 1;
      If (comp) State <= STOP;
      End
      STOP: begin
      State <= IDLE;
      End
    Endcase
  End//not reset
End//always
IDLE
RESETCNT
COUNT
STOP
If Start
If Comp
Comp
ResetCnt
Takt/Reset
ResetCnt
Beep
alw
alw

## Slide 71
Zustandsautomat
Zähler
Komparator
Start
Zeit
Beep
ResetCnt
Input clk, reset, start, comp;
Output resetcounter, beep;
Reg [1:0] State;
Parameter IDLE = 2‘b00, RESETCNT = 2‘b01, COUNT = 2’b11, STOP = 2’b10;
Assign resetcounter = (State == RESETCNT);
Assign beep = (State == STOP);
Always @ (posedge clk or posedge reset) Begin
  If (reset) State <= IDLE;
  Else begin
    Case (State)
      IDLE: begin
      If (Start) State <= RESETCNT;
      //!Else State <= IDLE;
      End
      RESETCNT: begin
      State <= COUNT;
      //Counter <= 0;
      End
      COUNT: begin
      //Counter <= Counter + 1;
      If (comp) State <= STOP;
      End
      STOP: begin
      State <= IDLE;
      End
    Endcase
  End//not reset
End//always
IDLE
RESETCNT
COUNT
STOP
If Start
If Comp
Comp
ResetCnt
Takt/Reset
ResetCnt
Beep
alw
alw

## Slide 72
Zustandsautomat
Zähler
Komparator
Start
Zeit
Beep
ResetCnt
Input clk, reset, start, comp;
Output resetcounter, beep;
Reg [1:0] State;
Parameter IDLE = 2‘b00, RESETCNT = 2‘b01, COUNT = 2’b11, STOP = 2’b10;
Assign resetcounter = (State == RESETCNT);
Assign beep = (State == STOP);
Always @ (posedge clk or posedge reset) Begin
  If (reset) State <= IDLE;
  Else begin
    Case (State)
      IDLE: begin
      If (Start) State <= RESETCNT;
      //!Else State <= IDLE;
      End
      RESETCNT: begin
      State <= COUNT;
      //Counter <= 0;
      End
      COUNT: begin
      //Counter <= Counter + 1;
      If (comp) State <= STOP;
      End
      STOP: begin
      State <= IDLE;
      End
    Endcase
  End//not reset
End//always
IDLE
RESETCNT
COUNT
STOP
If Start
If Comp
Comp
ResetCnt
Takt/Reset
ResetCnt
Beep
alw
alw

## Slide 73
Zustandsautomat
Zähler
Komparator
Start
Zeit
Beep
ResetCnt
Input clk, reset, start, comp;
Output resetcounter, beep;
Reg [1:0] State;
Parameter IDLE = 2‘b00, RESETCNT = 2‘b01, COUNT = 2’b11, STOP = 2’b10;
Assign resetcounter = (State == RESETCNT);
Assign beep = (State == STOP);
Always @ (posedge clk or posedge reset) Begin
  If (reset) State <= IDLE;
  Else begin
    Case (State)
      IDLE: begin
      If (Start) State <= RESETCNT;
      //!Else State <= IDLE;
      End
      RESETCNT: begin
      State <= COUNT;
      //Counter <= 0;
      End
      COUNT: begin
      //Counter <= Counter + 1;
      If (comp) State <= STOP;
      End
      STOP: begin
      State <= IDLE;
      End
    Endcase
  End//not reset
End//always
IDLE
RESETCNT
COUNT
STOP
If Start
If Comp
Comp
ResetCnt
Takt/Reset
ResetCnt
Beep
alw
alw

## Slide 74
Oft enthält der Code der Statemaschine auch die Digitalschaltungen, die die Statemaschine ansteuert.
Gray Code verwendet