## Slide 1: Statemaschine (Zustandsautomat)

## Slide 2
Zustandsmaschinen werden für die Ansteuerung von digitalen Systemen verwendet. Man kann sie mit Programmen vergleichen - der Programmcode ist fest
Ausgangssignale von Zustandsmaschinen (und allen sequentiellen Schaltungen) hängen nicht nur von momentanen Werten der Eingangsvariablen sondern auch von deren Reihenfolge. Dieses Verhalten ist möglich wenn die Schaltung Speicherelemente hat.
Speicherelemente befinden sich in einem Zustand. Der nächste Zustand hängt vom momentanen Zustand und von den Eingangsvariablen.
N Speicherelemente -> maximal 2^n Zustände
Da es eine endliche Zahl von möglichen Zuständen gibt, nennt man solche Zustandsautomate finite-state Maschinen
Den Zustand des Speicherelements nennt man Zustandsvariable.

## Slide 3
Die Zustandsmaschinen kann man in zwei Klassen unterteilen.
Moore Typ: Der Ausgang hängt nur von der Zustandsvariable – d.h. nur vom Zustand der Maschine
Mealy Typ: Der Ausgang hängt auch von Eingängen
Mealy Maschinen können oft mit weniger Zuständen realisiert werden, brauchen aber kombinatorische Schaltung für die Erzeugung von Ausgangssignalen. Moore Typ Automaten sind einfacher zu beschreiben, brauchen oft mehr Zuständen.

## Slide 4
Man kann in einem Zustandsautomat jede Art von Speicherzellen verwenden um den Zustand zu speichern
Wenn alle Speicherzellen in einer Statemaschine den Zustand gleichzeitig ändern, z.B. auf steigende Taktflanke, nennen wir dieses Netzwerk synchron. Synchrone Zustandsmaschine verwenden Filp-Flops als Speicherelemente
Man kann auch Zustandsmaschinen bauen, deren Zustand sich durch Änderung von verschiedenen Eingangssignalen ändert. Solche Netzwerke nennen wir asynchron. Asynchrone Zustandsmaschinen verwenden Latches als Speicherelemente.

## Slide 5
Die Funktionalität einer Zustandsmaschine kann man z.B. mit einem Zustandsdiagramm beschrieben. Solch ein Zustandsdiagram hat für eine Statemaschine die gleiche Bedeutung wie eine Wahrheitstabelle für eine kombinatorische Schaltung.
Ein Zustandsdiagramm kann entweder graphisch oder als Verilog/VHDL Code dargestellt werden.

## Slide 6
Beispiel Timer
Der Timer besteht aus folgenden Komponenten – einem Zähler, einem Komparator, einem Startkopf, einem Drehregler für die Zeiteinstellung und einem Lautsprecher. Der Komparator vergleicht den Zähler-Zustand mit der eingestellten Zeit.
Die Eingänge für die State-Maschine sind das Startsignal und der Komparator-Ausgang. Die Ausgangssignale sind ein Reset Signal für den Zähler und ein Signal für den Lautsprecher.
Statmeschine braucht noch ein Taktsignal und asynchrons Reset
Zustandsautomat
Zähler
Komparator
Start
Zeit
Beep
Takt/Reset
Comp
ResetCnt

## Slide 7
Zustandsdiagramm
Übergänge
Bedingung für den Übergang
Synchron -> Bedingung muss erfüllt werden, der Übergang passiert dann auf die nächste Taktflanke
Annahme: Der Zustandsautomat bleibt in einem Zustand wenn die Bedingung für den Übergang nicht erfüllt ist
Always: Übergänge die immer passieren
IDLE
RESETCNT
COUNT
STOP
If Start
If Comp
always
always
Start
Clk
IDLE
RESETCNT

## Slide 8
Abzweigung
Eindeutigkeit überprüfen
START
A
B
a
b

## Slide 9
Hierarchie der Eingänge definieren (a > b)
Einfacher in HDL
START
A
B
a
!a & b
    case (State)
      START: begin
      if (a) State <= A;
      else if (b) State <= B;
      //else State <= START;
      A:
      B:
    endcase
„CASE“ Befehl
Im Block „START“ werden alle Übergänge vom Zustand „START“ definiert.
IF-ELSE Befehl definiert die Hierarchie
Der letzte ELSE Block wäre ausgeführt wenn weder a noch b wahr sind
Diese Zeile kann weggelassen werden, da Flipflops ihren Zustand behalten wenn es zu keiner Änderung kommt

## Slide 10
Reset-Eingang
Wenn Reset = 1 ist, kommt der Automat in einen bestimmten Zustand
Reset kann synchron oder synchron sein. Wenn es synchron ist, wird es wie ein normaler Eingang behandelt. Die Zustandsänderung passiert auf die Taktflanke. Wenn das Reset asynchron ist, passiert die Zustandsänderung auf Reset Flanke
START
A
B
a
!a & b
R
START
A
B
!Res & a
!Res & !a & b
Res
Res
vereinfacht
Bedeutung

## Slide 11
Code ist übersichtlicher als der Zustandsdiagram. CASE Befehl wird nur bei Res = 0 ausgeführt.
START
A
B
!Res & a
!Res & !a & b
Res
Res
    if(Res) State <= START;
    else begin
      case (State)
        START: begin
        if (a) State <= A;
        else if (b) State <= B;
        //else State <= START;
        A:
        B:
        …
      endcase
    end//not reset

## Slide 12
A
B
Y
D
Q
ck
reg Q;
wire A, B, Y;
assign Y = A & B;
always @ (posedge clk) begin
  Q <= Y;
  //Q <= A & B;
end

## Slide 13
A
B
Y
D
Q
ck
module Test (
input A,
input B,
output reg Q
);
always @ (posedge clk) begin
  Q <= A & B;
end
endmodule

## Slide 14
A
B
Y
D
Q
ck
module Test (
input A,
input B,
input res,
output reg Q
);
always @ (posedge clk or posedge res) begin
  if (res) Q <= 0;
  else begin
    Q <= A & B
  end//res
end//always
endmodule
res

## Slide 15
Zustandsautomat
Zähler
Komparator
Start
Zeit
Beep
ResetCnt
module Timer (
input clk,
input reset,
input start,
input comp,
output wire resetcounter,
output wire beep
);
reg [1:0] State;
parameter IDLE = 2'b00, RESETCNT = 2'b01, COUNT = 2'b11, STOP = 2'b10;
assign resetcounter = {State == RESETCNT};
assign beep = {State == STOP};
always @ (posedge clk or posedge reset) Begin
if (reset) State <= IDLE;
else begin
case (State)
IDLE: begin
if (Start) State <= RESETCNT;
//!Else State <= IDLE;
end
RESETCNT: begin
State <= COUNT;
//Counter <= 0;
end
COUNT: begin
//Counter <= Counter + 1;
if (comp) State <= STOP;
end
STOP: begin
State <= IDLE;
end
endcase
end//not reset
end//always
endmodule
IDLE
RESETCNT
COUNT
STOP
If Start
If Comp
Comp
Takt/Reset
ResetCnt
Beep
alw
alw
Module Definition, Eingänge, Ausgänge
Typen von Hardware-Komponenten: reg, wire, logic (system verilog)
Parameter-Definition
“Assign” Befehl (Kombinatorische Logik)
„Always“ Block
Asynchrones reset
nonblocking assignment “<=“
Kein Komma

## Slide 16
Zustandsautomat
Zähler
Komparator
Start
Zeit
Beep
ResetCnt
IDLE
RESETCNT
COUNT
STOP
If Start
If Comp
Comp
Takt/Reset
ResetCnt
Beep
alw
alw
module Timer (
input clk,
input reset,
input start,
input comp,
output wire resetcounter,
output wire beep
);
reg [1:0] State;
parameter IDLE = 2'b00, RESETCNT = 2'b01, COUNT = 2'b11, STOP = 2'b10;
assign resetcounter = {State == RESETCNT};
assign beep = {State == STOP};
always @ (posedge clk or posedge reset) Begin
if (reset) State <= IDLE;
else begin
case (State)
IDLE: begin
if (Start) State <= RESETCNT;
//!Else State <= IDLE;
end
RESETCNT: begin
State <= COUNT;
//Counter <= 0;
end
COUNT: begin
//Counter <= Counter + 1;
if (comp) State <= STOP;
end
STOP: begin
State <= IDLE;
end
endcase
end//not reset
end//always
endmodule

## Slide 17
Zustandsautomat
Zähler
Komparator
Start
Zeit
Beep
ResetCnt
IDLE
RESETCNT
COUNT
STOP
If Start
If Comp
Comp
Takt/Reset
ResetCnt
Beep
alw
alw
module Timer (
input clk,
input reset,
input start,
input comp,
output wire resetcounter,
output wire beep
);
reg [1:0] State;
parameter IDLE = 2'b00, RESETCNT = 2'b01, COUNT = 2'b11, STOP = 2'b10;
assign resetcounter = {State == RESETCNT};
assign beep = {State == STOP};
always @ (posedge clk or posedge reset) Begin
if (reset) State <= IDLE;
else begin
case (State)
IDLE: begin
if (Start) State <= RESETCNT;
//!Else State <= IDLE;
end
RESETCNT: begin
State <= COUNT;
//Counter <= 0;
end
COUNT: begin
//Counter <= Counter + 1;
if (comp) State <= STOP;
end
STOP: begin
State <= IDLE;
end
endcase
end//not reset
end//always
endmodule

## Slide 18
Zustandsautomat
Zähler
Komparator
Start
Zeit
Beep
ResetCnt
IDLE
RESETCNT
COUNT
STOP
If Start
If Comp
Comp
Takt/Reset
ResetCnt
Beep
alw
alw
module Timer (
input clk,
input reset,
input start,
input comp,
output wire resetcounter,
output wire beep
);
reg [1:0] State;
parameter IDLE = 2'b00, RESETCNT = 2'b01, COUNT = 2'b11, STOP = 2'b10;
assign resetcounter = {State == RESETCNT};
assign beep = {State == STOP};
always @ (posedge clk or posedge reset) Begin
if (reset) State <= IDLE;
else begin
case (State)
IDLE: begin
if (Start) State <= RESETCNT;
//!Else State <= IDLE;
end
RESETCNT: begin
State <= COUNT;
//Counter <= 0;
end
COUNT: begin
//Counter <= Counter + 1;
if (comp) State <= STOP;
end
STOP: begin
State <= IDLE;
end
endcase
end//not reset
end//always
endmodule

## Slide 19
Zustandsautomat
Zähler
Komparator
Start
Zeit
Beep
ResetCnt
IDLE
RESETCNT
COUNT
STOP
If Start
If Comp
Comp
Takt/Reset
ResetCnt
Beep
alw
alw
module Timer (
input clk,
input reset,
input start,
input comp,
output wire resetcounter,
output wire beep
);
reg [1:0] State;
parameter IDLE = 2'b00, RESETCNT = 2'b01, COUNT = 2'b11, STOP = 2'b10;
assign resetcounter = {State == RESETCNT};
assign beep = {State == STOP};
always @ (posedge clk or posedge reset) Begin
if (reset) State <= IDLE;
else begin
case (State)
IDLE: begin
if (Start) State <= RESETCNT;
//!Else State <= IDLE;
end
RESETCNT: begin
State <= COUNT;
//Counter <= 0;
end
COUNT: begin
//Counter <= Counter + 1;
if (comp) State <= STOP;
end
STOP: begin
State <= IDLE;
end
endcase
end//not reset
end//always
endmodule

## Slide 20
Oft enthält der Code der Statemaschine auch die Digitalschaltungen, die die Statemaschine ansteuert.
Gray Code verwendet

## Slide 21
Übung
Es soll ein Zäher implementiert werden der zählt wenn Signal enable = 1 ist.
Wenn es zum ersten Überlauf kommt (Übergang MaxCnt->0) wird Signal overflow auf 1 gesetzt.
Wenn overflow = 1 ist, und es kommt zum zweiten Überlauf wird overflow_error = 1.
overflow wird mit dem Eingang clear_overflow zurückgesetzt.
Es gibt auch ein reset Eingang der sowohl overflow, overflow_error als auch den Zähler zurücksetzt.
Der Zähler zählt nicht wenn overflow_error = 1 und wenn reset aktiv ist.

## Slide 22
RES
CNT
OVF
always
reset
MaxCnt & enable
R
ERR
! clear_overflow & MaxCnt & enable
CNT
enable & (CNT || OVF)
CEn
Ck
clear_overflow
RES
CRes
MaxCnt
value
Ck, reset, enable, clear_overflow
overflow, overflow_error, value
Die Statemaschine hat die Eingänge clock, reset, enable, clear_overflow, die vom aussen kommen und den MaxCnt Eingang der vom Zähler kommt.
Die Statemacshine hat 4 Zustände.
Ausgänge overflow und overflow_error werden erzeugt wenn die Maschine im OVF/ERR Zustand ist.
Die Statemaschine erzeugt auch die CEn und CRes Signale für den Zähler.
Beachten wir, dass En sowohl von Zuständen als auch vom Eingang abgängig ist. Es handelt sich hier (in Bezug auf diese Ausgänge) um eine Mealy – Zustandsmaschine.

## Slide 23
module Counter #(parameter WIDTH = 8)(
input clock,
input reset,
input enable,
// Note the "reg" definition to value
output reg [WIDTH - 1:0] value,
output wire overflow,
input clear_overflow,
input reinit,
output wire overflow_error,
);
reg [1:0] State;
wire MaxCnt;
parameter RES = 2'b00, CNT = 2'b01, OVF = 2'b11, ERR = 2'b10;
assign overflow = {State == OVF};
assign overflow_error = {State == ERR};
assign MaxCnt = {value == {WIDTH {1'b1}}};
always @ (posedge clock) begin
if (reset | reinit) begin
State <= RES;
value <= 0;
end
else begin
case (State)
RES: begin
State <= CNT;
end
CNT: begin
if(enable) value <= value + 1;//counter
if(MaxCnt & enable) State <= OVF;
end
OVF: begin
if(enable) value <= value + 1;//counter
if(clear_overflow) State <= CNT;
else if(MaxCnt & enable) State <= ERR;
end
ERR: begin
State <= ERR;
end
endcase
end//not reset
end//always
endmodule
Module Definition, Eingänge, Ausgänge
Parameter-Definition
„Always“ Block, synchrones reset
Zähler-Länge als Parameter
Ausgänge als Funktionen von Zusänden

## Slide 24
module Counter #(parameter WIDTH = 8)(
input clock,
input reset,
input enable,
// Note the "reg" definition to value
output reg [WIDTH - 1:0] value,
output wire overflow,
input clear_overflow,
input reinit,
output wire overflow_error,
);
enum reg [1:0] {RES = 2'b00, CNT = 2'b01, OVF = 2'b11, ERR = 2'b10} State;
wire MaxCnt;
assign overflow = {State == OVF};
assign overflow_error = {State == ERR};
assign MaxCnt = {value == {WIDTH {1'b1}}};
always @ (posedge clock) begin
if (reset | reinit) begin
State <= RES;
value <= 0;
end
else begin
case (State)
RES: begin
State <= CNT;
end
CNT: begin
if(enable) value <= value + 1;//counter
if(MaxCnt & enable) State <= OVF;
end
OVF: begin
if(enable) value <= value + 1;//counter
if(clear_overflow) State <= CNT;
else if(MaxCnt & enable) State <= ERR;
end
ERR: begin
State <= ERR;
end
endcase
end//not reset
end//always
endmodule
Trick: system verilog erlaubt uns “State” als eine reg - “Enumeration” zu deklarieren. So kann der Simulator die Namen der Zustände zeigen, was übersichtlicher ist.

## Slide 25
module Counter #(parameter WIDTH = 8)(
input clock,
input reset,
input enable,
// Note the "reg" definition to value
output reg [WIDTH - 1:0] value,
output reg overflow,
input clear_overflow,
input reinit,
output reg overflow_error,
output reg [WIDTH - 1:0] value_sr
);
always @(posedge clock) begin
if (reset) begin
value <= 0;
overflow <= 0;
overflow_error <= 0;
value_sr <= 0;
end
else if (reinit) begin
value <= 0;
overflow <= 0;
overflow_error <= 0;
value_sr <= 0;
end
else begin
if(enable) if (!overflow_error) value <= value + 1;
if (clear_overflow == 1) overflow <= 0;
else if ( {value == {WIDTH {1'b1}}} && {enable == 1} ) overflow <= 1;
if (overflow == 1) if ( {value == {WIDTH {1'b1}}} && {enable == 1} ) overflow_error <= 1;
if(enable) value_sr <= {value_sr[WIDTH-2:0],~value_sr[WIDTH-1]};
end
end
endmodule
CNT
enable & !overflow_error
CEn
Ck
RES
CRes
MaxCnt
value
enable & MaxCnt
clear_overflow
overflow & enable & MaxCnt
reinit
S
R
S
R
overflow
overflow_error
Weitere Zähler-Ralisierung mit zwei „Flags“

## Slide 26
Test bench ist ein Top-Module das verwendet wird um den Zähler zu simulieren
Es soll alle Eingangs-Signale für den Zähler erzeugen
Dabei sollen alle Eigenschaften und Funktionen vom Zähler simuliert werden:
Ob sich der Zähler reseten lässt (reset - Funktionalität)
Ob der Zähler zählt, wenn clock und enable aktiv sind (clock, enable - Funktionalität)
Ob der Zähler in overflow-Zustand kommt, ob sich overflow reseten lässt (overflow, clear_overflow)
Ob der Zähler in overlflow_error-Zustand kommt, ob sich overflow_error reseten lässt
Counter_tb
Counter

## Slide 27
Die Signale werden mit “blocking assignments” innerhalb von “initial” und “always” Blöcken generiert
Takt-Erzeugung
initial begin
clk = 0; // 0 Value
end
always begin
#10 clk <= ~ clk;
end
10
20
30
clk

## Slide 28
Reset-Erzeugung
Ein synchrones reset-Signal muss die steigende Taktflanke enthalten
“Wait” Befehlt sichert die entsprechende Reset-Länge:
Es wird gewartet bis res = 1 (A), dann auf posedge (B) und dann negedge clk-Flanke (B)
Erst dann wird reset = 0 (C)
initial begin
res = 1;
wait (res==1);//A
@(posedge clk);//B
@(negedge clk);//C
res = 0;//D
end
10
20
30
clk
res

## Slide 29
#100 (A) definiert die Wartezeit zwischen res=0 und enable=1
initial begin
res = 1;
wait (res==1);
@(posedge clk);
@(negedge clk);
res = 0;
#100 enable = 1;//A
10
20
30
enable
clk
res
100 (ns)

## Slide 30
initial begin
  wait (overflow==1);
  @(negedge clk);
  clear_overflow = 1;
  @(posedge clk);
  @(negedge clk);
  clear_overflow = 0;
end
clear_overflow
overflow
clk
Clear_overflow wird auf erste fallende clk-Flanke nach overflow=1 generiert, es dauert bis zur nächsten fallenden clk-Flanke