## Slide 1: Vorlesung 1
Beispiel Komparator: Realisierung mit normaler Form
UND, ODER, normale Form (Definitionen)
Vereinfachung von normalen Formen
Realisierung von Gattern mithilfe von Schaltern und Widerständen: NAND, AND, Inverter, NOR, OR
Beispiel Komparator: Bit-Weise Implementierung
Beispiel: Adierer
Kombinatorische und Sequenzschaltungen
Beispiel: Timer
Komponenten: Zähler, Speicherzelle
DRAM -> Flipflop

## Slide 2: Binäre Zahlen
In digitalen Schaltungen werden die Zahlen 0 oder 1 in Form von elektrischen Potentialen dargestellt
0 ist (in CMOS-Implementierung) das Potential der Masse - GND
1 ist das Potential vor Versorgungsspannung - VDD
1
0

## Slide 3
Annahme: acht-Bit Zahlen
Die folgenden Operationen zwischen den Zahlen werden oft benutzt:
Addition, Subtraktion, Vergleich (>, =), Multiplikation
Das Ergebnis der Addition und der Subtraktion sind 8-bit Zahlen
Ergebnis der Multiplikation ist 16-bit Zahl
Ergebnisse von Vergleichen sind 0 oder 1 (boolesche Variablen)
Komparator
A[7:0]
B[7:0]
E
Eingang
Ausgang

## Slide 4
Frage: Wie sieht die Schaltung aus, die dem Code unten entspricht?
if(A<100) A <= A + 1
Komparator
Addierer

## Slide 5: Beispiel: Komparator
Eine logische Funktion wird mit der Wahrheitstabelle beschrieben
Die Tabelle enthält eine Zeile für jede Zahlenkombination am Eingang
256 x 256 = 2^16 Kombinationen -> 2^16 Zeilen (etwa 64 000)
a7 | a6 | a5 | a4 | a3 | a2 | a1 | a0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | E
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Variable 1
Variable 2
Ergebnis

## Slide 6: UND, ODER
Wir definieren UND-Funktion (Konjunktion) von n Variablen als Funktion mit dem Wert 1 wenn alle Variablen 1 sind (Ergebnis ist wahr (=1) wenn X0 und X2 und … Xn-1 wahr sind)
Das Symbolzeichen für UND ist ^ , * , &
Wir definieren auch ODER Verknüpfung (Disjunktion) – das Ergebnis ist 0nur wenn alle Variablen 0 sind (Ergebnis ist 1 wenn X1 oder … Xn 1 sind)
Das Zeichen für Disjunktion ist v , + , |

## Slide 7: Disjunktive Normalform (DNF)
Die Tabelle für Vergleich zwei 8-Bit zahlen können wir wie folgend als Disjunktive Normalform darstellen:
Wir suchen alle Zeilen mit dem Ergebnis 1 – es gibt sie 256
Für jede solche Zeile bilden wir eine UND Verknüpfung, die Ergebnis = 1 nur für die Variablen-Werte aus dieser Zeile gibt:
ZB für die Zeile 0000_1111 0000_1111
Ki = !A7 & !A6 & !A5 & !A4 & A3 & A2 & A1 & A0 & !B0 …
Zeichen ! bedeutet Negation – wir verwenden es überall dort wo die Variable 0 ist. Die Gesamttabelle ist dann ODER Verknüpfung von allen Ki Funktionen.
F = K0 | … | K255
(Alternative Zeichen für die Negation sind ~, -|)
a7 | a6 | a5 | a4 | a3 | a2 | a1 | a0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | E
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0

## Slide 8: Vereinfachungen der Normalform
Die Normalform kann mithilfe von Absorptionsregeln vereinfacht werden
(X & Ai) | (X & !Ai) = X & (Ai | !Ai) = X & 1 = X
  In diesem Beweis haben wir Distributivgesetz, Äquivalenz Ai |!Ai = 1 und X & 1 = X verwendet
Eine weitere Variante: (X & Ai) | X = X
(X UND etwas) ODER X ist wahr/falsch wenn X wahr/falsch ist
Wenn die Minimierung nicht mehr möglich ist, ist eine DNF minimal

## Slide 9: Realisierung als Normalform
Eine Disjunktive Normalform kann schaltungstechnisch realisiert werden.
Dafür brauchen wir logische Schaltungen (Gates/Gatter) für UND-, ODER-Funktionen und Negation.
Eine einfache Möglichkeit Logische Schaltungen zu realisieren sind die spannungsgesteuerten Schalter
Ein Schalter ist geschlossen wenn sein Eingangspotential hoch ist – logische 1
A=0
A=1

## Slide 10: NAND - Implementierung
UND Funktion von Variablen A, B
Eine Variable (logisches Signal) wird durch Potential auf einer Leitung mit dem Wert 0 (GND) oder 1 (VDD) dargestellt
Wir verwenden: zwei Schalter in Serie und einen Widerstand zwischen dem Ausgang und der positiven Versorgungsspannung VDD
Nur wenn alle Eingänge 1 sind ist auch der Ausgang 0, sonst ist es 1.
Es ist eine negierte UND Funktion: NAND
A
B
Y
Y
A
B
VDD
GND

## Slide 11: NAND - Implementierung
Annahme: die geschlossenen Schalter sind deutlich niederohmiger als der Widerstand.
PullUp Widerstand
A
B
Y
Y
A
B

## Slide 12: Inverter
Inverter
A
Y
Y
A

## Slide 13: AND - Implementierung
Inverter und NAND -> UND/AND
A
B
Y
A
B
Y
A
B
Y

## Slide 14
UND mit mehreren Eingängen
Y
A0
Y
A0
A2
An-1
An-1

## Slide 15: ODER
ODER Verknüpfung kann man auch mit den Schaltern implementieren.
Die Schalter sind zwischen GND und Ausgang angeschlossen.
PullUp Widerstand wird benutzt
Wir bilden zuerst NOR, dann hängen den Inverter an, um ODER zu bekommen
A
B
Y
B
A
Y

## Slide 16
Ki = !A7 & !A6 & !A5 & !A4 & A3 & A2 & A2 & A0 & !B0 …
Mithilfe von Invertern realisieren wir die negierten Eingangsvariablen
A7
Y
Y
A
A7

## Slide 17: Komparator: Realisierung als Normalform
Der Komparator braucht 256 UND Gatter mit jeweils 16 Eingängen und ein ODER mit 256 Eingängen – kompliziert!
Eine weitere Vereinfachung der Normalform nach den Absorptionsregeln ist in diesem Fall nicht möglich
16
256

## Slide 18: Komparator: Bit-Weise Implementierung
Einfachere logische Schaltung kann entsprechend der gewöhnlichen iterativen Vergleichsmethode gebildet werden – keine Normale Form, mehr Stufen
Bitweise Vergleich -> wir vergleichen alle Bits einzeln, wenn alle gleich sind, sind auch die Zahlen gleich
Äquivalenz: Normalform Y = (a & b) | (!a & !b)
a | b | y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
A
B
A
A
B
B
Äquivalenz - EXNOR

## Slide 19: Komparator: Bit-Weise Implementierung
Bitweise Vergleich
A0
B0
A7
B7
8

## Slide 20: 8-Bit Addierer
Weiteres Beispiel ist ein 8-Bit Addierer.
Auch hier bietet sich an, gewöhnlichen Algorithmus für die Addition mehrstelligen Zahlen, den wir aus der Schule kennen, schaltungstechnisch zu implementieren.
Binäre Zahlen
+
A0
A0
Ü
+
A1
A1
+
A7
A7
Ü
Y0

## Slide 21
Tabelle für die Addition von zwei Bits a und b
c ist der Übertrag aus der vorherigen Addition
Summe = !c & (a exor b) | c & (a == b)
a | b | y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
C=0
a | b | y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
C=1

## Slide 22
Übertrag
Cout = !c & (a & b) | c & (a | b)
a | b | y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
C=0
a | b | y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
C=1

## Slide 23
Kombinatorische und Sequenzschaltungen
A[7:0]
B[7:0]
E
Start
Signal
Do

## Slide 24: Sequenzielle Schaltungen
Kombinatorische Logik: Der Ausgang der Schaltung ist definiert wenn man die Eingänge kennt
Andere Art: Schaltungen mit Speicherelementen, mit denen man, zum Beispiel, zyklische Operationen durchführen kann, Zustandsautomaten oder Programme realisiert
Sequenzielle Schaltungen - Ausgang hängt nicht nur von den momentanen Eingangswerten sondern auch von der Vorgeschichte des Systems.
A[7:0]
B[7:0]
E
Start
Signal
Do

## Slide 25: Beispiel - Timer
Beispiel - Timer
Der Eingang: die eingestellte Zeit – z.B. achtstellige binäre Zahl, und ein Start-Knopf. Der Ausgang ist ein Alarm-Signal
Solche Systeme brauchen 1) ein internes Taktsignal, also einen Oszillator.
2) einen Zähler
3) Komparator und Zustandsmaschine
Zustandsautomat
Zähler
Komparator
Takt
Start
Zeit
Alarm

## Slide 26
Zähler: Addierer + Speicherelement in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Speicherelement
Register
+
1

## Slide 27
Wie wird der Zähler angesteuert?
Register aus Flipflops (Speicherzellen)
Speicherelement
Register
+
1
Takt

## Slide 28: Speicherzellen
Die Flipflops haben einen Eingang, Ausgang, einen Takteingang
Flipflops haben die folgende Eigenschaft. Der Wert am Eingang wird im Moment der steigenden Taktflanke gespeichert. Der gespeicherte Wert taucht auf dem Ausgang eine kurze Zeit danach auf, etwa ~ n x 100ps
D
Q
CLK
Res
Q
CLK
D

## Slide 29: Speicherzellen
Der Eingang des Registers ändert sich auch einige 100ps nach der Taktflanke, da der Addierer den neuen Eingangswert A bekommt und seinen Ausgang anpasst. Diese Änderung der Addierer-Ausgangs wird aber erst auf die nächste Taktflanke in Register gespeichert
=> Auf jede steigente Taktflanke erhöht sich der Zustand des Zählers.
D
Q
CLK
Res
Addierer
Q=0
CLK
D=1
Q=1
D=2
Q=2

## Slide 30: Speicherzellen
Hardware-Programmiersprache:
always @ (posedge CLK) begin
A <= A + 1
end

## Slide 31: Speicherzellen
Wie realisieren wir ein Flipflop?
Am einfachsten stellen wir uns eine Speicherzelle wie einen getakteten Kondensator vor. Wenn der Schalter geschlossen ist, verbinden wir den Eingang mit einem Kondensator. Der Kondensator wird auf das Eingangspotential aufgeladen.
Wenn der Schalter geöffnet wird, behält der Kondensator das Potential. Das logische Niveau wird auf diese Weise gespeichert.
DRAM Zellen.
Ld
D
Q

## Slide 32
Problem:
Nach der steigenden Taktflanke wird der Eingang gespeichert - OK. Das Flipflop aus einem Kondensator würde jede weitere Änderung am Eingang ebenfalls speichern, bzw. das anfangs gespeicherte Wert überschreiben, solange Taktsignal eins ist. (Race Condition)
Der gespeicherte Zustand soll sich bis zur nächsten Talkflanke nicht ändern, auch wenn sich der Eingang ändert
CLK
D
Q
Q=0
CLK
D=1
Transparent
Q=1
Q=2
D=2
D=3

## Slide 33: Speicherzellen
Lösung
Zwei DRAM Zellen hintereinander zu schalten
~CLK
D1
Q1
Q2
CLK
D1
Q2 Transparent
CLK
D2
Q2
Q1
Q1 Transparent