## Slide 1: Vorlesung 4 Verilog Sprache

## Slide 2: Verilog - Abstraktionsebenen
Verilog ist eine Hardware-Beschreibungssprache
Sie ermöglicht Beschreibung digitaler Schaltungen
Drei Abstraktionsebenen:
1. Behavioural (Beschreibung des Verhaltens mithilfe von high-level Sprachelementen)
  Beschreibung der Schaltungsfunktion in Form von Algorithmen
  Befehle werden sequenziell ausgeführt
  Gut für Modellierung und Simulation
  nicht hardwarenah und nicht „synthetisierbar“
2. Register Transfer Level (RTL) Beschreibung
  Digitale Schalung besteht in der Regel aus Registern deren Übergänge mit kombinatorischer Logik definiert sind. Hardwarenahe Beschreibung dieser Struktur nennen wir Register Transfer Level (RTL) Beschreibung
  Moderne Definition: "Any code that is synthesizable is called RTL code“
3. Gate Level
  Eine Beschreibung auf Gatter Ebene ist ebenfalls in Verilog möglich.
  Beispiel: RTL verwendet if-else…, Gatterebene AND, OR…
  Es wird nicht im Designprozess verwendet. Gate Level Code wird von synthese-Tools generiert und wird für die Simulation benutzt.
  Verilog ermöglicht dadurch eine Hardwaresimulation
  Backend „anntotation“ von Verzögerungen ist möglich

## Slide 3: Verilog
Besonderheiten von Verilog
Programme in gewöhnlichen Programmiersprachen (z.B. C) enthalten Befehle, die nacheinander (sequenziell) ausgeführt werden
Verilog ist sowohl eine Programmiersprache als auch eine Schaltungs-Beschreibungssprache
Die Befehle (Zuweisungen) werden (im Teil der Schaltungen modelliert) gleichzeitig ausgeführt

## Slide 4
Ein Top-Modul enthält oft zwei Teile
Ein Teil des Codes beschreibt die Schaltung (synthetisierbarer Code).
Ein Teil enthält sequentielle Befehle und dient zum Testen vom sythetisierbaren Teil

## Slide 5
Verliog ermöglicht Hierarchie zu bilden
Die wichtigsten Elemente der Hierarchie sind Modul (module) und Instanzen des Moduls
Das kann mit Klasse und deren Objekt verglichen werden
Modul hat Eingänge, Ausgänge und Inhalt
Jedes Programm in Verilog startet mit Wort „module“ module_name <Liste der IOs> und endet mit „endmodule“
Verilog unterscheidet zwischen klein und grosbuchsstaben
Kommentar startet mit Zeichen // und endet mit neuer Zeile
Kommentar mit mehreren Linien startet mit /* und endet mit */
module MyChildModule;
<code>
endmodule
module MyModule;
<code>
MyChildModule MyChildModuleA();
MyChildModule MyChildModuleB();
MyChildModule MyChildModuleC();
endmodule
module Counter (
input clock,
// Note the Bus definition before the name
output [7:0] value
);
<code>
endmodule

## Slide 6
Weitere Besonderheit von Verilog sind die Signale bzw. Driver (Treiber)
Es gibt zwei Arten von Drivers:
1. Drivers die Werte speichern können und 2. Drivers die das nicht können
Jeder Driver kann ebenfalls mehrere Bits enthalten - Busstruktur
a[7:0], output [7:0] value
In Verilog bezeichnet man die Drivers mit Speicherfunktion mit dem Wort „register“ oder „reg“
Beispiel eines Drivers mit Speicherfunktion ist flip-flop
Ein Driver ohne Speichermöglichkeit verbindet zwei Knoten, In Verilog verwendet man dafür den Typ „wire“
Die Driver-Werte können 1, 0, z (hochohmig, tristate), b (0/1) oder x (0/1/z) sein
A
B
Y
D
Q
ck
Y ist wire
Q ist reg
Z ist wire

## Slide 7
Verolog hat folgende Sprachelemente
Arithmetische Operatoren zwischen Operanden/“Signalen“/Drivers/“Variablen“ (wire, reg) mit mehreren Bits
  Binäre Operationen: +, -, *, /, % (Modulo-Operator)
  Mit einem Operand: +, - (wird verwendet um Vorzeichen zu definieren)
  Division rundet die Zahlen ab
Bitweise Operatoren
  Bitweise Operatoren führen eine mathematische Operation zwischen einzelnen Bits von zwei Operanden durch. Wenn ein Operand kleiner ist (weniger Bits hat) wird er mit Nullen erweitert.
  &, ^, |, !, ~^
Reduktionsoperatoren
Diese Operatoren führen Bitweise Operation an jedem Bit eines Operands durch (jedes Bit ist ein Operand) und erzeugen ein Skalar (eine einzelnes Bit) als Ergebnis
& 4'b1001 = 0

## Slide 8
Vergleichsoperationen
  a < b
  a less than b
  a > b
  a greater than b
  a <= b
  a less than or equal to b
  a >= b
  a greater than or equal to b
  a == b
  a equal b (Standardvergeliech von zwei Zahlen)
  a === b
  a equal b (Case oder Fall, berücksichtigt auch x und z)

## Slide 9
Logische Operatoren
  &&, ||, !
  Hier ist das Ergebnis immer ein Skalar
  ! logic negation
  && logical and
  || logical or
„Shift“ Operator
  Bei diesen Operationen werden die Binär-Zeichen um eine angegebene Anzahl von Bitpositionen nach links oder rechts verschoben
Verkettungsoperator
  X[9:0] = {a, b[3:0], c, 4'b1001}
Replikationsoperator multipliziert eine Guppe n-mal.
  {b, {3{c, d}}} // this is equivalent to {b, c, d, c, d, c, d}
Konditionaloperator
cond_expr ? true_expr : false_expr

## Slide 10
Priorität von Operatoren
Unary, Multiply, Divide, Modulus
!, ~, *, /, %
Add, Subtract, Shift
+, - , <<, >>
Relation, Equality
<,>,<=,>=,==,!=,===,!==
Reduction
&, !&,^,^~,|,~|
Logic
&&, ||
Conditional
? :

## Slide 11
Weitere Sprachelemente sind die Prozedur Blöcke
Typ1: „initial“
  Initial-Block, wird nur einmal am Anfang der Simulation ausgeführt, im Zeitpunkt 0
Typ2: „always“
  Always-Block kann eine Sensitivitätsliste haben
  Always-Block wird immer ausgeführt wenn sich die Signale in der Sensitivitätsliste ändern, oder generell wenn das Ereignis aus der Liste stattfindet
Sequenzielle Schaltungen werden normalerweise mit always Blöcken beschrieben deren Trigger Signale flanken-sensitiv sind. Normalerweise werden nonblocking Zuweisungen benutzt
Falls wir mehrere always blöcke im Module haben, werden alle in Parallel ausgeführt. Manchmal führt es zu einer race condition oder zum Fehler wenn ein register in Mehreren Blöcken überschrieben wird
always @(posedge clock) begin
value <= value +1;
end
always begin
#5 clk = ! clk;
end

## Slide 12
Prozedurzuweisungen „a=b“ werden in Prozedurblöcken verwendet, sie weisen die Werte den Registern zu. Sie können keine Zuweisung dem Typ wire machen (s. später „assign“)
Man kann den Wert eines wire-Drivers dem Register zuweisen
Falls ein Prozedurblock mehrere Zeilen (Ausdrücke) enthält, werden sie in ein begin - end oder ausnahmsweise join – fork block gruppiert. Alle Befehle in einem fork – join werden parallel gemacht
Prozedurale Zuweisungen können blocking und nonblocking sein.
Blocking werden in der Reihenfolge ausgeführt wie sie geschrieben wurden. Eine Zeile blockiert die Ausführung der nächsten, deswegen der Name. Blocking Zuweisungen werden mit den Symbol „=„ gemacht
Nonblocking Zuweisungen werden in Parallel ausgeführt. Sie blockieren sich nicht. Symbol „<=„ wird verwendet
always @(posedge clock) begin
value <= value +1;
end
initial begin
clk = 0; // 0 Value
end

## Slide 13
Conditional-Statements (bedingte Anweisungen)
if, else, case
Prioritätslogik = verkettete if-else Anweisungen
Wenn wir keine Prioritätslogik brauchen, weil wir wissen dass nur ein Signal in einem Moment aktiv sein kann, verwenden wir nur if
Logische Implementierung von Prioritätslogik ist komplexer
Statt viele verkettete if – else Anweisungen zu schreiben, eine für jeden Eingangswert den wir suchen, können wir einen case Befehl verwenden
always @(posedge clk or posedge reset) begin
if (reset) begin
output <= 0;
end
else begin
output <= output + 1;
end
end

## Slide 14
Schleifen
forever
repeat
while
for

## Slide 15
Kontinuierliche Zuweisungen (Wort „assign“) werden außerhalb von Prozedurblöcken verwendet um kombinatorische Logik zu beschreiben
Die linke Seite von einem „assign“ muss eine „wire“ sein
Syntax : assign (strength, strength) #(delay) net = expression;
assign y = (a&b) | (c^d);
always…

## Slide 16: Testbench

## Slide 17
Aufgabe:
Wir möchten einen Zähler beschreiben und testen
Wir fangen mit den Spezifikationen an: z.B. Zähler hat clock-, reset-, enable- Eingänge und einen 8-bit Ausgang cnt
Wir definieren Test Cases (Testfälle, Tests)
1. Reset-Test
  Wir starten mit dem ausgeschalteten Reset, einige Taktperioden später wird
  reset aktiviert und wieder ausgeschaltet. Wir prüfen ob der Zähler-Ausgang auf null gesetzt wird
2. Enable-Test
  Wir schalten enable ein und aus (nach dem Reset) und schauen ob der Zähler richtig zählt
3. Random-Test
  Wir können sowohl Reset als auch Enable nach dem Zufallsprinzip ein- und ausschalten

## Slide 18: Zähler code
…
Module counter #(parameter [7:0] MAXCNT = 8h’FF)
(
  Input wire clk,
  input wire reset,
  input wire enable,
  output [7:0] reg count
);
wire isMax;
assign isMax = count == MAXCNT;
always@(posedge clk) begin
  if(reset) count <= 0;
  else if(enable) begin
    if (isMax) count <= 0;
    else count <= count + 1;
  end//end of no reset
end//end of always
endmodule
Module Definition, Eingänge, Ausgänge
Kein Komma
Typen von Hardware-Komponenten: reg, wire
“Assign” Zuweisung (Kombinatorische Logik)
„Always“ Block
nonblocking assignment “<=“
Parameter

## Slide 19: Zähler code
wenn wir eine Instanz vom conter Machen schreiben wir es so
wire [7:0] count;
reg clk;
reg reset;
reg enable;
counter #(. MAXCNT (8’hEE)) U0 (
  .clk (clk),
  .reset (reset),
  .enable (enable),
  .count (count)
);
Engang ist im Module Block immer vom „wire“ Type. Bei einer Instanz die Eingänge sind an „reg“ oder „wire“ angeschlossen
Ausgänge können im Module reg oder wire sein, bei Instanz Ausgänge werden immer an wire angeschlossen

## Slide 20: Zähler code
Um Zähler zu Simulieren brauchen wir eine Testbench

## Slide 21
Die einfachste testbench würde so aussehen
module counter_tb;
reg clk, reset, enable;
wire [3:0] count;
counter #(. MAXCNT (8’hEE)) U0 (
  .clk (clk),
  .reset (reset),
  .enable (enable),
  .count (count)
);
initial begin
  clk = 0;
  reset = 0;
  enable = 0;
end
always begin
#5 clk = ! clk;
end
endmodule
Instanz des Zählers
Anfangsbedingungen
Taktgenerator

## Slide 22
Wir können jetzt entweder einen Simulator mit Waveform-Viewer verwenden und die Signale optisch zu verifizieren oder eine automatische Testroutine schreiben
Falls wir automatische Testbench machen, brauchen wir ein Model das die Funktionalität von DUT nachahmt. Wir können dafür die high-level Sprachelemente wie Schleifen verwenden. Es wäre in unserem Fall einfach aber bei komplexen DUTs erfordert es Geschick
Eine Testbench zu entwerfen ist oft ähnlich schwer wie RTL Code zu schreiben. Chipdesigner verbringen die meiste Zeit bei Verifikationen und Simulationen. Auch wenn das bekannt ist, wird die Simulationsarbeit nicht so hoch gewertet

## Slide 23
Schließlich brauchen wir eine „Checker“ Logik die in jedem Moment die Ausgänge von DUT und dem Model vergleicht und prüft ob wir das erwartete Ergebnis bekommen. Wenn ein Fehler passiert die Logik gibt Fehlermeldung aus. Die Logik kann auch die Simulation beenden
always @ (posedge clk)
  if (count_compare ! = count) begin
  $display ("DUT Error at time %d", $time);
  $display (" Expected value %d, Got Value %d", count_compare, count);
  #5 -> terminate_sim;
end
Es ist möglich Ereignisse zu definieren
Ereignisse werden getriggert mithilfe vom -> operator. Trigger aktiviert alle Prozesse die auf das Eregnis warten
$display gibt die Signale aus jedes mal wenn er aufgerufen wird
count_compare – Ausgang des Modells
count – Ausgang des Zählers
%d Ausgabe von Variable (count_compare) im Dezimalformat

## Slide 24: Einige Beispiele

## Slide 25
Man kann die kombinatorische Logk auf zwei Weisen definieren
Kombinatorische Schaltungen mit Always
Kombinatorische Schaltungen mit Assign

## Slide 26
Definition als Prozeduralblock. Es kann passieren dass wir kombinatorische Logik beschreiben möchten aber wir bekommen ein Latch. Das passiert wenn ein Fall im case fehlt
Wenn wir kombinatorische Logik mit Prozedur modellieren, der Always-Block muss auf jede Äderung von allen Eingängen reagieren.
  wire [2:0] in;
  reg [7:0] out;
  always @ (in) begin
  out = 0;
  case (in)
  3'b001 : out = 8'b0000_0001;
  3'b010 : out = 8'b0000_0010;
  3'b011 : out = 8'b0000_0100;
  3'b100 : out = 8'b0000_1000;
  3'b101 : out = 8'b0001_0000;
  3'b110 : out = 8'b0100_0000;
  3'b111 : out = 8'b1000_0000;
  endcase
  end//always

## Slide 27
Kombinatorische Schaltungen mit assign
input [2:0] in;
output [7:0] out;
wire [7:0] out;
assign out =
(in == 3'b000 ) ? 8'b0000_0001 :
(in == 3'b001 ) ? 8'b0000_0010 :
(in == 3'b010 ) ? 8'b0000_0100 :
(in == 3'b011 ) ? 8'b0000_1000 :
(in == 3'b100 ) ? 8'b0001_0000 :
(in == 3'b101 ) ? 8'b0010_0000 :
(in == 3'b110 ) ? 8'b0100_0000 :
(in == 3'b111 ) ? 8'b1000_0000 : 8'h00;

## Slide 28
Wenn wir flipflop modellieren, benutzen wir ein Prozedurblock. Er ist mit positiver oder negativer Taktflanke getriggert. Wenn das flip-flip asynchrones reset hat, muss der Block sowohl auf Takt als auf Reset reagieren. Alle Zuweisungen werden „nonblocking“ gemacht.
always @ (posedge clk or posedge reset)
  if (reset) begin
  q <= 0;
  end else begin
  q <= d;
end
always @ (posedge clk)
  if (reset) begin
  q <= 0;
  else begin
  q <= d;
end
Asynchrones Reset
Snchrones Reset

## Slide 29: Einige Regeln für guten Code-Stil
In der SensitivitätsListe eines Always-Blocks sollen die flanken- und pegelsensitive Eingänge nicht gleichzeitig verwendet werden
Klammer machen die kombinatorischen Formel übersichtlicher
Kontinuierliche Zuweisung für kombinatorische Logik ist besser
Es soll nonblocking für sequenzielle- und blocking für kombinatorische Logik verwendet werden
Es ist besser nur die blocking- oder nur die nonblocking Zuweisungen in einem always Block zu benutzen
Vorsicht bei Zuweisungen einer Variable an mehreren Stellen
If ohne else ist schlecht

## Slide 30: Advanced

## Slide 31
Advanced
Generate Block ist manchmal wichtig – z.b. für Demultiplexer
generate
  for (i=0; i < 256; i=i+1) begin : DEMUX
    demux[i] <= (input == i);
  end
endgenerate
generate
  for (i=0; i < 4; i=i+1) begin : MEM
    memory U (read, write,
    data_in[(i*8)+7:(i*8)],
    address,data_out[(i*8)+7:(i*8)]);
  end
endgenerate

## Slide 32
Es ist möglich auf Singale aus den Moduleinstanzen im Top-Module zuzugreifen
Dafür werden die hierarchische Namen verwendet: Instanzname.Signalname
Das ist nützlich wenn wir sein Signal aus dem Top überschreiben möchten (z.B. im initial Block) oder wenn wir ein Signal verfolgen möchten
tb.U.u0.sum, tb.U.u1.sum, tb.U.u2.sum, tb.U.u3.sum

## Slide 33
Verilog hat auch primitive Gatter (primitive Gates), Schalter (switches, transmission gates). Sie werden selten im RTL Code benutzt aber sin für Modellierung von ASIC Zellen nützlich. Es handelt sich dann um eine Simulation auf Gatter Ebene (Standard Delay Format SDF Simulation)
not U1(out0,in1);
and U2(out1,in1,in2,in3,in4);
xor U3(out2,in1,in2,in3);
Verilog ermöglicht „Delays“ (Verzögerungen) mit den Gates zu assoziieren
Rise, Fall and Turn-off delays.
buf #(1,0)U_rise (rise_delay,in);
buf #(0,1)U_fall (fall_delay,in);
buf #1 U_all (all_delay,in);

## Slide 34
Verlilog hat Funktionen und Tasks
Mithilfe von Funktionen können wir kombinatorische Funktionen definieren
Tasks modellieren sowohl sequenz- als auch kombinatorischen Schaltungen. Delays sind erlaubt.
Es gibt Tasks und Funktionen die Ausgaben (und Signale) während Simulationen generieren. Die Namen von diesen Elementen fangen mit $ an. Synthese ignoriert diese Zeilen und sie können auch im synthetisierbaren Teil von Code sein
Beispiele sind $display und $strobe (geben die Signale aus jedes mal wenn sie aufgerufen werden) und $monitor (gibt Signal aus (oder speichert in einer Datei) immer wenn sich das Signal ändert)
$random generiert Zufallszahl (Integer)
Es ist möglich Ereignisse zu definieren
Ereignisse werden getriggert mithilfe vom „->“ operator. Trigger aktiviert alle Prozesse die auf das Eregnis warten

## Slide 35: Einige nützliche Links
http://ipe-iperic-srv1.ipe.kit.edu/doc/dds/ss18/lecture/hdl/hdl.html
http://www.asic-world.com/verilog/index.html
https://stackoverflow.com/
https://askubuntu.com/