## Slide 1: Vorlesung 5 – Teil 1
Vorlesung 5 – Teil 1
Kodierer
Karnough-Tafeln
Glitch
Grey Code
Statemaschine

## Slide 2: Kodierer

## Slide 3
Kodierer (Encoder)
Um eine Information bearbeiten zu können, muss sie in einem geeignetem Zahlsystem z.B. im binären System dargestellt werden
Bsp. Tastatur
Jeder Taste entspricht einem Digitaleingang
Kodierer erzeugt den binären Code, der der aktivierten Taste entspricht
Der einfachste Kodierer setzt voraus dass nur ein Eingang in einem Moment aktiv ist
A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | Y0 | Y1 | Y2
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
 |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1
 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 0
 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
ENC
A0
Y0
case (A)
8'b00000001 : Y = 0;
8'b00000010 : Y = 1;
8'b00000100 : Y = 2;
8'b00001000 : Y = 3;
8'b00010000 : Y = 4;
8'b00100000 : Y = 5;
8'b01000000 : Y = 6;
8'b10000000 : Y = 7;
endcase

## Slide 4
Kodierer
Y0 = A1 || A3 || A5 || A7
Y1 = A2 || A3 || A6 || A7
Y2 = A4 || A5 || A6 || A7
Umgekehrte Funktionalität wie der Dekoder
A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | Y0 | Y1 | Y2
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
 |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1
 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 0
 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 5
Beachten wir dass der Kodierer nur dann richtig funktioniert, wenn nur ein Eingangssignal aktiv ist. Wenn z.B. A3 und A4 gleichzeitig aktiv werden, bekommen wir am Ausgang den Code Y0 = Y1 = Y2 = 1 -> 7 statt 3 oder 4.
In den Systemen wo mehrere Eingänge gleichzeitig aktiv werden können werden die Prioritätskodierer benutzt. Diese erzeugen den Kode des Eingangs mit höchster Priorität – z.B. den größeren Kode.
A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | Y0 | Y1 | Y2
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
 |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1
 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 0
 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 6
Man kann den Prioritätskodierer mithilfe eines einfachen Kodierers und eines Prioritäts-Netzwerks aufbauen. Das Prioritätsnetzwerk soll gewährleisten, dass nur ein Ausgang aktiv ist, ungeachtet von der Zahl der aktiven Eingängen. Z.B., wenn A3 und A4 Eingänge aktiv sind, soll nur AP4 aktiv werden.
Das Prioritätsnetzwerk kann mit folgenden Funktionen beschrieben werden:
AP7 = A7
AP6 = A6 & !A7
AP5 = A5 & !A6 & !A7
…
AP0 = A0 & !A1 & !A2 & !A3 & !A4 & !A5 & !A6 & !A7
PRIO
A0
AP0
ENC
Y0
if(A[7]) Y = 7;
else if(A[6]) Y = 6;
else if(A[5]) Y = 5;
else if(A[4]) Y = 4;
else if(A[3]) Y = 3;
else if(A[2]) Y = 2;
else if(A[1]) Y = 1;
else if(A[0]) Y = 0;
else Y = 0;

## Slide 7
AP7 = A7
AP6 = A6 & !A7
AP5 = A5 & !A6 & !A7
…
AP0 = A0 & !A1 & !A2 & !A3 & !A4 & !A5 & !A6 & !A7
A7
A6
A5
A4
AP7

## Slide 8: Minimierung von Schaltfunktionen Karnaugh Tabellen

## Slide 9
Karnaugh Tabellen
Kombinatorische Tabelle kann man als disjunktive Normalform darstellen
Jeder Zeile mit 1 entspricht eine UND Funktion -> die Gesamttabelle ist ODER Funktion von einzelnen Zeilen
Normalform kann oft vereinfacht werden
Bsp. AB || !AB = B
AB bedeutet hier A&B

## Slide 10
Karnaugh-Tabelle ist eine Graphische Darstellung der Wahrheitstabelle. Es ist aus einer Kanaugh-Tabelle leicht zu erkennen ob eine Normalform vereinfacht werden kann und wie.
Eine Karnaugh-Tabelle für n Eingangsvariablen hat 2^n Felder. (4 -> 16)
Am Rand der Tabelle werden die Variablen beschriftet – jede Zeile gehört einer Variable (negiert oder nicht-negiert) oder einem Produkt von zwei/drei (negierten oder nicht-negierten) Variablen – die negierte Variable wird mit Null oder !Xi beschriftet.
Wichtig ist, dass sich horizontal und vertikal benachbarte Felder nur in genau einer Variablen unterscheiden dürfen. Gray Code wird verwendet.
Mithilfe von Wahrheitstabelle wird in einzelnen Feldern Eins eigetragen wenn für die gegebene Variablen-Kombination die entsprechende Zeile eins ist.
Karnaugh-Diagramme eignen sich für die Vereinfachung von Funktionen mit maximal ca. 4–6 Eingangsvariablen; bis 4 Variablen sind sie übersichtlich. Ab dann Spiegelung

## Slide 11
Y = DCBA + DCB!A + D!CBA + D!CB!A = DB
DC/BA | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 
11 |  |  | 1 | 1
10 |  |  | 1 | 1
A=1
B=1
C=1
D=1

## Slide 12
Wenn wir ein Block mit Einsen haben und wenn in diesem Block einige Variablen alle Kombinationen durchlaufen, können wir diese aus dem UND Produkt eliminieren. Der Block wird nur durch die feste Variablen dargestellt.
Y=CDB
DC/BA | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 
11 |  |  | 1 | 1
10 |  |  | 1 | 1
A=1
B=1
C=1
D=1

## Slide 13
Wenn wir ein Block mit Einsen haben und wenn in diesem Block einige Variablen alle Kombinationen durchlaufen, können wir diese aus dem UND Produkt eliminieren. Der Block wird nur durch die feste Variablen dargestellt.
Y=DB
DC/BA | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 
11 |  |  | 1 | 1
10 |  |  | 1 | 1
A=1
B=1
C=1
D=1

## Slide 14
Für jeden 2x1 Block kann eine Variable eliminiert werden, für jeden 2x2 Block zwei Variablen, für jeden 2x4 Block drei Variablen.
DC/BA | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 
11 |  |  | 1 | 1
10 |  |  | 1 | 1
A=1
B=1
C=1
D=1

## Slide 15
Die Minimierung wird wie folgend gemacht:
Man versucht, möglichst viele horizontal und vertikal benachbarte Felder, die eine 1 enthalten, zu rechteckigen zusammenhängenden Blöcken zusammenzufassen. Als Blockgröße sind alle Potenzen von 2 erlaubt
Dabei sind alle 1-Felder mit Blöcken zu erfassen
Ein Block kann über den rechten bzw. unteren Rand des Diagramms fortgesetzt werden
DC/BA | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 
11 |  |  | 1 | 1
10 |  |  | 1 | 1
A=1
B=1
C=1
D=1
DB

## Slide 16
Die Minimierung wird wie folgend gemacht:
Man versucht, möglichst viele horizontal und vertikal benachbarte Felder, die eine 1 enthalten, zu rechteckigen zusammenhängenden Blöcken zusammenzufassen. Als Blockgröße sind alle Potenzen von 2 erlaubt
Dabei sind alle 1-Felder mit Blöcken zu erfassen
Ein Block kann über den rechten bzw. unteren Rand des Diagramms fortgesetzt werden
DC/BA | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 
11 |  | 1 | 1 | 1
10 |  |  | 1 | 1
A=1
B=1
C=1
D=1
DB
ADC

## Slide 17
Die Minimierung wird wie folgend gemacht:
Man versucht, möglichst viele horizontal und vertikal benachbarte Felder, die eine 1 enthalten, zu rechteckigen zusammenhängenden Blöcken zusammenzufassen. Als Blockgröße sind alle Potenzen von 2 erlaubt
Dabei sind alle 1-Felder mit Blöcken zu erfassen
Ein Block kann über den rechten bzw. unteren Rand des Diagramms fortgesetzt werden
DC/BA | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 
11 | 1 |  | 1 | 1
10 | 1 |  | 1 | 1
A=1
B=1
C=1
D=1
DB
!AD

## Slide 18
Die gebildeten und ausgewählten Blöcke/Päckchen wandelt man nun in Konjunktionsterme um. Dabei werden Variablen innerhalb eines Blockes, die in allen Formenkombinationen auftreten, weggelassen.
Diese UND-Verknüpfungen werden „ver-ODERt“ und ergeben eine disjunktive Minimalform.
DC/BA | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 
11 | 1 |  | 1 | 1
10 | 1 |  | 1 | 1
A=1
B=1
C=1
D=1
!AD
DB
Y = DB + !AD

## Slide 19: Glitch

## Slide 20
Die Verwendung minimaler Logik führt oft zu einem Problem genannt Glitch.
Sel/B | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 
B=1
Sel=1
A=1
Sel
Sel
B
A

## Slide 21
Y = !Sel A + Sel B
Nehmen wir an, dass beide Eingänge „1“ sind: A = B = 1
Sel ist anfangs 1 und ändert sich auf 0 -> wir erwarten Y = 1
Ein kurze Zeit sehen beide AND Gatter den Select Eingang 0, wir bekommen für eine kurze Zeit 0 am Ausgang
Sel
Sel
B
A
Sel
SelB
SelB
Y
Y

## Slide 22
Ist Glich ein Problem?
Synchrone Schaltungen: Unproblematisch falls es kürzere Zeit als eine Taktperiode dauert
Problem: Ausgänge der Statemaschine ohne Register
IDLE
RESET
DO
STOP
IDLE
RESET
DO
STOP
Logik

## Slide 23
Man kann die Möglichkeit eines Glitch-es aus Karnaugh Tabelle erkennen
Zwei Gruppen sind getrennt und liegen naheinander.
Wenn sich die Variable Sel von 1 auf 0 oder 1 auf 0 ändert, für A = B = 1, wird die Gruppe 1 „ausgeschaltet“ (bzw. ihre UND Funktion wird 0) und 2 eingeschaltet (bzw. ihre UND Funktion wird 1)
Wenn das nicht synchron passiert, können wir 0 als Glitch bekommen.
Sel/B | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 
B=1
Sel=1
A=1
1
2

## Slide 24
Man kann ein Glitch verhindern indem man eine zusätzliche Gruppe 3 hinzufügt die als „Brücke“ zwischen den Gruppen 1 und 2 dient.
A & B
Beim Sel Änderung (für A = B = 1) wird die Gruppe 3 nicht ausgeschaltet – Select ist nicht als Variable vorhanden. Das verhindert ein 0-Glitch.
Sel/B | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 
B=1
Sel=1
A=1
1
2
3

## Slide 25
Glitch-freie Schaltungen sind normalerweise komplizierter als die minimalen Schaltungen
Sel
Sel
B
A
SelB
Y
A
B

## Slide 26
Beachten wir, dass die kombinatorischen Schaltungen, implementiert als disjunktive Normalform, kein 1-Glitch erzeugen können (unter Annahme dass sich nur eine Eingangsvariable ändert)
Einzige Möglichkeit für Glitch 1 wäre wenn ein UND zu früh und das andere zu spät 1 wird. Das kann nicht passieren wenn sich nur eine Variable ändert
unmöglich!

## Slide 27
Kombinatorischen Schaltungen können auch als konjunktive Normalform implementiert werden.
UND Verknüpfung von vielen ODER Funktionen.
Mit ODER „Summen“ stellt man die Zeilen in der Wahrheitstabelle dar, die null sind (Variablen die 1 sind werden negiert)
Eine Konjunktive Normalform kann keine 0-Glitches haben wenn sich nur eine Variable ändert.
Konjunktive Normalform ist für die Funktionen geeignet die „viele Einsen“ als Ergebnis haben.
Bsp. Y = !A || B || !C || D
DC/BA | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 | 1 | 1
01 | 1 | 0 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1
A=1
B=1
C=1
D=1

## Slide 28: Gray Code

## Slide 29
Grey Code
Grey Code hat die Eigenschaft, dass sich immer nur ein Bit ändert wenn man hochzählt
Weniger Glitch-es
Zeitmessung von asynchronen Signalen
 | B2 | B1 | B0 | G2 | G1 | G0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 30
Es gilt: (binary to Grey)
G0 = B1 exor B0
G1 = B2 exor B1
…
Gn-1 = Bn-1
 | B2 | B1 | B0 | G2 | G1 | G0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 31
Es gilt auch: (Grey to binary)
Bn-1 = Gn-1
Bn-2 = Bn-1 exor Gn-2
…
B0 = B1 exor G0
 | B2 | B1 | B0 | G2 | G1 | G0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0