## Slide 1: Design digitaler Schaltkreise

## Slide 2
In modernen Digitalschaltkreisen erfolgt die Taktsynchronisation üblicherweise durch PLLs.
Ein einziger Quarzoszillator liefert den Grundtakt, auf den alle weiteren Taktsignale phasengenau synchronisiert werden.

## Slide 3
Wir betrachten ein System mit einem Digitalblock der die 8-bit Daten bearbeitet. Das Ergebnis soll an einen anderen Chip übertragen werden. Dabei soll die Zahl von Leitungen zwischen den Chips minimiert werden
8
8
Chip 1
Chip 2

## Slide 4
Für diese Aufgabe gibt es einige Lösungen:
1: Synchrones Design/Parallele Datenübertragung
8
8
Chip 1
Chip 2
Takt
Daten
100MHz

## Slide 5
Nachteil: viele Leitungen
8
8
Chip 1
Chip 2
Takt
Daten
100MHz
8

## Slide 6
Serielle Datenübertrageung
8
8
Chip 1
Chip 2
Takt
Daten
100MHz
S

## Slide 7
Einen Serialisierer realisiert man am einfachsten als ein Schieberegister
FF
MUX
PEn
Ck
PIn
SIn
SOut
Serialisierer
PEn
Ck
Pin(7)
Pin(0)

## Slide 8
Zeitdiagramm
Serialisierer
PEn
Ck
Pin(7)
Pin(0)
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
7
6
5
4
3
7
6
5
4
7
6
5
7
6
7
7
6
5
4
3
2
1
0
PEn
SOut
7
6
5
4
3
2
1
0
Zustand vom Schieberegister
FastCk=800MHz
Hier werden Daten geladen

## Slide 9
Serialisierer
PEn
Ck
Pin(7)
Pin(0)
FastCk=800MHz
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
7
6
5
4
3
7
6
5
4
7
6
5
7
6
7
7
6
5
4
3
2
1
0
PEn
PIn
SlowCk = 100MHz
SOut
Daten müssen stabil sein -> fallende Flanke

## Slide 10
Einfach: Chip 2 sendet Fast und SlowCk
8
8
Chip 1
Chip 2
FastCk (800MHz)
Daten
100MHz
S
SlowCk (100MHz)
Besser: Chip 2 sendet nur FastCk

## Slide 11
Langsame Takt muss auf dem Chip 1 generiert werden
FF
FastCk
FF
FF
QB(0)
QB(1)
QB(2) = SlowCk
QB(0)
QB(1)
QB(2) = SlowCk (100MHz)
FastCk (800MHz)
Zähler wird verwendet, z.B. ripple Counter (schnell und einfach)
div

## Slide 12
Erzeugung von parallel-enable Signal (PEn)
FastCk
FF
Div
FastCk
SlowCk
PEn
PEn
FastCk
SlowCk
Q
Q

## Slide 13
Der Deserialisierer funktioniert auf ähnliche Weise.
Die Bits aus dem Schieberegister werden bei PLd = 1 auf die nächste Taktflanke in ein Parallelregister (Reg) geladen.
Chip 1
Chip 2
FastCk (800MHz)
Daten
Ser/ParLd
Div1
Pen
D
Ser
Div2
PLd
Reg
Osz
PEn
PLd

## Slide 14
Zeitdiagramm
Ck
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
7
6
5
4
3
7
6
5
4
7
6
5
7
6
7
7
6
5
4
3
2
1
0
PEn
SOut
0
0
1
0
1
3
2
0
1
2
3
0
1
2
4
3
0
1
2
4
5
3
0
1
2
4
5
6
3
0
1
2
4
5
6
7
PLd

## Slide 15
Nachteil 1: Phasen sind nicht synchron
Chip 1
Chip 2
FastCk (800MHz)
Daten
Ser/ParLd
Div1
Pen
D
Ser
Div2
PLd
Reg
Osz
PEn
PLd
Phase1
Phase2

## Slide 16
…
Ck
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
7
6
5
4
3
7
6
5
4
7
6
5
7
6
7
7
6
5
4
3
2
1
0
PEn
SOut
0
0
1
0
1
3
2
0
1
2
3
0
1
2
4
3
0
1
2
4
5
3
0
1
2
4
5
6
3
0
1
2
4
5
6
7
PLd

## Slide 17
…
Ck
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
7
6
5
4
3
7
6
5
4
7
6
5
7
6
7
7
6
5
4
3
2
1
0
PEn
SOut
0
0
1
0
1
3
2
0
1
2
3
0
1
2
4
3
0
1
2
4
5
3
0
1
2
4
5
6
3
0
1
2
4
5
6
7
PLd
Okay
falsch
falsch
falsch
falsch

## Slide 18
Nachteil 2: Schnelles Taktsignal muss gesendet werden
Ck
Daten

## Slide 19
Möglichkeit 2: Der Chip 2 sendet das langsame 100MHz Taktsignal.
8
8
Chip 1
Chip 2
SlowCk (100MHz)
Daten
100MHz
S

## Slide 20
Vorteile:
Takt ist leicht zu übertragen
Phase ist bekannt
Chip 1
Chip 2
SlowCk (100MHz)
Daten
Ser/ParLd
Mult
Pen
D
Ser
PLd
Reg
Quarz Osz
PEn
PLd
Mult
Langsam
Gleiche Phase

## Slide 21: Aufbau des Takt-Multiplizierers
…
Phasenkomparaotor
(Phasendetektor)
Oszillator
(Voltage- or digital controlled oscillator)
Up
Down
Ck Divider
Referenztakt
Ladungspumpe oder Zähler
Filter

## Slide 22
Eingangselement jeder PLL ist ein Phasendetektor
Phasenkomparaotor
(Phasendetektor)
Up
Down
Referenztakt
Erzeugter Takt
Referenztakt
Erzeugter Takt
Up
Down

## Slide 23
Phasendetektor erzeugt die UP und DOWN Signale, je nachdem ob die Phase des erzeugten Takts kleiner oder größer ist als die Phase des Referenztakts
Phasenkomparaotor
(Phasendetektor)
Up
Down
Referenztakt
Erzeugter Takt
Referenztakt
Erzeugter Takt
Up
Down

## Slide 24
Phasendetektor erzeugt die UP und DOWN Signale, je nachdem ob die Phase des erzeugten Takts kleiner oder größer ist als die Phase des Referenztakts
Phasenkomparaotor
(Phasendetektor)
Up
Down
Referenztakt
Erzeugter Takt
Referenztakt
Erzeugter Takt
Up
Down

## Slide 25
Der Hauptteil der PLL ist ein spannungsgesteuerter Oszillator – VCO
Dieser Oszillator oszilliert mit einer variablen Frequenz. Die Frequenz ist zur Eingangsspannung proportional
Eine Alternative zum spannungsgesteuerten Oszillator ist ein digitaler Oszillator. Seine Frequenz ist zur digitalen Eingangsvariable proportional
Oszillator
(Voltage- or digital controlled oscillator)

## Slide 26
Aus der Oszillator-Frequenz wird der erzeugte Takt hergeleitet. (In unserem Fall 800MHz) Dieser Takt wird mit einem clock divider untersetzt
Oszillator
(Voltage- or digital controlled oscillator)
Ck Divider

## Slide 27
Die PLL ist eine Phasenregelschleife – ein System mit Gegenkopplung
Phasenkomparaotor
(Phasendetektor)
Up
Down
Referenztakt
Erzeugter Takt
Referenztakt
Erzeugter Takt
Up
Down
Ladungspumpe oder Zähler
Filter
Eingangssignal steigt
Oszillator
(Voltage- or digital controlled oscillator)
Oszillator wird schneller

## Slide 28
Wenn der erzeigte und der untersetzte Takt verspätet sind (in Bezug auf die Referenz) werden vom Phasendetektor die UP-Signale erzeugt
Phasenkomparaotor
(Phasendetektor)
Up
Down
Referenztakt
Erzeugter Takt
Ladungspumpe oder Zähler
Filter
Eingangssignal steigt
Oszillator
(Voltage- or digital controlled oscillator)
Oszillator wird schneller
Referenztakt
Erzeugter Takt
Up
Down

## Slide 29
Es ist die Aufgabe der Ladungspumpe, aus den UP- und DOWN-Signalen die Spannung zur VCO-Ansteuerung zu erzeugen. Im Fall von einem digitalen Oszillator, kann ein Zähler benutzt werden
Phasenkomparaotor
(Phasendetektor)
Up
Down
Referenztakt
Erzeugter Takt
Ladungspumpe oder Zähler
Filter
Eingangssignal bleibt konstant
Oszillator
(Voltage- or digital controlled oscillator)
Phase ist korrekt
Referenztakt
Erzeugter Takt
Up
Down

## Slide 30
Wenn der erzeugte Takt voreilt, werden vom Phasendetektor die DOWN-Signale erzeugt. Die VCO-Eingangsspannung sinkt, der Oszillator wird langsamer
Phasenkomparaotor
(Phasendetektor)
Up
Down
Referenztakt
Erzeugter Takt
Ladungspumpe oder Zähler
Filter
Eingangssignal sinkt
Oszillator
(Voltage- or digital controlled oscillator)
Oszillator wird langsamer
Referenztakt
Erzeugter Takt
Up
Down

## Slide 31
Eine Implementierung des Phasendetektors (Phase-Frequency Detector)
FF2
FF1
Erzeugter Takt
Referenztakt
Down
Up
reset
reset
Up
Referenztakt
Erzeugter Takt
Up
Down

## Slide 32
…
FF2
FF1
Erzeugter Takt
Referenztakt
Down
Up
reset
reset
Up
Referenztakt
Erzeugter Takt
Up
Down

## Slide 33
Der Oszillator kann auch auf verschiedene Weisen aufgebaut werden
Die zwei häufigsten Varianten sind der Ringoszillator und der LC-Oszillator
Der Ringoszillator ist eine Kette von Buffers und Invertern
Buffer
Inverter

## Slide 34
Ringoszillator mit dem Start-Signal
Start

## Slide 35
…
Start = 0
0
1
1
1
1
1

## Slide 36
…
Start = 1
0
1
1
1
1
1

## Slide 37
…
Start = 1
1
1
1
1
1
1
State 1
11111

## Slide 38
…
Start = 1
1
0
0
1
1
1
State 2
11110

## Slide 39
…
Start = 1
1
0
0
0
1
1
State 3
01110

## Slide 40
…
Start = 1
1
0
0
0
0
1
State 4
00110

## Slide 41
…
Start = 1
1
0
0
0
0
0
State 5
00010

## Slide 42
…
Start = 1
0
0
0
0
0
0
State 6
00000

## Slide 43
…
Start = 1
0
1
1
0
0
0
State 7
00001

## Slide 44
…
Start = 1
0
1
1
1
0
0
State 8
10001

## Slide 45
…
Start = 1
0
1
1
1
1
0
State 9
11001

## Slide 46
…
Start = 1
0
1
1
1
1
1
State 10
11101

## Slide 47
Es gibt insgesamt 10 Zuständen: Zahl von Komponenten x 2
Start = 1
1
1
1
1
1
1
State 1
11111

## Slide 48
Zwei Implementierungen
Start = 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## Slide 49
Periode: T = Tdel1(0->1) + Tdel2(0->1) + Tdel3(0->1) + Tdel1(1->0) + Tdel2(1->0) + Tdel3(1->0)
3
1
1
1
1
2

## Slide 50
Tdel eines Buffers ist etwa 2 Zeitkonstante für 0->1 und 1->0 Änderung
Vorlesung2: T ~ 4 * C / (µ Cox W/L)
Tdel_buffer ~ C / (µn Cox W/L) + C / (µp Cox W/L)
C
C

## Slide 51
Wie wird die Frequenz geändert?
Lösung 1: variable Kondensatoren
Tdel_buffer ~ C / (µn Cox W/L) + C / (µp Cox W/L)
Variabler Kondensator
Dekoder
Variabler Kondensator

## Slide 52
Lösung 2: Inverter werden durch einen regelbaren Widerstand erweitert
Tdel_buffer ~ RC
R
R

## Slide 53
R wird als Transistor implementiert
Der Widerstand des T wird mithilfe von Gate Spannung variiert. Wenn der Widerstand niedriger ist, dauert die Umladung der Kapazitäten kürzer und Verzögerung einer Stufe ist kleiner. Frequenz wird höher.
T ~ RC
R = 1/[µn Cox W/L (Vcontrol - Vth)]
VCcontrol

## Slide 54
Die Frequenz eines Ringoszillators kann im großen Bereich verändert werden. Der Nachteil der Ringoszillators ist Jitter. Auch wenn die Eingangsspannung konstant ist, schwankt die Frequenz: Der Grund ist das Rauschen in den Transistoren und die Schwankungen an Versorgungslinien.

## Slide 55
Ein LC Oszillator hat weniger jitter. Die Spulen (Induktoren) und die Kapazitäten können auf dem Chip implementiert werden. Die Frequenz kann durch umschalten von zusätzlichen Kapazitäten verändert werden. LC Oszillator ist also oft digital gesteuert
Negativer Widerstand
Variabler Kondensator
Dekoder
Variabler Kondensator

## Slide 56
Widerstände der Spulen (R) müssen kompensiert werden, sonst klingen die Oszillationen ab
Negativer Widerstand
R

## Slide 57
Cross-coupled Differenzpaar -> negativer R
Ω
+
-
+
-

## Slide 58
Ersatzwiderstand = 0 -> Schaltung oszilliert
R
-2R
R

## Slide 59
Ladungspumpe + Filter erzeugen Oszillator-Eingangsspannung
Ladungspumpe oder Zähler
Vout
Up
Down
vout(t)
Up
Ladungspumpe
Filter
Iout
C
Vout(t)

## Slide 60
Stabilität der Schleife
Phasendetektor
(1/s)
Oszillator
(o)
Ck Divider
(c)
Referenztakt
Ladungspumpe
(a)
Filter
H(s)
Anfang
Ende
Phase ist Integral der Frequenz!
F ist die Übertragungsfunktion vom Filter (z.B. 1/sC)
c, a, o sind Konstanten
Rückkopplung wird getrennt

## Slide 61
Einfachste Lösung (Filter ist Kondensator) -> instabil
Phasendetektor
(1/s)
Oszillator
(o)
Ck Divider
(c)
Referenztakt
Ladungspumpe
(a)
-180
Bode Plot, Nyquist-Graph
Anfang
Ende

## Slide 62
Bessere Lösung (Filter ist Serienschaltung vom Kondensator und Widerstand) -> stabil
Phasendetektor
(1/s)
Oszillator
(o)
Ck Divider
(c)
Referenztakt
Ladungspumpe
(a)
Bode Plot, Nyquist-Graph

## Slide 63
Fortschrittliche Themen

## Slide 64
Übertragung ohne Takt
Clock Data Recovery
Idee: Daten als Referenztakt verwenden
Chip 1
Chip 2
SlowCk
Daten
Ser/ParLd
Mult
Pen
D
Ser
PLd
Reg
Osz
PEn
PLd
mult

## Slide 65
Versuchen wir es mit dem einfachen Phasendetektor
FF2
FF1
Erzeugter Takt
Data
Down
Up
reset
reset
Up

## Slide 66
Annahme: erzeugter Takt ist perfekt aligniert
Phasendetektor erzeugt „Down“ -> falsch!
Data
Erzeugter Takt
Down
Up

## Slide 67
Geeignete Schaltung Hogge Phasen-Detektor (linearer Phasendetektor)
Andere Möglichkeit: Alexander Phasen-Detektor
FF
Erzeugter Takt
Up
Down
FF
Data
Data-
Data--

## Slide 68
Funktioniert gut!
Data
Erzeugter Takt
Up
Down
Data-
Data--

## Slide 69
Phasendetektion aus Daten
Beispiel eines Codes für Phasendetektion
Lass uns einen 2b6b Code ausdenken

## Slide 70: Beispiel eines Codes für Phasendetektion
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
1243 1421 12
1243 S 1421 S 12
Wort 1
Wort 2
Wort 3
Wort 4
Binary code
Manchester code
Manchester code mit Start und Stop bits
(
)
Start bit
Stop bit
Binary code Sequenz
2b6b code Sequenz

## Slide 71
Suche nach dem Leerzeichen-Wort
1243 S 1421 S 12
Passt nicht
Passt nicht
Passt!
Worte können getrennt werden

## Slide 72
Schaltungsimplementierung 1
Aurora 8b10b

## Slide 73
Conv. 2->6
serializer
Is S?
1
2
reg
deserializer
Osz
Div
Pen
Div
Ld
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
2
6
SlowCk
FastCk/Pen
FastCk
evaluate
coder
Reg
Ld
Ld
FastCk
dataIn
Reg:
DataOut
mux
reg
Conv. 6->2
comparators

## Slide 74
Schaltungsimplementierung 2, Phasendetektion mithilfe des Scramblers
Aurora 64b66b

## Slide 75
Descrabmber
Deseializer
Scrambler
Reg
Serializer
Reg
cntB
Div2
Ld
Osz
1
0
Is10?
cntA
Ld
Div
Pen
start
64
dataIn
Scrambled data
FastCk
SlowCk
64
64
dataOut
&
A>B
&
evaluate
hold
FastCk
Ld
FastCk
64
Res
H. adder
Reg
hold
FastCk
SlowCk
64