## Slide 1: Design digitaler Schaltkreise

## Slide 2: Speicherelemente - Klassifizierung
Halbleiterspeicher
Festwertspeicher
Nur-Lese Speicher
irreversibel
reversibel
ROM
PROM
EPROM
EEPROM
Flash
Schreib-Lese Speicher
statisches RAM
dynamisches RAM
FeRAM
MRAM
PRAM
Flüchtig (volatile)
Permanent (non-volatile)
Löschbar mit UV-Licht
Elektrisch löschbar und programmierbar
P. mit spez. Geräten
Programmierung bei Herstellung
Basiert auf rückgekoppelten Invertern
Basiert auf Kondensatoren
RAM-Erweiterungen
ROM - read only memory
RAM - random access memory
PROM - programmable ROM
EPROM - electrically programmable ROM
FeRAM - Ferroelectric RAM
MRAM - Magnetoresistive RAM
PRAM - Phase-change RAM

## Slide 3: Einfache Struktur
Bit lines
Read/write lines
Aspect ratio (too high and too narrow layout) may be a problem!
Address decoder
Address
Matrix
Read line
Bit line
Wort

## Slide 4: Komplexere Struktur
Driver
Multiplexer
Address decoder
Address
Address

## Slide 5: SRAM

## Slide 6: SRAM
Statische Speicherzellen
Wenn wir den Ausgang des zweiten Inverters mit dem Eingang des ersten verbinden, gilt Vin = Vout.
Der Zustand der Schaltung liegt im Schnittpunkt der Kennlinie Vout = f(Vin) und der Gerade Vout = Vin.
Vin
Vout
Vin
Vout
Vin=Vout
Vout/Vin=0
Vout/Vin=1(VDD)
Vout/Vin~VDD/2

## Slide 7: SRAM
Read/write line
Bit line N
Bit line P
Q
QN
Diese 4 Transistoren speichern den Zustand
Q
QN
BLN
BLP
„Differenzsignale“
T2
T1
T2
T1

## Slide 8: SRAM
SRAM befindet sich im Zustand Q=0
1
0
Q

## Slide 9: SRAM
SRAM befindet sich im Zustand Q=0
1
0
Q

## Slide 10: Program
Versuchen wir die RAM Zelle zu überschreiben…
Annahme: NMOS leitet starker als PMOS
Bit line P wird auf 1 aufgeladen, bit line N auf 0 entladen
Word line (read/write line) wird geschaltet
1
0
1
0
Bit line N
Bit line P
Q
Read/write line

## Slide 11: Program
Frage: Warum gibt es zwei Schalter-Transistoren und zwei bit lines?
In unserem Fall ist es schwer nur mit der bit line P, RAM zu überschreiben. Transistor T2 leitet zu schwach wegen kleiner Vgs
?
1
0
Bit line N
Bit line P
Q
Read/write line
T2
Tn1

## Slide 12: Program
Transistor T1 leitet gut und entlädt QN gegen 0
0
0
1
Bit line N
Bit line P
Read/write line
T2
T1
Tn1
Tp2
Q
QN

## Slide 13: Program
Das führt zum “Umkippen” von RAM Zelle
?
0
Wird geschaltet

## Slide 14: Program
Das führt zum “Umkippen” von RAM Zelle
1
0
Wird aufgeladen

## Slide 15: Program
Zustand Q = 1/QN = 0 wird hergestellt
1
0
Q
QN

## Slide 16: Read
Lesen von SRAM-Zellen
1
0
Read/write line

## Slide 17: Read
Annahme: bit-Linien haben große Kapazitäten
Die Bitlinien sind ungünstig aufgeladen
1
0
1
0
Anfangszustand
Read/write line

## Slide 18: Read
Read line wird geschaltet
1
0
1
0

## Slide 19: Read
Problem
Tp2 leitet schwächer als T2
Tp2 muss C2 aufladen, wegen großer Kapazität C2 fließt viel Strom
1->0
?
1
0
Tp2
T2
C2
Q

## Slide 20: Read
Problem
Tp2 leitet schwächer als T2
Tp2 muss C2 aufladen, wegen großer Kapazität C2 fließt viel Strom -> Potential Q fällt
0
?->1
1
0
C2
Q
QN

## Slide 21: Read
Problem
Tp2 leitet schwächer als T2
Tp2 muss C2 aufladen, wegen großer Kapazität C2 fließt viel Strom -> Potential Q fällt -> QN wird aufgeladen, RAM Zelle kippt um
0
1
1
0

C2
Q
QN

## Slide 22: Read
RAM Zelle bleibt überschrieben
0
1
1
0


## Slide 23: Read mit Precharge
Lösung des Problems: Precharge
Bitlinien werden auf 1 aufgeladen (mithilfe von Transistoren Tpch1 und Tpch2)
1
0
Tpch1
Tpch2

## Slide 24: Read mit Precharge
C2 ist „richtig“ aufgeladen und verursacht kein Problem beim Lesen
C1 muss entladen werden
Das gelingt weil Tn1 stärker leitet (R kleiner) als T1 -> QN bleibt 0
1
0
C2
C1
T1
Tn1
QN

## Slide 25: Read mit Precharge
C1 wird entladen, RAM Zelle kippt nicht um und wird richtig geschrieben
1
0->?->0
1->0
C2
C1

## Slide 26: Read mit Precharge
C1 wird entladen, RAM Zelle kippt nicht um und wird richtig geschrieben
1
0
0

## Slide 27: Read mit Precharge
Mithilfe eines Verstärkers (sense amp) kann das Lesezyklus beschleunigt werden
1
0
Sense Amplifier

## Slide 28: Layout
…
InP
InN
Wr
InP
InN
Wr
Wr
VDD
GND
VDD
GND
Substratkontakt = GND
Q
QN
Q
QN

## Slide 29: Layout
…
InP
InN
Wr
InP
InN
Wr
Wr
VDD
GND
VDD
GND
Substratkontakt = GND
Q
QN
Q
QN

## Slide 30: Layout
…
InP
InN
Wr
InP
InN
Wr
Wr
VDD
GND
VDD
GND
Q
QN
Q
QN

## Slide 31: Layout
…
N-Wanne
Polysilizium Gate

## Slide 32: Layout
…
Kontakt Source-M1

## Slide 33: Layout
…
Metall 1

## Slide 34: Layout
…
Metall 2

## Slide 35: Layout
…

## Slide 36: Layout
…

## Slide 37: Layout
…

## Slide 38: Layout 2
SRAM
https://www.chipworks.com/about-chipworks/overview/blog/review-tsmc-28-nm-process-technology
AMD 215-0821060 28 nm HP 6T-SRAM at Poly - Plan View SEM

## Slide 39: Layout 2
SRAM
https://www.chipworks.com/about-chipworks/overview/blog/review-tsmc-28-nm-process-technology
InP
InN
Wr
VDD
GND
Q
QN
InN
QN
Q
InP
VDD
VDD
GND
GND

## Slide 40: DRAM

## Slide 41: DRAM – Variante 1
DRAM basiert auf Kondensatoren (C) als Speicherelementen
Realisierung 1
Transistor T1 dient als Verstärker
Getrennte Rd und Wr Schalter Twr und Trd
Rd
Wr
T1
C
Twr
Trd

## Slide 42: Write
DRAM
Rd
Wr

## Slide 43: Write
DRAM
Rd
Wr

## Slide 44: Write
DRAM
Rd
Wr

## Slide 45: Store
DRAM
Rd
Wr
Leckstrom ist Problem, Ladung fliesst ab
Twr

## Slide 46: Store
DRAM
Rd
Wr

Leckstrom ist Problem, Ladung fliesst ab
Twr

## Slide 47: Read
DRAM
Rd
Wr
T1

## Slide 48: Read
DRAM
Rd
Wr
T1

## Slide 49: Read
DRAM
Rd
Wr
T1

## Slide 50: Read
DRAM
Rd
Wr
Ladung bleibt erhalten
T1
Bitlinie

## Slide 51: DRAM – Variante 2
Realisierung 2
1-transistor DRAM
Wr/Rd

## Slide 52: Write
Write ist einfach
Wr/Rd

## Slide 53: Write
Write ist einfach
Wr/Rd

## Slide 54: Write
Write ist einfach
Wr/Rd

## Slide 55: Read
Lesezyklus
Bit-line Kapazitäten Cbl führen zum Entladen von RAM Kapazitäten C
Wr/Rd
Cbl
C

## Slide 56: Read
Bit-line Kapazitäten Cbl führen zum Entladen von RAM Kapazitäten C
Wr/Rd
vC
vBL
vBL
vC
Cbl
C
<100mV
vhigh

## Slide 57: Read
Bit-line Kapazitäten Cbl führen zum Entladen von RAM Kapazitäten C
Wr/Rd
<100mV
vhigh
vBL
vC
vC
vBL

## Slide 58: Read
Ein Verstärker oder analoger Komparator wird benutzt um Vhigh als logische 1 zu erkennen
Wr/Rd
<100mV
vhigh
vBL
vC
vC
vBL

## Slide 59: Refresh
Refresh
Wr/Rd
Refresh
vBL
vC
vC
vBL

## Slide 60: Refresh
Refresh
Wr/Rd
Refresh
vBL
vC
vC
vBL

## Slide 61: Implementierung in Silizium

## Slide 62: Implementierung in Silizium
Embedded DRAM in Nintendo Wii U GPU fabbed by Renesas (45-nm)
http://chipworksrealchips.blogspot.de/2014/02/intels-e-dram-shows-up-in-wild.html

## Slide 63: Implementierung in Silizium
Embedded DRAM in IBM Power 7+ microprocessor (32-nm)

## Slide 64: Implementierung in Silizium
Intel’s 22-nm embedded DRAM stack

## Slide 65: Permanentspeicher (non-volatile)

## Slide 66: Programmierung
Programmiert vor Verwendung
PROM
Fuse
R
R
R
Rfuse

## Slide 67: Programmierung
Programmiert vor Verwendung
PROM
Fuse
HV

## Slide 68: Programmierung
Programmiert vor Verwendung
PROM
Fuse
HV

## Slide 69: Programmierung
Programmiert vor Verwendung
PROM
Fuse
HV

## Slide 70: Programmierung
Programmiert vor Verwendung
PROM
Fuse

## Slide 71: Lesen

## Slide 72: Lesen

## Slide 73: Lesen

## Slide 74: Lesen
0
1
1
b0
b1
b2
R
R
R
Rfuse

## Slide 75: EPROM, EEPROM und FLASH

## Slide 76: Lesen
Transistor (ODER-Schaltung)
Vth ist hoch
VDD
VDD
VDD

## Slide 77: Lesen
Transistor (ODER-Schaltung)
VDD
VDD
VDD

## Slide 78: Lesen
1
0
0
R
R
R
VDD
VDD
VDD

## Slide 79: …
Durch die gespeicherte Ladung wird die Schwellspannung des Transistors zu höheren Werten verschoben. Das Auslesen erfolgt bei niedrigen Spannungen. Ist Uth verschoben, schaltet der Transistor nicht ein.
Vgs
Ids
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V0 = VG – VFG = Q/Cox – Q/CFG
V0
Floating gate
Gate
Floating gate nicht aufgeladen
Floating gate negativ aufgeladen
Floating Gate positiv aufgeladen
++++++++++++++++++++++++++++++++
VFG = Q/CFG
+
-
+
+
+
-
-
-
-

## Slide 80: Programmierung - Tunneleffekt
Potential-Barriere zu breit
Wegen hoher Spannung wird die Barriere schmäler
Floating Gate
Floating
Gate
Drain
Gate
Freie Elektronen
Valenzelektronen
Leitungsband
Valenzband
Elektron kann tunneln
Löcher
Si
SiO2
SiO2
Si
Si
SiO2
Floating Gate
Gate
SiO2
Drain
Energiediagramm: Vbias = 0
Vbias ~ 10V
Vbias
SiO2
Drain
Ausschnitt

## Slide 81: Löschen - Tunneleffekt
Floating Gate
SiO2
Drain
EEPROM erase, Fowler-Nordheim tunnelling
-
Floating Gate
Gate
Drain
Vbias

## Slide 82: Programmierung – hot carrier injection
Floating Gate
SiO2
Drain
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Durch hohe Stromdichte bekommen
Elektronen hohe Kinetische Energie und überwinden die Barriere
Stomdichte stark
Vgs
Vds

## Slide 83: Theorie
Klassisch betrachtet ist es für ein Teilchen mit einer bestimmten mittleren thermischen Energie, die kleiner ist als die Höhe der Austrittsarbeit, unmöglich, das Kathodenmaterial zu verlassen. Quantenmechanisch betrachtet gibt es jedoch eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass einzelne Elektronen aus dem Festkörper austreten.
Diesen Effekt nennt man allgemein auch Tunneleffekt. Das Elektron tunnelt durch den Potentialwall, der durch das äußere elektrische Feld verkippt wurde – diese spezielle Art von Tunneln nennt man auch „Fowler-Nordheim-Tunneln“ (benannt nach Ralph Howard Fowler und Lothar Nordheim).
Kristall
Vakuum
Gate
Potentialbarriere

## Slide 84: Theorie
Klassisch betrachtet ist es für ein Teilchen mit einer bestimmten mittleren thermischen Energie, die kleiner ist als die Höhe der Austrittsarbeit, unmöglich, das Kathodenmaterial zu verlassen. Quantenmechanisch betrachtet gibt es jedoch eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass einzelne Elektronen aus dem Festkörper austreten.
Diesen Effekt nennt man allgemein auch Tunneleffekt. Das Elektron tunnelt durch den Potentialwall, der durch das äußere elektrische Feld verkippt wurde – diese spezielle Art von Tunneln nennt man auch „Fowler-Nordheim-Tunneln“ (benannt nach Ralph Howard Fowler und Lothar Nordheim).
+
Kristall
Vakuum
Gate
Potentialbarriere

## Slide 85: EEPROM – verschiedene Möglichkeiten

## Slide 86: Variante 1 Erase and program based on tunnel effect

## Slide 87: Erase
EEPROM (erase and program based on tunnel effect)
Schalter-Transistor

## Slide 88: Erase
EEPROM (erase and program based on tunnel effect)
HV
HV

## Slide 89: Erase
EEPROM (erase and program based on tunnel effect)
HV
HV
Elektronen tunneln

## Slide 90: Erase
EEPROM (erase and program based on tunnel effect)
Not used

## Slide 91: Program
EEPROM (erase and program based on tunnel effect)
Program-line
Read-line
Bit-line

## Slide 92: Program
EEPROM (erase and program based on tunnel effect)
0 1
HV
Elektronen tunneln
Program-line
Read-line
Bit-line

## Slide 93: Program
EEPROM (erase and program based on tunnel effect)
0 1
HV
Program-line
Read-line
Bit-line

## Slide 94: Program
EEPROM (erase and program based on tunnel effect)
Program-line
Read-line
Bit-line

## Slide 95: Program
EEPROM (erase and program based on tunnel effect)
1 0
Elektronen tunneln
Program-line
Read-line
Bit-line

## Slide 96: Program
EEPROM (erase and program based on tunnel effect)
1 0
Program-line
Read-line
Bit-line

## Slide 97: Program
EEPROM (erase and program based on tunnel effect)
Program-line
Read-line
Bit-line

## Slide 98: Variante 2 Erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection

## Slide 99: Erase
EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)
Program-line
Read-line
Bit-line

## Slide 100: Erase
EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)
Program-line
Read-line
Bit-line

## Slide 101: Erase
EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)

## Slide 102: Program particular bit
EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)
Program-line
Read-line
Bit-line

## Slide 103: Program particular bit
EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)
Program-line
Read-line
Bit-line

## Slide 104: Program particular bit
EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)
Program-line
Read-line
Bit-line

## Slide 105: Program particular bit
EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)

## Slide 106: Variante 3 1 Transistor EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)

## Slide 107: Erase
1 Transistor EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)

## Slide 108: Erase
1 Transistor EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)

## Slide 109: Erase
1 Transistor EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)

## Slide 110: Erase
1 Transistor EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)

## Slide 111: Program
1 Transistor EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)

## Slide 112: Program
1 Transistor EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)

## Slide 113: Program
1 Transistor EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)

## Slide 114: Program
1 Transistor EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)

## Slide 115: FLASH Speicher

## Slide 116: Read
Flash (http://de.slideshare.net/ruchiusha/07flash-memory-technology)
Vgs
Ids
V0
Read line 0
Read line 1
Read line 2
Read line 3
Bit line 0
Bit line 1

## Slide 117: Read
Flash
Vgs
Ids
V0
Read line 0
Read line 1
Read line 2
Read line 3
Bit line 0
Bit line 1

## Slide 118: Read
Flash
Vgs
Ids
V0
0
1
Read line 0
Read line 1
Read line 2
Read line 3
Bit line 0
Bit line 1

## Slide 119: Erase
Flash
Vgs
Ids
V0
Read line 0
Read line 1
Read line 2
Read line 3
Bit line 0
Bit line 1

## Slide 120: Erase
Flash
Vgs
Ids
V0
Read line 0
Read line 1
Read line 2
Read line 3
Bit line 0
Bit line 1
Substrat

## Slide 121: Erase
Flash
Vgs
Ids
V0
Read line 0
Read line 1
Read line 2
Read line 3
Bit line 0
Bit line 1
Substrat

## Slide 122: Erase
Flash
Vgs
Ids
V0
Read line 0
Read line 1
Read line 2
Read line 3
Bit line 0
Bit line 1

## Slide 123: Program
Flash
Vgs
Ids
V0
Read line 0
Read line 1
Read line 2
Read line 3
Bit line 0
Bit line 1

## Slide 124: Program
Flash
Vgs
Ids
V0
Read line 0
Read line 1
Read line 2
Read line 3
Bit line 0
Bit line 1
T1
T2

## Slide 125: Program
Flash
Vgs
Ids
V0
Read line 0
Read line 1
Read line 2
Read line 3
Bit line 0
Bit line 1
T1
T2

## Slide 126: Program
Flash
Vgs
Ids
V0
Read line 0
Read line 1
Read line 2
Read line 3
Bit line 0
Bit line 1

## Slide 127: Ferroelectric RAM

## Slide 128: Ferroelectric SRAM
Polarisation -> high current
V
Q
-
+
+
-
V
Q
V
Q
V
Q
V
Q
V
Q
+
-
+
-
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
1V
2V
3V
4V
5V

## Slide 129: Ferroelectric RAM
Maintaining of palarity -> low current
V
Q
V
Q
V
Q
V
Q
V
Q
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
+
+
+
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
+
+
+
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
+
+
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
+
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
5V
4V
2V
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
+
+
3V
+
1V
0V
V
Q

## Slide 130: Ferroelectric RAM
Reversal of polarity -> high current
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
0V
V
Q
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
+
-
-1V
V
Q
-
-
+
+
V
Q
-
+
-
+
+
-
+
-
+
-
-2V
-
-
+
+
-
+
+
-
+
-
-
-
+
+
-
+
+
-
-3V
-
-
+
+
-
+
+
-
+
-
-
-
+
+
-
+
+
-
-
-
+
+
-
+
+
-
+
-
-
-
+
+
-
+
V
Q

## Slide 131: Ferroelectric RAM
Precharge
5V
0V

## Slide 132: Ferroelectric RAM
Precharge
0V
5V
5V
5V
0V

## Slide 133: Ferroelectric RAM
Precharge
0V
5V
5V
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
5V
0V

## Slide 134: Ferroelectric RAM
Write FERAM
0V
0V
5V
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
5V
0V

## Slide 135: Ferroelectric RAM
Write FERAM
0V
0V
5V
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
5V
0V

## Slide 136: Ferroelectric RAM
Write FERAM
5V
0V
5V
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
5V
0V

## Slide 137: Ferroelectric RAM
Write FERAM
5V
0V
5V
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
5V
0V

## Slide 138: Ferroelectric RAM
Write FERAM
5V
0V
5V
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
5V
0V

## Slide 139: Ferroelectric RAM
Write FERAM
5V
0V
5V
-
+
-
+
-
+
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
5V
0V
Polarity reversal

## Slide 140: Ferroelectric RAM
Write FERAM
5V
0V
5V
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
5V
0V
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
Polarity reversal

## Slide 141: Ferroelectric RAM
Write FERAM
5V
0V
5V
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
5V
0V
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-

## Slide 142: Ferroelectric RAM
Power off
0V
0V
0V
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
0V
0V
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
0V

## Slide 143: Ferroelectric RAM
Power on
0V
0V
0V
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
0V
0V
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
5V

## Slide 144: Ferroelectric RAM
Power on
0V
0V
0V
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
0V
5V
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
5V

## Slide 145: Ferroelectric RAM
Write SRAM
0V
0V
0V
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
0V
5V
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
5V

## Slide 146: Ferroelectric RAM
Write SRAM
0V
0.5V
0V
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
0V
5V
-
+
-
+
-
+
5V
Polarity reversal

## Slide 147: Ferroelectric RAM
Write SRAM
0V
0.5V
0V
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
5V
0.5V
-
+
-
+
-
+
5V
Polarity reversal

## Slide 148: Ferroelectric RAM
Write SRAM
0V
0V
5V
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
5V
0V
-
+
-
+
-
+
5V
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-

## Slide 149: Ferroelectric RAM
Write SRAM
0V
0V
5V
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
5V
0V
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
5V
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-