## Slide 1
Integrierte Intelligente Sensoren Sommersemester 2010
28.4.2010
Wilhelm Stork

## Slide 2: Seminar: Eingebettete Systeme (Cyber Physical Systems)
Umfang:
  Recherche Internet, Literatur, Patente, Produkte
    Recherchetechniken
    Quellen
    Wo finde ich wie was
  Handout / Ausarbeitung strukturierte Zusammenfassung der Ergebnisse ca. 20 Seiten
    Strukturierung
    Dokumentaufbau
  Vortrag: ca. 10-15 Minuten in der Arbeitsgruppe
    Präsentationslayout
    Präsentationstechniken
Ideale Vorbereitung auf Studien- / Diplomarbeiten
Vorbesprechung: Donnerstag, 03.05.2012: 16:00 im R.3.39 Geb.30.10 3.OG

## Slide 3: Organisation
Vorlesungsunterlagen von E-Studium
  finden Sie unter: https://estudium.fsz.kit.edu/
  Mit Zugangschlüssel: IISstudent2012SS

## Slide 4: Organization

## Slide 5: Organization

## Slide 6: Organization

## Slide 7: Inhalt
Allgemeine Einführung
Sensoren
  Marktüberblick
  Integrated Smart Sensors
Physikalische Messwandler
  Mechanische Messwandler
  Optische Messwandler
  Chemische Messwandler
  ...
Signalverarbeitung
  Grundlagen: Information und Rauschen
  Analog-Digital Wandlung
  Digitale Signalverarbeitung für Sensor-Systeme
  Informationsverarbeitung
Aktuelle Themen
  Drahtlose Sensornetzwerke

## Slide 8: Inhalt II
Einführung in Intelligente Sensore-Systeme (ca. 1.5 Vorlesungsblöcke)
Mikrotechnische Messwandler (ca. 5 Vorlesungsblöcke)
Signalaufbereitung und –Verarbeitung (ca. 3.5 Vorlesungsblöcke)
Smart Textiles and Smart Clothing (1 Vorlesungsblock)

## Slide 9: Weltmarkt Sensoren
Quelle: AMA Fachverband für Sensorik
Notes: Johannes: Leider waren keine aktuellen Umsatzzahlen zu finden, die ursprgl. Grafik ist rechts von der Folie

## Slide 10: Unternehmensstruktur Sensorik
Quelle: AMA Fachverband für Sensorik

## Slide 11: Wirtschaftliche Bedeutung in Deutschland
Verhältnis Anteil Sensorik zu Einwohner
Thüringen: 2.21
BaWü: 1.56
Hessen: 1,53
Bayern: 1.52

## Slide 12: MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) Weltmarkt: 16% jährliches Wachstum 2004-2009
Quelle: Nexus Market Analysis for Microsystems III: 2005-2009
Notes: Johannes: Eingefügt

## Slide 13: Umsatzanteile für MEMS/MST Komponenten
Wichtigste Produktgruppen 2009:
  Schreib-/Lese- Köpfe
  Tintenstrahl -Druckerköpfe
  MEMS Displays
3 weitere Produktgruppen > 1 Mrd. $
  Drucksensoren
  RF- MEMS
  Inertialsensoren
12 weitere Gruppen jeweils < 100 Mio. $
Quelle: Nexus Market Analysis for Microsystems III: 2005-2009
Notes: Johannes: Eingefügt

## Slide 14: MEMS/MST Anwendungsgebiete 2004 und 2009
2004
2009
Quelle: Nexus Market Analysis for Microsystems III: 2005-2009
Notes: Johannes: Eingefügt

## Slide 15: Steigende Beschäftigungszahlen trotz Wirtschaftskrise
2008
2009 (geplant)
Quelle: IVAM-Mitgliederbefragung 2009
Notes: Johannes: Eingefügt

## Slide 16: Sensorik: Attraktives Arbeitsfeld
Quelle: IVAM-Mitgliederbefragung 2008
Notes: Johannes: Eingefügt

## Slide 17: 2006 Deutsche MEMS Unternehmen gut aufgestellt
Quelle: WTC Consult 2006
Notes: Johannes: Eingefügt

## Slide 18: 2011 MEMS Markt

## Slide 20: Umfrage: Technologien mit innovationspotential
Quelle: VDE Studie Schlüsseltechnologien 2010, 2008

## Slide 21: Weltmarkt Sensoren
Quelle: Nexus 2005
Notes: Johannes: Folie rauslassen!? (gleiche Grafik mit aktuellen Zahlen auf der Folie davor)

## Slide 22: Wachstum neuer Märkte
Quelle: Nexus 2005
Notes: Johannes: Folie rauslassen!? (gleiche Grafik mit aktuellen Zahlen auf der Folie davor)

## Slide 23: Markt für mikromechanische Sensoren nach Regionen (Quelle: ZVEI)
Notes: Johannes: Folie rauslassen!? (Bereits in VL 1 gebracht)

## Slide 24: Markt für Bildsensoren (CCD, CMOS)
Quelle: Strategies-Unlimited 2004
Notes: Johannes: Folie rauslassen!? (zu Alt)

## Slide 25: Marktstruktur
Quelle: Nexus 2005
Notes: Johannes: Folie rauslassen!? (zu Alt)

## Slide 26: A high potential market: In Vitro Diagnostics (IVD)
IVD products consists mainly of
  Biochips
  Disposable personal tests, mostly for glucose
The worldwide turnover of the IVD market was almost $2 billions in 2000
It is forecast to grow to almost $10 billions by 2005
  $5.2 billion for tests
  $4.4 billions for biochips
Quelle: Nexus 2005
Notes: Johannes: Folie rauslassen!? (zu Alt)

## Slide 27: Fortschritte in der Miniaturisierung werden eine nicht invasive Glucose Messung erlauben (2005)
Blood test strips
Patch (interstitial liquid)
Implantable continuous monitors
Non invasive IR spectrometers
2000
2002
2004
2006
2008
2010
MST functionality
Quelle: Nexus 2005

## Slide 28: Eigenschaften Intelligenter Sensoren
Integration des eigentlichen Sensors (Signalwandlers) sowie analoger und digitaler Signalverarbeitung
Bereitstellung von (möglichst digitalen und veränderbaren) Kalibrierungs- und Kompensationsfunktionen
Integration standardisierter Schnittstellen für verschiedene Anwendungen ( Bus-Interface, „Plug & Play“ – Funktion)
Speicherfähigkeit

## Slide 29: Intelligente Sensoren und ihre Umgebung

## Slide 30: Sensoren und Aktoren in elektronischen Steuersystemen

## Slide 31: Industrielles System mit intelligenten Sensoren und Aktoren

## Slide 32: Integrated Smart Sensors: Aufbau
S
A
/D
MC
Inter
face
Mess
-
wandler
A
nalog
-
Frontend
A
nalog/Digital
Wandler
Micro-
Prozessor
Bus
-
Schnittstelle
Smart Sensor System
Physikalisches
Signal
Digitales
Signal
Elektrisches
Signal
Analoges
Signal
Notes: Messwandler: wandelt ein Signal in einer physikalischen Form in ein Signal in einer anderen physikalischen Form , z.B.

## Slide 33: Integrated Smart Sensors: Aufbau
S
A
/D
MC
Inter
face
Mess
-
wandler
A
nalog
-
Frontend
A
nalog/Digital
Wandler
Micro-
Prozessor
Bus
-
Schnittstelle
Smart Sensor System
Physikalisches
Signal
Digitales
Signal
Elektrisches
Signal
Analoges
Signal
Signalwandler:
Thermoelement
Photodiode
Beschleuni-gungssensor
etc.
Notes: Messwandler: wandelt ein Signal in einer physikalischen Form in ein Signal in einer anderen physikalischen Form , z.B.

## Slide 34: Integrated Smart Sensors: Aufbau
S
A
/D
MC
Inter
face
Mess
-
wandler
A
nalog
-
Frontend
A
nalog/Digital
Wandler
Micro-
Prozessor
Bus
-
Schnittstelle
Smart Sensor System
Physikalisches
Signal
Digitales
Signal
Elektrisches
Signal
Analoges
Signal
Signalwandler:
Thermoelement
Photodiode
Beschleuni-gungssensor
etc.
Analoge Signalverar-beitung:
Verstärkung
Filterung
Offset-Kompensation
etc.
Notes: Messwandler: wandelt ein Signal in einer physikalischen Form in ein Signal in einer anderen physikalischen Form , z.B.

## Slide 35: Integrated Smart Sensors: Aufbau
S
A
/D
MC
Inter
face
Mess
-
wandler
A
nalog
-
Frontend
A
nalog/Digital
Wandler
Micro-
Prozessor
Bus
-
Schnittstelle
Smart Sensor System
Physikalisches
Signal
Digitales
Signal
Elektrisches
Signal
Analoges
Signal
Signalwandler:
Thermoelement
Photodiode
Beschleuni-gungssensor
etc.
Analoge Signalverar-beitung:
Verstärkung
Filterung
Offset-Kompensation
etc.
A/D – Wandler:
Auflösung , Frequenz ,
Typ (sample-hold, sigma-delta, ...)
Notes: Messwandler: wandelt ein Signal in einer physikalischen Form in ein Signal in einer anderen physikalischen Form , z.B.

## Slide 36: Integrated Smart Sensors: Aufbau
S
A
/D
MC
Inter
face
Mess
-
wandler
A
nalog
-
Frontend
A
nalog/Digital
Wandler
Micro-
Prozessor
Bus
-
Schnittstelle
Smart Sensor System
Physikalisches
Signal
Digitales
Signal
Elektrisches
Signal
Analoges
Signal
Festkomma / Gleitkomma,
Wortbreite,
Taktfrequenz,
Architektur (DSP, MC),
Peripherie,
Speicher,
etc.
Signalwandler:
Thermoelement
Photodiode
Beschleuni-gungssensor
etc.
Analoge Signalverar-beitung:
Verstärkung
Filterung
Offset-Kompensation
etc.
A/D – Wandler:
Auflösung , Frequenz ,
Typ (sample-hold, sigma-delta, ...)
Notes: Messwandler: wandelt ein Signal in einer physikalischen Form in ein Signal in einer anderen physikalischen Form , z.B.

## Slide 37: Integrated Smart Sensors: Aufbau
S
A
/D
MC
Inter
face
Mess
-
wandler
A
nalog
-
Frontend
A
nalog/Digital
Wandler
Micro-
Prozessor
Bus
-
Schnittstelle
Smart Sensor System
Physikalisches
Signal
Digitales
Signal
Elektrisches
Signal
Analoges
Signal
Festkomma / Gleitkomma,
Wortbreite,
Taktfrequenz,
Architektur (DSP, MC),
Peripherie,
Speicher,
etc.
Signalwandler:
Thermoelement
Photodiode
Beschleuni-gungssensor
etc.
Analoge Signalverar-beitung:
Verstärkung
Filterung
Offset-Kompensation
etc.
A/D – Wandler:
Auflösung , Frequenz ,
Typ (sample-hold, sigma-delta, ...)
Seriell / Parallel,
Bus / PtP,
Wired/wireless,
Etc.
Notes: Messwandler: wandelt ein Signal in einer physikalischen Form in ein Signal in einer anderen physikalischen Form , z.B.

## Slide 38: Integrated Smart Sensors: Beispiel
Laser-Doppler-Interferometer zur berührungslosen Geschwindigkeitsmessung
Anwendung zur Längenmessung bandförmiger Materialien
S
A
/D
DSP
Inter
face
Photo-
diode
Impedanz-
Wandler,
Filter
High-Speed
A/D-Wandler
(12 bit, 6 MHz)
TI DSP
(5410)
-
RS232
-
CAN-Bus
Laser-Doppler-Velocimeter
Optik
(Linsen, ...)

## Slide 39: Laser-Doppler Sensor LDV
direction of motion
moving surface
illuminating
beams
sensor
backscattered light

## Slide 40: Anwendung
Berührungslose Geschwindigkeit und Längen Messung
  Kabel (Drähte, Fasern, etc.)
  Bahnmaterialien (Papier, Folien, Textilien, Holz, etc.)
Geschwindigkeitsbereich: 0.01 m/s – 50 m/s
Länge: > 10 m
Genauigkeit:  0.05 %

## Slide 41: Klassische Lösung
Messrad
Vorteile: Simple and cheap
Nachteile: Kontaktbehaftet, Verschmutzung- Umfangsänderung, Schlupf

## Slide 42: Scheme of the Laser-Doppler Sensor
Wave 1
Wave 2
Fringe period
Notes: 42

## Slide 43: Ein Partikel Modell für den Laser-Doppler Effekt

## Slide 44: Doppler Modell
Die beiden kohärenten Laserstrahlen beleuchten die Oberfäche in und gegen die Bewegunsgrichtung. Das zurückgestreute Licht wird im einen Fall in der Frequenz reduziert und im anderen erhöht.
Die Frequenz Verschiebung zwischen beiden auf dem Detektor interferierenden Lichtwellen erzeugen eine Intensitätsmodulation.
Die Modulationsfrequenz ist proportional zur Bewegunsggeschwindigkeit
Velocity vector
Illumina-tionvector
Observation vector

## Slide 45: Speckle Modell
Surface
Surface shifted by p/2
Surface
Feste Oberfläche => unendliche Partikeldichte
Gestreute kohärente Laser Strahlung von einer rauhen Oberfläche erzeugt Speckle
Bewegt sich die Oberfläche um eine halbe Periode des Interderenzmusters werden unterschiedliche Speckle Muster erezugt, die auf dem Detektor eine Intensitätsmodulation bewirken

## Slide 46: Integrated Smart Sensors: Beispiel
Funktionsweise:
  Teilen eines Laserstrahls druch Strahlteiler (Gitter)
  Interferenz auf bewegtem Material (Streifenmuster)
  Durch Bewegung erfolgt Intensitätsmodulation des Streifenmusters
  Modulationsfrequenz ist proportional zur Geschwindigkeit
  Längenmessung erfolgt durch Integration des Geschwindigkeits-Signals

## Slide 47: Funktionen von ISS: Kalibrierung
Ausgangssignal eines Messwandlers entspricht i.A. nicht der gewünschten Messgröße
(Offset, Drift, Nichtlinearität, ...)
Kalibrierung notwendig
Aufnahme der Messkurve (Referenzsignal)
Ggf. Aufnahme weiterer Parameter
(Querempfindlichkeiten, Störgrößen)
Korrektur der Messkurve im Sensor
  Analog ( z.B. über Potentiometer )
  Digital ( beliebige Messkurven korrigierbar )

## Slide 48: Funktionen von ISS: Kalibrierung
Referenzsignal
Sensorsignal
Eingang
Kalibriertes Signal
Physikalische
Größe
Physikalische
Größe
Korrigiertes
Signal
Berechnete phys.
Größe
Bekannte
Meßkurve
Sensor-
Meßkurve
Inverse Sensor-
Meßkurve
gewünschte
Meßkurve