## Slide 1
Integrierte Intelligente Sensoren Sommersemester 2010
28.4.2010
Wilhelm Stork

## Slide 2
Studenten-Nachmittag
am FZI Forschungszentrum Informatik
im neu eröffneten FZI House of Living Labs
10. Mai 2012
von 14.00–16.30 Uhr
Weitere Informationen unter www.fzi.de

## Slide 3: Integrated Smart Sensors: Beispiel
Funktionsweise:
  Teilen eines Laserstrahls druch Strahlteiler (Gitter)
  Interferenz auf bewegtem Material (Streifenmuster)
  Durch Bewegung erfolgt Intensitätsmodulation des Streifenmusters
  Modulationsfrequenz ist proportional zur Geschwindigkeit
  Längenmessung erfolgt durch Integration des Geschwindigkeits-Signals

## Slide 4: Funktionen von ISS: Kalibrierung
Ausgangssignal eines Messwandlers entspricht i.A. nicht der gewünschten Messgröße
(Offset, Drift, Nichtlinearität, ...)
Kalibrierung notwendig
Aufnahme der Messkurve (Referenzsignal)
Ggf. Aufnahme weiterer Parameter
(Querempfindlichkeiten, Störgrößen)
Korrektur der Messkurve im Sensor
  Analog ( z.B. über Potentiometer )
  Digital ( beliebige Messkurven korrigierbar )

## Slide 5: Funktionen von ISS: Kalibrierung
Referenzsignal
Sensorsignal
Eingang
Kalibriertes Signal
Physikalische
Größe
Physikalische
Größe
Korrigiertes
Signal
Berechnete phys.
Größe
Bekannte
Meßkurve
Sensor-
Meßkurve
Inverse Sensor-
Meßkurve
gewünschte
Meßkurve

## Slide 6: Begriffe: Messung, Genauigkeit, Messfehler
Messung: Vergleich einer unbekannten Größe mit einer Standardgröße der selben Signalform
Messfehler: Abweichung der Messwerts M vom wahren Wert X
Absoluter Fehler: AE = M – X
Relativer Fehler: RE = AE / X
Auflösung: minimale Änderung dX, welche eine Änderung des Messwerts M verursacht

## Slide 7: Begriffe: Präzision und Genauigkeit
Genauigkeit: Fähigkeit, Messwerte mit geringer Abweichung vom wahren Wert zu produzieren
( Maß für systematische Fehler, Bias error )
Präzision: Fähigkeit, unter gleichen Bedingungen den gleichen Messwert zu produzieren
( Maß für zufällige Fehler, random error )

## Slide 8: Begriffe: Genauigkeit, Präzision
Kompensation
Statistik
(Rauschen)

## Slide 9: Weitere Eigenschaften von Sensoren
Statische Eigenschaften:
  Messbereich / Dynamik ( minimaler und maximaler messbarer Wert )
  Empfindlichkeit, Linearität, Hysterese, ...
Dynamische Eigenschaften
  Ursache: Energiespeicher im System
  Charakterisierung durch Systemantwort (z.B. auf Sprung, Impuls, Rauschen)
  I.A. lineare Modelle ( beschrieben durch lineare Differentialgleichung ) nullter – zweiter Ordnung

## Slide 10: Beispiel: Kalibrierung des LDV-Sensors
Messfehler durch ungenaue Positionierung der Optik-Komponten
Zusätzlicher Fehler durch begrenzte Tiefenschärfe bei ungenauem Abstand vom Messobjekt
Mechanische Kalibrierung durch Verschiebung der optischen Komponenten
Messung mit Referenz-Maschine ( Bandlänge 10.02 m)
Genauigkeitsanforderungen:
Fehler < +/- 0.5% bei Positionierung von +/-3mm

## Slide 11: Beispiel: Kalibrierung des LDV-Sensors

## Slide 12: Kreuzungsbereich der Strahlen

## Slide 13: Beispiel: Kalibrierung des LDV-Sensors

## Slide 14: Funktionen eines ISS: Selbstkalibrierung
Änderungen / Instabilität erfordern u. U. Nachkalibrierung
 Integration der Kalibrierung in den Sensor vorteilhaft
Vorraussetzung:
  Integration eines Aktors im Sensor, der definiertes Referenz-Signal erzeugt
  Hohe Genauigkeit des Aktors
Bsp.: Hall-Effekt Magnetfeld-Sensoren
  Ingegrierter Sensor auf CMOS-Basis
  Anwendung in Automobil-Industrie
  Offset-Drift ( Temperaturschwankungen, mech. Stress, ..)
  Integrierte Spule zur Selbstkalibrierung

## Slide 15: Beispiel: Selbstkalibrierung
  sehr kleine Hall-Spannungen ( ~ 100 uV )
   Offset-Drift ( Temperaturschwankungen, mech. Stress, ..)

## Slide 16: Funktionen von ISS: Kompensation
Bei Querempfindlichkeiten und Störungen wärend des Betriebs ist eine Kalibrierung oft nicht ausreichend
  Bsp: Temperatur-Abhängigkeit
Störgröße muß mitgemessen werden (zusätzlicher Sensor)
Effekt wird (i.A. digital) kompensiert
  Analytisch
  Bei Kalibrierung aufgenommenes Kennlinienfeld ( z. B. in Klimakammer )

## Slide 17: Beispiel: Temperatur-Kompensation beim LDV
Temperaturabhängigkeit (Wellenlängenänderung der Laserdiode)
Annäherung des Temperaturverhaltens durch Polynom
Temperatursensor im Gehäuse
Digitale Kompensation im DSP

## Slide 18: Integrationstufen Intelligenter Sensoren
Definition macht keine Aussagen über Größe
  Diskrete Bauteile (Konventionelle Leiterplatte)
  Flexible Leiterplatte / Substrat
  Multi-Chip-Module (System in a Package)
  System-on-a-Chip
Mikrosystemtechnik ermöglicht:
  Miniaturisierung
  Batchfertigung
  Kostensenkungen

## Slide 19: Funktionen von ISS: Signalverarbeitung
„Intelligenz“ von Sensoren ?
Wissens
-
Verarbeitung
(Knowlegde
-
Process
ing)
z.B.
Klassifikation,
Entscheidungsfindung, ..
Informations
-
Verarbeitung
(Information
-
Process
ing)
z.B.
Merkmals
-
Extraktion, Sensor
-
Fusion,
..
Signal
-
Verarbeitung
(
Signal
Process
ing)
z.B.
Filterung,
Sig
naltransformation,
..
S
1
S
2
S
3
...

## Slide 20: Funktionen von ISS: Kommunikation
Funktionen / Dienste werden mehr und mehr im Zusammenspiel mehrerer eingebetteter Systeme erfüllt (Verteiltes System)
Kommunikation als Vorraussetzung für Verteilte Systeme
Integrierte Kommunikationsfähigkeiten
  Hohe Flexibilität
  Einfache Systemintegration
Telemetriesche Messung
  Fernabfrage von Sensormessdaten über Internet
Zunehmende Bedeutung der Telematik
(Telekommunikation + Informatik)
 Drahtlose Sensornetzwerke (WSN)
Notes: Johannes: WSN hinzugefügt

## Slide 21: Adaptronik
Kombination von Intelligenten Sensor-Sytemen mit Aktoren ermöglicht „Integrierte Sensor-Aktor-Systeme“
System passt sich selbst an äußere Einflüsse an (Adaptronik)
Verwendung adaptiver Regler zur Steuerung der Aktoren abhängig von den Sensorinformationen
Studienmodell „Adaptronik“

## Slide 22: TEIL 2: Physikalische Messwandler und mikrotechnische Realisierungen

## Slide 23: Messwandler (Transducer)
Signalform
Beispiele für Messgrößen
Thermisch
Temperatur, Wärmefluss, -leitfähigkeit oder -kapazität, Entropie
Strahlung
Elektromagnetische Wellen von -Strahlen bis Radiowellen
Mechanisch
Kraft, Druck, Torsion, Massenfluss, Amplitude von Dichtewellen (Akustik)
Magnetisch
Magnetische Permeabilität, Magnetfeldstärke, Magnetisierung
Elektrisch
Ladung, Strom, Kapazität
Chemisch
Gaskonzentration, Toxizität, Geruch, Feuchtigkeit, ph-Wert
Biologisch
Zucker, Proteine, Hormone, Gene
Notes: Johannes: Gleiche Folie wie am Anfang schon zweimal… Ist das nötig?

## Slide 24: Messwandler
nach: von: | Strahlungsenergie | Mechanische Energie | Thermische Energie | Elektrische Energie | Magnetische Energie | Chemische Energie
Strahlungs Energie | Optisches Filter | Golay Zelldetektor | Sonnen-strahlungs-messer | Solarzelle |  | Photographi-scher Prozess
Mechanische Energie | Feuerstein | Getriebe | Reibung | Elektrischer Generator |  | 
Thermische Energie | Themperaturempfindliche LCD | Bimetall | Wärmetauscher | Thermoelement |  | 
Elektrische Energie | LED | Laut-sprecher | Kühl-aggregat | MOSFET | Spule | Batterie
Magnetische Energie | Magneto-optische Modulation | Magnetische Kupplung | Adiabatische Entmagnetisierung | Hall- Generator | Magneti-scher Kreis | 
Chemische Energie | Kerze | Explosions-motor | Gaskocher | pH Messzelle |  | Chemische Reaktion

## Slide 25: Messwandler: Mikromechanik
Hauptanwendungsbereiche: Automobil, Medizintechnik
Öldruck,
Ölqualität,
Abstandsradar
Scheinwerfer-Neigung
Helligkeit
Refengeschwindigkeit,
ABS,
Luftdruck,
ESP
Seitenairbag
Sitzposition
Fahrzeugneigung
Frontairbag-Sensor
Überrollsensor
Regensensor
Tankdruck,
Usw. ...

## Slide 26: Mikromechanische Sensoren im Automobil
Bosch 2002

## Slide 27: Bosch Inertialsensoren für Konsumeranwendungen

## Slide 28: Mikromechanik: Beschleunigungssensoren
Wichtigste Sensoren:
  Beschleunigung
  Druck
Viele weitere Sensoren können von diesen abgeleitet werden
  Neigungssensor, Drehratensensor, Mikrophone
Unterscheidung nach Wirkprinzip
  Kapazitiv
  Piezoresistiv
Unterscheidung nach Aufbau
  Hybrid
  Monolithisch

## Slide 29: Beschleunigungssensor
Feder-Masse System
Welche Differentialgleichung?

## Slide 30: Kapazitiver Beschleunigungssensor
Nachteile: aufwendige Signalverarbeitung (sehr kleine Kapazitäts-änderungen)
Vorteile: einfache Gegenkopplung (Null-Mode) möglich

## Slide 31: Piezoresistiver Effekt
Vorteile: Einfach auszulesen (Messbrücke)
Nachteile: Offset und Empfindlichkeit temperaturabhängig
 Kompensation notwendig

## Slide 32: Sensors for Measuring Acceleration

## Slide 34: Kapazitiver Drucksensor

## Slide 35: Herstellung einer Membran mit Ätzstoppschicht

## Slide 36: Kapazitive Beschleunigungssensoren (Hybrid)
Integrierter Selbsttest

## Slide 37: Piezoresistiver Beschleunigungssensor (Hybrid)

## Slide 38: Hybride Beschleunigungssensoren

## Slide 39: Hybride Beschleunigungssensoren
3-axialer Beschleunigungssensor in LIGA-Technik

## Slide 40: Silizium-Oberflächenmechanik

## Slide 41: Silizium-Oberflächenmechanik

## Slide 42: Monolitische Beschleunigungsensoren

## Slide 43: Steuerung mit Pulsmodulation

## Slide 44: Frequenzverhalten
Masse-Feder-Elemente
(Verzögerungsglied 2. Ordnung)

## Slide 45: Vergleich Beschleunigungssensoren

## Slide 46: Beispiel Airbag-Sensor (TEMIC)

## Slide 47: Piezoresistiver Drucksensor

## Slide 48: Kapazitiver Drucksensor

## Slide 49: Kapazitiver Drucksensor

## Slide 50: Abgeleitete Sensoren
Low-g-Beschleunigungssensor als Neigungssensor

## Slide 51: Abgeleitete Sensoren
Mechanischer Vibrationssensor

## Slide 52: Abgeleitete Sensoren
Mikromechanischer Drehratensensoren (Gyroscope)
Wirkprinzip: Coriolis-Kraft

## Slide 53: Abgeleitete Sensoren: Drehraten-Sensoren
Messung der Drehrate über Coriolis-Kraft

## Slide 54: Abgeleitete Sensoren: Drehraten-Sensoren
Messung der Drehrate über Coriolis-Kraft

## Slide 55: Abgeleitete Sensoren: Drehraten-Sensoren
Messung der Drehrate über Coriolis-Kraft

## Slide 56: Abgeleitete Sensoren: Drehraten-Sensoren
Drehraten-Sensor
(Analog Devices)

## Slide 57: Abgeleitete Sensoren: Drehraten-Sensoren
Drehraten-Sensor
(Analog Devices)

## Slide 58: Drehratensensor Bosch

## Slide 60: Abgeleitete Sensoren
Mikromechanisches Mikrofon

## Slide 61: Anwendungsbeispiele
Implantierbarer Drucksensor

## Slide 62: Mikromechanischer Kraftsensor

## Slide 63: Mikromechanische Flusssensoren
Messung kleinster Flüssigkeits- und Luftdurchflüsse
Anwendungen:
  Mikrodosierung (z.B. Medikamentengabe)
  Chemische Analysetechnik
Methoden:
  Thermische Strömungsmessung (Energieverlust durch vorbeiströmendes Material)
  Laufzeitverfahren (auch thermische Laufzeitmessung)
  Kraft- / Druckmessung (Element im Strom)

## Slide 64: Mikromechanische Flusssensoren
Betrieb:
Laufzeitmessung ( Heizung mit 5 Hz Signal )
Temperaturdifferenzmessung ( konstante Heizung )
Sehr hohe Emfpindlichkeit / kleiner Arbeitsbereich

## Slide 65: Mikromechanische Flusssensoren
Piezoresistive Messung des Strömungswiderstands
( geringe Empfindlichkeit / grosser Arbeitsbereich )

## Slide 66: Mikromechanische Gasflussmessung
Thermisches Messprinzip
(Schnitt durch kreisförmigen Sensor)

## Slide 67: Fragen Mikromechanik
Welche mikromechanische Sensoren kennst du ?
Welche unterschiedliche Fertigungsvarianten kennst du ?
Welche Fertigungsvarianten kommen wann zum Einsatz ?
Welche Ausleseprinzipien kennst du ?
Welche Vor- und Nachteile haben sie ?